| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /Е. В. Шулепко / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 14-18 по ул. Парковой аллеи |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 8.92 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 8.92 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 8.92 |
| 4. | Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата) | 1 м3 | 2.755 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 8.028 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 2.208 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2м х 48 шт.) | 100 м | 0.576 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ( 50мм х 150 мм) | 100 м | 0.92 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.29 |
| 10. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.02755 |
| 11. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.06 |
| 12. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.252 |
| 13. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 14. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 15. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 16. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 17. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 18. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 19. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 20. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 21. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (11 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 22. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.242 |
| 23. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (11 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.242 |
| 25. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.708 |
| 26. | Устройство мелких покрытий (оголовков) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.13 |
| 27. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.708 |
| 28. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 17.84 |
| 29. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 369.288 |
| 30. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 8.92 |
| 31. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1115 |
| 32. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 8.92 |
| 33. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 40.13 |
| 34. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.9 |
| 35. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.05 |
| 36. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |
| 37. | Окна типа "Велюкс" 0,6 х 0,8 | м2 | 1.44 |
| 38. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 |
| 39. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 40. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.84 |
| 41. | Проходной элемент для крепления фанового стояка | шт | 6 |
| 42. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 6 |
| 43. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 1.05 |
| 44. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.315 |
| 45. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.05 |
| 46. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.54 |
| 47. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 48. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 49. | Смена частей водосточных труб отметов | 100 шт. | 0.1 |
| 50. | Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.54 |
| 51. | Разборка засыпного утеплителя из керамзита | 1 м3 утеплителя | 33 |
| 52. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.2 |
| 53. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 275 |
| 54. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 33 |
| 55. | Аналог "ISOVER" КТ 40 | м3 | 33.66 |
| 56. | Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.065 |
| 57. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0286 |
| 58. | Разборка лобовой доски | 100 м2 подшивки | 0.1455 |
| 59. | Устройство лобовой доски | 100 м2 потолка | 0.1455 |
| 60. | Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1455 |
| 61. | Устройство ветровой доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0736 |
| 62. | Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0736 |
| 63. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 138.91 |
| 64. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 138.91 |

| Составил: | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |