| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 616 121 | руб. | Смета на сумму: | 3 616 121 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /___С.Б. Русович____ / | ________________ /___О.Ю. Емельянова_____ / |
| «_04_»___декабря____ 2018г. | «_04_»__декабря__ 2018г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3. |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением МКД №121-123 по ул. Гагарина в г. Калининграде. |
| Сметная стоимость: | 3 616.121 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 10.037 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.978 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 701.450 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 3 кв. 2018 по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 | 5.9 | 9 909.99 | 58 469 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.413 | 236.670 | 98 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 307.98 | 167.930 | 51 719 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.413 | 1 083.12 | 447 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 98 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 24.072 | 261.82 | 6 303 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 110% | 56 999 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 68% | 35 236 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 150 703 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.2065 | 118 561.77 | 24 483 |
|  |  | Объем: (5.9)*0.035 |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0531 | 9 873.13 | 524 |
|  |  | Объем: (5.9)*0.009 |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.59 | 912.71 | 539 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.2391 | 166.250 | 539 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78% | 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 270 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 229 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. | 0.59 | 24 207.42 | 14 282 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.9088 | 295.070 | 1 448 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12.272 | 174.220 | 2 138 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 4.9088 | 2 376.11 | 11 664 |
|  |  |  | (1) |  | 295.07 | 1 448 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.236 | 2 036.03 | 481 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 78% | 2 797 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 1 793 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 18 872 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 4.9 | 3 459.28 | 16 950 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 111.818 | 151.590 | 16 950 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 99% | 16 781 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 10 170 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 43 901 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 5 | 472.34 | 2 362 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 13.55 | 174.220 | 2 361 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 86% | 2 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 70% | 1 653 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 045 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1 | 3 109.35 | 311 |
|  |  | Объем: (5.0)*0.02 |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.76 | 10 258.87 | 7 797 |
| 9. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 45.904 | 167.930 | 7 709 |
| 9. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.00076 | 115 902.10 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 83% | 6 398 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65% | 5 011 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 19 206 |
| 10. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.3 | 65 170.83 | 19 551 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 276.630 | 83 |
| 10. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 119.295 | 161.500 | 19 266 |
| 10. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.3 | 938.25 | 281 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 83 |
| 10. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.177 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 86% | 16 640 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 70% | 13 544 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 49 735 |
| 11. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 1.56 | 14 291.11 | 22 294 |
|  |  | Объем: (0.3)*5.2 |  |  |  |  |
| 12. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.72 | 2 816.41 | 2 028 |
|  |  | Объем: (0.3)*2.4 |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 4.9 | 1 244.35 | 6 097 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.098 | 256.650 | 25 |
| 13. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 32.095 | 187.210 | 6 009 |
| 13. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.049 | 316.25 | 15 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 14 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.049 | 1 083.12 | 53 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 12 |
| 13. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.49 | 41.33 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 5 732 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 2 836 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 14 665 |
| 14. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 63.7 | 67.41 | 4 294 |
|  |  | Объем: 4.9*0.013*1000 |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 | 4.9 | 2 659.39 | 13 031 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.744 | 236.670 | 649 |
| 15. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 54.88 | 166.250 | 9 124 |
| 15. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.744 | 1 083.12 | 2 972 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 649 |
| 15. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.0147 | 63 613.99 | 935 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 90% | 8 796 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 5 864 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 27 691 |
| 16. | 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм | 100 шт. | 39.2 | 119.12 | 4 670 |
|  |  | Объем: 490*8 |  |  |  |  |
| 17. | 08.1.02.17-0035 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 | 514.5 | 83.53 | 42 976 |
|  |  | Объем: 490*1.05 |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 4.9 | 17 908.12 | 87 750 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.622 | 182.880 | 2 491 |
| 18. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 347.312 | 187.210 | 65 020 |
| 18. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4.41 | 14.70 | 65 |
| 18. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 13.622 | 277.04 | 3 774 |
|  |  |  | (1) |  | 182.88 | 2 491 |
| 18. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.715 | 20.52 | 35 |
| 18. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.261 | 2 036.03 | 18 856 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 64 135 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 31 730 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 183 616 |
| 19. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -9.261 | 2 036.03 | -18 856 |
|  |  | Объем: (4.9)*(-1.89) |  |  |  |  |
| 20. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 9.261 | 2 063.31 | 19 108 |
|  |  | Объем: (4.9)*(1.89) |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 4.9 | 168 515.08 | 825 724 |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 138.572 | 268.039 | 37 143 |
| 21. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 1769.733 | 174.220 | 308 323 |
| 21. 3. | 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 29.792 | 439.35 | 13 089 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 7 051 |
| 21. 4. | 91.06.05-052 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 54.39 | 794.12 | 43 192 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 15 046 |
| 21. 5. | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 54.39 | 1 433.20 | 77 952 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 15 046 |
| 21. 6. | 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 0.98 | 41.37 | 41 |
| 21. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.49 | 20.52 | 10 |
| 21. 8. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 22.0108 | 258.67 | 5 694 |
| 21. 9. | 01.7.15.07-0003 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 4.361 | 7.55 | 33 |
| 21. 10. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. | 588 | 49.14 | 28 894 |
| 21. 11. | 01.7.15.08-0003 | Заклепка СТД-985 | кг | 0.0294 | 229.97 | 7 |
| 21. 12. | 01.7.17.09-0061 | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм | шт. | 1.764 | 658.71 | 1 162 |
| 21. 13. | 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 660.275 | 43.13 | 28 478 |
| 21. 14. | 04.3.02.09-1526 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" | кг | 1960 | 29.80 | 58 408 |
| 21. 15. | 07.2.06.06-0072 | Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм | м | 15.974 | 102.78 | 1 642 |
| 21. 16. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм | т | 0.0196 | 55 060.29 | 1 079 |
| 21. 17. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 29.4 | 20.98 | 617 |
| 21. 18. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 2940 | 21.36 | 62 798 |
| 21. 19. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 4076.555 | 24.26 | 98 897 |
| 21. 20. | 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л | 220.108 | 284.64 | 62 652 |
| 21. 21. | 14.4.01.10-0003 | Грунтовка: типа "BOLIX SG" | кг | 124.558 | 173.13 | 21 565 |
| 21. 22. | 14.4.01.15-0004 | Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O" | кг | 62.279 | 130.49 | 8 127 |
| 21. 23. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 9.604 | 319.21 | 3 066 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 328 193 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 162 369 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 316 286 |
| 22. | С2. КСМ 3кв 2018 | 12.2.05.05-0000-011 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160 | м3 | 54.88 | 6 060.00 | 332 573 |
|  |  | Объем: 4.9*11.2 |  |  |  |  |
|  | Перенавеска эл.кабеля |
| 23. | ГЭСНр 67-3-1 (прим.) | Демонтаж кабеля с навеской на строительные леса. | 100 м | 0.5 | 1 464.49 | 732 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.005 | 276.630 | 1 |
| 23. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 4.82 | 151.590 | 731 |
| 23. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.005 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 85% | 622 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65% | 476 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 830 |
| 24. | ГЭСНм 08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0.5 | 3 632.13 | 1 816 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.005 | 276.630 | 1 |
| 24. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 9.195 | 184.980 | 1 701 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.005 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 1 |
| 24. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.15 | 180.85 | 27 |
| 24. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0005 | 104 899.63 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 1 617 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65% | 1 106 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 539 |
| 25. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.5 | 856.51 | 428 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 256.650 | 3 |
| 25. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 1.88 | 182.740 | 344 |
| 25. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.005 | 938.25 | 5 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 1 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 1 083.12 | 5 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 1 |
| 25. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.08 | 547.78 | 44 |
| 25. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0275 | 755.59 | 21 |
| 25. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.025 | 125.09 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 330 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65% | 226 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 983 |
| 26. | 20.2.05.04-0030 | Кабель-каналы, размер 60х40 мм кабель-каналы | м | 50 | 90.28 | 4 514 |
|  | Цоколь |
| 27. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.05 | 65 170.83 | 3 259 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 276.630 | 14 |
| 27. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 19.8825 | 161.500 | 3 211 |
| 27. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 938.25 | 47 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 14 |
| 27. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0295 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 86% | 2 774 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 70% | 2 258 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 290 |
| 28. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.26 | 14 291.11 | 3 716 |
|  |  | Объем: (0.05)*5.2 |  |  |  |  |
| 29. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.12 | 2 816.41 | 338 |
|  |  | Объем: (0.05)*2.4 |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.71 | 1 244.35 | 883 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0142 | 256.650 | 4 |
| 30. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4.6505 | 187.210 | 871 |
| 30. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0071 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 2 |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0071 | 1 083.12 | 8 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 2 |
| 30. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.071 | 41.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 831 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 411 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 126 |
| 31. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 9.23 | 67.41 | 622 |
|  |  | Объем: (0.71)*0.013*1000 |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 | 0.71 | 2 659.39 | 1 888 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3976 | 236.670 | 94 |
| 32. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.952 | 166.250 | 1 322 |
| 32. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3976 | 1 083.12 | 431 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 94 |
| 32. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.00213 | 63 613.99 | 135 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 90% | 1 274 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 850 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 012 |
| 33. | 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм с бортиком. | 100 шт. | 5.68 | 119.12 | 677 |
|  |  | Объем: 71*8 |  |  |  |  |
| 34. | 08.1.02.17-0035 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 | 74.55 | 83.53 | 6 227 |
|  |  | Объем: 71*1.05 |  |  |  |  |
| 35. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 50 | 20.98 | 1 049 |
| 36. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.71 | 17 908.12 | 12 715 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.9738 | 182.880 | 361 |
| 36. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 50.3248 | 187.210 | 9 421 |
| 36. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.639 | 14.70 | 9 |
| 36. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 1.9738 | 277.04 | 547 |
|  |  |  | (1) |  | 182.88 | 361 |
| 36. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2485 | 20.52 | 5 |
| 36. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.3419 | 2 036.03 | 2 732 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 9 293 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 4 598 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 605 |
| 37. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 0.71 | 49 615.05 | 35 227 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0923 | 236.670 | 22 |
| 37. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 57.936 | 151.590 | 8 783 |
| 37. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.071 | 11.40 | 1 |
| 37. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0923 | 1 083.12 | 100 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 22 |
| 37. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1278 | 20.52 | 3 |
| 37. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.1775 | 8 452.25 | 1 500 |
| 37. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 78.1 | 318.06 | 24 840 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 79% | 6 956 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 4 403 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 46 585 |
| 38. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.1775 | 8 452.25 | -1 500 |
|  |  | Объем: (0.71)*(-0.25) |  |  |  |  |
| 39. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -78.1 | 318.06 | -24 840 |
|  |  | Объем: (0.71)*(-110.0) |  |  |  |  |
| 40. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 78.1 | 32.67 | 2 552 |
|  |  | Объем: 0.71*110 |  |  |  |  |
| 41. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 177.5 | 24.26 | 4 306 |
|  |  | Объем: 71*2.5 |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.0678 | 2 403.81 | 163 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.004068 | 236.670 | 1 |
| 42. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 0.877332 | 180.650 | 158 |
| 42. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.004746 | 11.40 |  |
| 42. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.004068 | 1 083.12 | 4 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 1 |
| 42. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.000678 | 41.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 151 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 389 |
| 43. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.8814 | 101.58 | 90 |
|  |  | Объем: (0.0678)*13 |  |  |  |  |
| 44. | 14.3.02.01-0371 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0.00258 | 70 484.68 | 182 |
|  |  | Объем: 6.78*0.38/1000 |  |  |  |  |
|  | Оконные блоки |
| 45. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1188 | 32 080.61 | 3 811 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.919512 | 276.630 | 254 |
| 45. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 22.398552 | 157.170 | 3 520 |
| 45. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.919512 | 316.25 | 291 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 99% | 3 736 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 2 264 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 812 |
| 46. | ГЭСН 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.1188 | 88 472.55 | 10 511 |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.633204 | 249.865 | 158 |
| 46. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 22.28094 | 170.030 | 3 788 |
| 46. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.209088 | 316.25 | 66 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 58 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.424116 | 1 083.12 | 459 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 100 |
| 46. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 41.2236 | 22.23 | 916 |
| 46. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 8.4348 | 21.15 | 178 |
| 46. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 2.54232 | 258.67 | 658 |
| 46. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 7.27056 | 92.91 | 676 |
| 46. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 0.9504 | 480.30 | 456 |
| 46. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 10.9296 | 303.05 | 3 312 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 106% | 4 183 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 54% | 2 131 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 16 825 |
| 47. | 11.3.02.03-0005 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный площадью до 2 м2 | м2 | 11.88 | 6 171.36 | 73 316 |
| 48. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.078 | 22 771.79 | 1 776 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01482 | 245.083 | 4 |
| 48. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.65282 | 166.250 | 275 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.00312 | 316.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 1 |
| 48. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0117 | 1 083.12 | 13 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 3 |
| 48. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 0.312 | 480.30 | 150 |
| 48. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 4.4148 | 303.05 | 1 338 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 106% | 296 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 54% | 151 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 222 |
| 49. | 11.3.03.01-0006 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм | м | 7.8 | 306.30 | 2 389 |
| 50. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.929 | 18 222.02 | 16 928 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11148 | 263.310 | 29 |
| 50. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38.46989 | 166.250 | 6 396 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07432 | 316.25 | 24 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 21 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03716 | 1 083.12 | 40 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 9 |
| 50. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003716 | 59 108.39 | 220 |
| 50. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.005574 | 115 902.10 | 646 |
| 50. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.170936 | 56 180.10 | 9 603 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 83% | 5 333 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 65% | 4 176 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 437 |
| 51. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 14 | 303.05 | 4 243 |
| 52. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.0678 | 45 800.04 | 3 105 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.188484 | 219.343 | 41 |
| 52. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 11.748384 | 170.030 | 1 998 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.021018 | 316.25 | 7 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 6 |
| 52. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.133566 | 231.14 | 31 |
|  |  |  | (1) |  | 205.93 | 28 |
| 52. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0339 | 1 083.12 | 37 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 8 |
| 52. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 7.119 | 68.99 | 491 |
| 52. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001356 | 56 023.88 | 8 |
| 52. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 0.115938 | 331.62 | 38 |
| 52. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.033222 | 8 452.25 | 281 |
| 52. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.002034 | 2 385.08 | 5 |
| 52. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.00032544 | 647 098.03 | 211 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 1 937 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 958 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 000 |
| 53. | 07.2.06.03-0228 | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м | 48 | 10.51 | 504 |
| 54. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.0678 | 4 417.75 | 300 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0032544 | 246.660 | 1 |
| 54. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 0.9755064 | 184.980 | 180 |
| 54. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0008136 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 |  |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0024408 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 1 |
| 54. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.29832 | 162.00 | 48 |
| 54. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01017 | 41.33 |  |
| 54. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0019662 | 34 292.24 | 67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 172 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 557 |
| 55. | ГЭСН 15-04-007-03 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0678 | 7 177.86 | 487 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0089496 | 236.670 | 2 |
| 55. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 2.6629128 | 172.120 | 458 |
| 55. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.0008136 | 271.57 |  |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 |  |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.008136 | 1 083.12 | 9 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 2 |
| 55. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.056952 | 162.00 | 9 |
| 55. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.021018 | 41.33 | 1 |
| 55. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.000339 | 27 109.98 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 437 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 216 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 140 |
| 56. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.002 | 39 894.84 | 80 |
|  |  | Объем: (0.0678)*0.03 |  |  |  |  |
| 57. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 1.356 | 101.58 | 138 |
|  |  | Объем: (0.0678)*20.0 |  |  |  |  |
|  | Усиление стен поясами |
| 58. | ГЭСН 46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 1.68 | 20 127.15 | 33 814 |
| 58. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 163.1784 | 178.550 | 29 136 |
| 58. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 47.7456 | 97.98 | 4 678 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 99% | 28 845 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 17 482 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 80 140 |
| 59. | ГЭСН 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 4.28 | 16 241.28 | 69 513 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.0272 | 236.670 | 243 |
| 59. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 236.0848 | 157.170 | 37 105 |
| 59. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.8832 | 11.40 | 21 |
| 59. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.0272 | 1 083.12 | 1 113 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 243 |
| 59. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.013696 | 20.52 |  |
| 59. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.01284 | 59 108.39 | 759 |
| 59. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.004708 | 15 086.12 | 71 |
| 59. 8. | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 4.4512 | 3 104.79 | 13 820 |
| 59. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.00214 | 52 045.33 | 111 |
| 59. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.04066 | 48 512.74 | 1 973 |
| 59. 11. | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.2996 | 39 989.19 | 11 981 |
| 59. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.3852 | 6 641.32 | 2 558 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 99% | 36 975 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 22 409 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 128 896 |
| 60. | ГЭСН 46-01-004-03 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | т | 0.8 | 45 303.90 | 36 243 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.768 | 268.305 | 206 |
| 60. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 162.344 | 167.930 | 27 262 |
| 60. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.608 | 938.25 | 570 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 168 |
| 60. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.16 | 1 083.12 | 173 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 38 |
| 60. 5. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.464 | 3.25 | 5 |
| 60. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.416 | 51.49 | 73 |
| 60. 7. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.12 | 48.29 | 6 |
| 60. 8. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.04 | 94 021.16 | 3 761 |
| 60. 9. | 11.1.03.01-0081 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0.136 | 10 582.67 | 1 439 |
| 60. 10. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 11.52 | 256.37 | 2 953 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 99% | 27 193 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 60% | 16 481 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 79 917 |
| 61. | 08.3.07.01-0004 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп | т | 0.0659 | 49 437.73 | 3 258 |
|  |  | Объем: 65.94/1000 |  |  |  |  |
| 62. | 08.3.07.01-0059 (прим) | Сталь полосовая: 80х8 мм, марка 45 | т | 0.253 | 33 603.15 | 8 502 |
|  |  | Объем: 253/1000 |  |  |  |  |
| 63. | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I (А240), диаметром: 14 мм | т | 0.0232 | 45 614.29 | 1 058 |
|  |  | Объем: 23.2/1000 |  |  |  |  |
| 64. | 01.7.15.12-0042 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 600 мм | т | 0.035 | 90 170.67 | 3 156 |
|  |  | Объем: 35/1000 |  |  |  |  |
|  | ремонт квартир после усиления. |
| 65. | ГЭСНр 65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0.12 | 8 610.85 | 1 033 |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0312 | 276.630 | 9 |
| 65. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6.156 | 166.250 | 1 023 |
| 65. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0312 | 316.25 | 10 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 9 |
| 65. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.2184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 74% | 764 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 516 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 313 |
| 66. | ГЭСНр 65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.12 | 10 705.11 | 1 285 |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0348 | 276.630 | 10 |
| 66. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.6608 | 166.250 | 1 274 |
| 66. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0348 | 316.25 | 11 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 10 |
| 66. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.318 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 74% | 950 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 642 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 877 |
| 67. | ГЭСНр 65-4-4 | Демонтаж: ванн | 100 шт. | 0.12 | 49 542.99 | 5 945 |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3156 | 276.630 | 87 |
| 67. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.16 | 166.250 | 5 845 |
| 67. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3156 | 316.25 | 100 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 87 |
| 67. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.368 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 74% | 4 390 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 2 966 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 13 301 |
| 68. | ГЭСН 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды(б/у) | 10 компл. | 1.2 | 4 588.35 | 5 506 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 251.512 | 106 |
| 68. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 25.98 | 187.210 | 4 864 |
| 68. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.156 | 316.25 | 49 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 43 |
| 68. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 1 083.12 | 286 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 62 |
| 68. 5. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.36 | 139.61 | 50 |
| 68. 6. | 01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0.00084 |  |  |
| 68. 7. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00432 | 50 457.31 | 218 |
| 68. 8. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00048 | 42 863.59 | 21 |
| 68. 9. | 14.5.02.02 | Замазка суриковая | кг | 2.4 |  |  |
| 68. 10. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00024 | 75 921.16 | 18 |
| 68. 11. | 18.2.06.12 | Приборы санитарно-технические | компл. | 12 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 115% | 5 716 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 71% | 3 529 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 14 750 |
| 69. | ГЭСН 17-01-001-02 | Установка ванн купальных: прямых стальных(б/у) | 10 компл. | 1.2 | 5 459.49 | 6 551 |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 252.717 | 385 |
| 69. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 25.98 | 187.210 | 4 864 |
| 69. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.132 | 938.25 | 124 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 37 |
| 69. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 316.25 | 152 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 133 |
| 69. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.912 | 1 083.12 | 988 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 216 |
| 69. 6. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.00084 | 139 527.16 | 117 |
| 69. 7. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.72 | 139.61 | 101 |
| 69. 8. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0024 | 35 403.16 | 85 |
| 69. 9. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00156 | 42 863.59 | 67 |
| 69. 10. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00072 | 75 921.16 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 115% | 6 036 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 71% | 3 727 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 16 314 |
| 70. | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным(б/у) | 10 компл. | 1.2 | 8 401.93 | 10 082 |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.852 | 254.680 | 217 |
| 70. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 29.568 | 184.980 | 5 469 |
| 70. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.384 | 316.25 | 121 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 106 |
| 70. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.468 | 1 083.12 | 507 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 111 |
| 70. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0012 | 139 527.16 | 167 |
| 70. 6. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.048 | 139.61 | 7 |
| 70. 7. | 01.7.15.07 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4.8 |  |  |
| 70. 8. | 01.7.15.10-0057 | Скобы: скрепляющие и для подвеса | кг | 24 | 132.08 | 3 170 |
| 70. 9. | 01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0.0006 |  |  |
| 70. 10. | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.96 | 347.86 | 334 |
| 70. 11. | 14.1.05.03-0012 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I | т | 0.00096 | 278 846.39 | 268 |
| 70. 12. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00048 | 42 863.59 | 21 |
| 70. 13. | 14.5.02.02 | Замазка суриковая | кг | 4.8 |  |  |
| 70. 14. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00024 | 75 921.16 | 18 |
| 70. 15. | 18.2.06.12 | Приборы санитарно-технические | компл. | 12 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 115% | 6 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 71% | 4 037 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 20 658 |
| 71. | ГЭСН 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 | 0.5 | 12 661.20 | 6 331 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.114 | 236.670 | 27 |
| 71. 2. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 28.842 | 215.150 | 6 205 |
| 71. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.114 | 1 083.12 | 123 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 27 |
| 71. 4. | 91.21.18-021 | Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч | маш.-ч | 0.876 | 2.02 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95% | 5 920 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 47% | 2 929 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 15 180 |
| 72. | С1 Цена поставщи. | Полотно натяжного потолка в комплекте. | м2 | 50 | 450.00 | 22 500 |
| 73. | ГЭСНр 63-6-2 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0.2 | 10 204.52 | 2 041 |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 256.650 | 10 |
| 73. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 10.946 | 170.030 | 1 861 |
| 73. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 316.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  | 276.63 | 6 |
| 73. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 1 083.12 | 22 |
|  |  |  | (1) |  | 236.67 | 5 |
| 73. 5. | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0.0014 | 37 496.51 | 52 |
| 73. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.002 | 20.52 |  |
| 73. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.00008 | 3 511.28 |  |
| 73. 8. | 14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.0004 | 109 387.97 | 44 |
| 73. 9. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0018 | 30 664.71 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 77% | 1 441 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50% | 936 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 417 |
| 74. | С01.6-02.01-1052 | Обои виниловые рифленые, М-1, разных видов | м2 | 22.4 | 162.25 | 3 634 |
|  |  | Объем: 20*1.12 |  |  |  |  |
| 75. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 21.61 | 528.56 | 11 422 |
|  |  | Объем: 490*0.014*1.8+7.44+1.24+(11.88*49/1000) |  |  |  |  |
| 76. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 21.61 | 271.61 | 5 869 |
|  |  | Объем: 490*0.014*1.8+7.44+1.24+(11.88*49/1000) |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 897 332 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 758 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 4 514 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 24, 25) |  |  |  | 1 947 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 24, 25) |  |  |  | 1 332 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10 037 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 841 328 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 212 742 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 45, 58-60; %=86 - по стр. 7, 10, 27; %=83 - по стр. 9, 50; %=95 - по стр. 13, 18, 21, 30, 36, 42, 52, 54, 55, 71; %=90 - по стр. 15, 32; %=85 - по стр. 23; %=79 - по стр. 37; %=106 - по стр. 46, 48; %=77 - по стр. 73) |  |  |  | 647 290 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 37, 73; %=60 - по стр. 6, 15, 32, 45, 58-60; %=70 - по стр. 7, 10, 27; %=65 - по стр. 9, 23, 50; %=47 - по стр. 13, 18, 21, 30, 36, 42, 52, 54, 55, 71; %=54 - по стр. 46, 48) |  |  |  | 353 761 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 842 379 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 553 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 553 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 30 402 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 65-67; %=115 - по стр. 68-70) |  |  |  | 24 394 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 65-67; %=71 - по стр. 68-70) |  |  |  | 15 417 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 70 213 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 17 291 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 17 291 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2 941 473 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  | 2.14 | 62 948 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 004 421 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  | 2 | 60 088 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 064 509 |
|  | НДС 18% |  |  | 18 | 551 612 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 3 616 121 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 673 631 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 370 510 |

| Составил: | Вед. инженер СО «МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |