«Согласовано»                                                                                        «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»                                Генеральный директор

ООО «Управляющая Компания Старый Город»

______________ С. Б. Русович                             _________________ Е. В. Шулепко

«___» ___________________2019 г                      «___»___________________2019 г

Техническое задание

на  капитальный  ремонт  фасада  без  утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения  многоквартирного дома

№ 78 по ул. Тельмана в г. Калининграде

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Тельмана, д. 78 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Заказчик | ООО «Управляющая Компания Старый Город» |
| 5 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 78, необходимо выполнить капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны соответствовать характеристикам согласно СП, стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации (копии подтверждающих документов предоставить до начала производства работ, если обязательное наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством) и должны быть разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Срок выполнения работ: не позднее 60 календарных дней в соответствии с графиком выполнения работ. Из них: 50 календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3 Срок выполнения работ включает в себя природно-климатический фактор, поэтому, в случае нарушения Подрядчиком установленных сроков, он не вправе ссылаться на указанное обстоятельство и приостанавливать работы. В случае противодействия исполнению контракта собственниками МКД исполнение контракта приостанавливается до решения вопроса о доступе службой судебных приставов. До начала производства работ, но не позднее 10 календарных дней после заключения контракта Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» проект производства работ (ППР) по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть и осуществить мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласованный с Техническим заказчиком, до начала производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систем водоснабжения, водоотведения, отопления при переходе от старых систем к новым было минимальным. |
| 8 | При завершении работ Подрядчик обязан провести гидравлические испытания системы водоснабжения с оформлением соответствующих актов. |
| 9 | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику акты испытаний, исполнительные схемы с нанесёнными линейными размерами и диаметрами трубопроводов. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» |

- Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Песок природный для строительных работ: среднезернистый | Аналог |
|  | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | Аналог |
|  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | Аналог |
|  | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | Аналог |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | Аналог |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | Аналог |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | Аналог |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | Аналог |
|  | Плитка фасадная облицовочная толщиной не менее 8 мм | Аналог |
|  | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | Аналог |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | Аналог |
|  | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | Аналог |
|  | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | Аналог |
|  | Клей БМК-5К | Аналог |
|  | Краски акриловые фасадные, типа Marshall с колером | Аналог |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Аналог |
|  | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | Аналог |
|  | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | Аналог |
|  | Борей DT "Анти-Плесень" | Аналог |
|  | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | Аналог |
|  | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм и фасонные части | Аналог |
|  | Труба ПВХ диаметром110мм и 50 мм с фасонными частями |  |
|  | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | Аналог |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | Аналог |
| 25 | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | Аналог |
| 26 | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм | Аналог |
| 27 | Разветвительная коробка | Аналог |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | Аналог |
| 29 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4 | Аналог |
| 30 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х6 | Аналог |
| 31 | Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х4 | Аналог |
| 32 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 | Аналог |
| 33 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный) | Аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Гарантийный срок на выполненные работы и использованные материалы устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания акта о приёмке выполненных работ.

2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются копии подтверждающих документов согласно стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик обязан производить ежедневную уборку территории объекта выполнения работ от строительного мусора. Вывоз строительного мусора осуществлять на специализированный полигон ТБО. Вывоз строительного мусора Подрядчик обязан подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией по вывозу ТБО, актами выполненных работ (талонами).

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил на каждый вид работ.

5. Требования к системе контроля качества:

1. Подрядчик обязан выполнить и представить Техническому заказчику на электронном носителе фотофиксацию объекта до начала производства работ и по окончании ремонтных работ, а также фотофиксацию скрытых работ.

2. Представитель Технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ, а также осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные Контрактом и настоящим Техническим заданием.

3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

4. В случае обнаружения не соответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав заменяемый материал для производства работ с Техническим заказчиком, в течение семи дней.

5. Подрядчик письменно информирует Технического заказчика об освидетельствовании скрытых работ, не позднее чем за 2-е суток до начала таких работ. Если Технический заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Технического заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Технический заказчик вправе назначить независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера.

7. При возникновении между Техническим заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику  проект производства работ (ППР),  принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией  состояния квартир верхних этажей.

2. Подрядчик несет ответственность перед Техническим заказчиком и (или) третьими лицами за физический и (или) имущественный вред, причиненный в ходе производства работ по вине его работников, привлекаемых им субподрядчиков, вследствие неисполнения, а также ненадлежащего исполнения условий по Контракту, в том числе за качество принятого Техническим заказчиком результата работ.

3. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД» Н.Д.Макурина |
| --- | --- |
| Составил: | Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД» А.А. Богомолов |  |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |