|  | «Утверждаю» Генеральный директор ООО УКЛР» ______________/О.Ю. Емельянова/ «_____» ______________ 2015 г. «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ________________/С.Б. Русович/ «_____» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Смета – калькуляция

по обследованию технического состояния

многоквартирного дома №70 по проспекту Московскому в г. Калининграде

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость, руб. | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (I этап) Инженерно-геологические изыскания |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Полевые работы Проходка горных выработок (шурфов) глубиной до 2,5м – 16 шт. Крепление выработок, м Водоотлив из выработки, м Колонковое бурение 1 скв. 10м, D=132мм, 8 шт. Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин, шт. Крепление скважин, м Отбор монолитов, шт. Планово-высотная привязка скважин Расходы по внутреннему транспорту Расходы по организации и ликвидации работ | Расчет стоимости работ произведен по «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства» в ценах I квартала 2015 г. с учетом коэффициента изменения стоимости К=42,91 (Письмо №3691-ЛС/08 от 12.02.2015 г. Минстроя РФ) т.27, пар.1, К=1,3(п.3 прим.1 т.27) 34,4х2,5х16х1,3х42,91=76 757,408 т.32, пар.1 52,2х2х16х42,91=71 676,864 т.33, пар.1 7,6х2х16х42,91=10 435,712 т.17, пар.2, К=0,9(прим. к т.17) 33,8х20х0,9х8х42,91=208 851,55 т.18, пар.1 1,6х0,6х20х8х42,91=6 590,976 т.18, пар.2 2,1х20х8х42,91=14 417,76 т.57, пар.2 30,6х8х42,91=10 504,368 т.93, пар.1 8,5х8х42,91=2 917,88 т.4, пар.6 2762х0,0875х42,91=10 371,347 ОУ п.13 3003,7х0,06х2,5х42,91=19 335,246 Итого полевых работ: | 431 859,111 |
| 11. 12. 13. 14. | Лабораторные работы Сокращенный комплекс определения физико-механических свойств грунта (сдвиг) Полный комплекс определения физико-механических свойств грунта (компрессия и сдвиг) Гранулометрический анализ Стандартный анализ воды | т.63, пар.13 114,4х6х42,91=29 453,424 т.63, пар.25 193х6х42,91=49 689,78 т.64, пар.6+7+12 17,8х6х42,91=4 582,788 т.73, пар.2 67,3х6х42,91=17 327,058 Итого лабораторных работ: | 101 053,05 |
| 15. 16. 17. 18. 19. | Камеральные работы Составление техпредписания Обработка материалов буровой скважины То же, лабораторных работ То же, опытных работ Составление инженерно-геологического отчета | т.81, пар.4 1100х42,91=47 201,00 т.82, пар.1 8,2х1,2х16х42,91=6 755,75 т.82, пар.2 9,3х1,2х16х42,91=7 662,00 т.82, пар.1 8,2х8х42,91=2 814,896 т.82, пар.2 9,3х8х42,91=3 192,5 т.86, пар.1 101053,05х0,2х2,0=40 421,22 т.83, пар.3 48,2х20х42,91=41 365,24 т.87, пар.4 149412,606х0,14=20 917,764 Итого камеральных работ: | 170 330,37 |
| (II этап) Обмерные работы |
| 1. | Общие данные: V=19 895 м3 – строительный объем здания (согласно данных технического паспорта) H=41 м – высота до низа несущей конструкции покрытия здания (приложение раздел 2 [2]) Категория сложности здания - 2 (табл.5 [2]) Категория сложности обмерных работ -2 (п.2.10 [2]) Категория сложности работ по обследованию технического состояния строительных конструкций -2 (п.2.10 [2]) | 1. Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 07 июня 2013 года №9912-СД/10 2. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. М. : ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ», 1998 Определение базовой стоимости обмерных работ для инструментального обследования здания : Ц обмер.=14,72 (табл.2 [2] для 2 категории сложности работ) – цена на выполнение обмерных работ 100м3 объема здания К2.13=1,06 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 6% от базовой цены выполнения обмерных работ Кт.10(6)=1,15 (п. 6, табл.10 [2]) – выполнение обмерных работ требует использование дополнительных лестниц и приспособлений Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обмерных работ в затрудненных условиях (захламленность, стесненность) Собмер.= К2.13* Кт.10(2)* Кт.10(6)* *Цобмер.*Vстр./100 * 42,91=1,06*1,15*1,15*14,72*19895/100 * 42,91=176 161,83 Итого обмерные работы: | 176 161,83 |
| (III этап) Обследование технического состояния |
|  |  | Определение базовой стоимости работ по инструментальному обследованию здания : Ц обслед.=14,72 (табл.4[2] для 2 категории сложности работ) – цена на выполнение инженерных обследований строительных конструкций 100м3 объема здания К2.13=1,08 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 8% от базовой цены выполнения обследовательских работ Кт.10(6)=1,15 (п. 6, табл.10 [2]) – выполнение обмерных работ требует использование дополнительных лестниц и приспособлений Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность) Собмер.= К2.13* Кт.10(2)* Кт.10(6)* *Цобслед.*Vстр./100 * 42,91=1,08*1,15*1,15*14,72*19895/100* 42,91= 179 485,64 Итого обследование: | 179 485,64 |
|  | Всего: НДС, 18%: Всего с НДС: |  | 1 058 890,0 190 600,20 1 249 490,2 |

Итого по смете с учетом НДС: 1 249 490 рублей 20 коп. (один миллион двести сорок девять тысяч четыреста девяносто рублей 20 копеек)

Начальник комплексного проектного отдела                                 И.В. Крючков