«Согласовано» «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «УК Мегадом»

________________С.Б. Русович _______________О.В. Уланова

«___»____________2014 года «___»____________2014 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:

ул. Самаркандская, дом № 14-20, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту.

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом, трехэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Самаркандская,14-20 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Мегадом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования.

- В многоквартирном доме № 14-20 по ул. Самаркандской необходимо   выполнить капитальный  ремонт: крыши, с заменой всех прогнивших элементов стропильной системы и обрешетки.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  80   календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

- Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем, МКУ «КР МКД».

- Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Основные  материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Брус обрезной | Сеч. 100х150мм | Не менее |
|  | Доска обрезная | Сеч. 50х150 | Не менее |
|  | Брус обрезной | Сеч. 150х150мм | Не менее |
|  | Кирпич керамический одинарный | М 125 | Не менее |
|  | Доска обрезная | Толщ. 30мм | Не менее |
|  | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.5мм | Не менее |
|  | Брусок обрезной | Сеч. 50х50мм | Не менее |
|  | Этернит в комплекте | RAL 8004 | Согласовать |
|  | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) | Разм. 0.7х0.8м | Согласовать |
|  | Желоба подвесные | Сеч. Ø 150мм | Не менее |
|  | Водосточные трубы | Сеч. Ø 120мм | Не менее |
|  | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
|  | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» | Аналог | Согласовать |

Ветровая и лобовая доска перед покраской в обязательном порядке должна быть острогана.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Узлы и детали.

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм), шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз. Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм) с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис.). При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис.) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис.) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны листа этернита. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

Внимание!!! При устройстве кровель из волнистых листов на нижней карнизной доске должны быть прибиты противоветровые скобы из расчета 2 шт. на 1 лист.

|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края покрытия. Подвесные желоба устраиваются с уклоном 1:200. Нарезанные заготовки для устройства желобов соединяются в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желобов. |
| --- | --- |

5. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект у Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке произвести испытания выполненных ограждений кровель и огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Заказчик |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Заказчик |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |