| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ / Русович С.Б. / | ________________ / Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 4 ул. Коломенская г. Калининград |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2.54 |
| 2. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.36 |
| 3. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.144 |
| 4. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 5. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.5 |
| 6. | Е58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0.45 |
| 7. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, затяжки) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.999 |
| 8. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.54 |
| 9. | С102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 8.128 |
| 10. | Е58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.54 |
| 11. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.54 |
| 12. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 317.5 |
| 13. | Е12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 2.54 |
| 14. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 21.336 |
| 15. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.2 |
| 16. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.108 |
| 17. | Е54-3-1 | Разборка подшивки карнизов из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.048 |
| 18. | Е10-01-022-01 | Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.048 |
| 19. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 |
| 20. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.658 |
| 21. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 158.5206 |
| 22. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.36 |
| 23. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.36 |
| 24. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 25. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.38 |
| 26. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 27. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 28. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 29. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на кровлю) | 100 м2 проемов | 0.0056 |
| 30. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.56 |
| 31. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.026 |
| 32. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1092 |
| 33. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала) | 100 м труб | 0.004 |
| 34. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0088 |
| 35. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала) | 100 м труб | 0.01 |
| 36. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.066 |
| 37. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов) | 100 м труб | 0.012 |
| 38. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.132 |
| 39. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.12 |
| 40. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 |
| 41. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатом) | 1 м3 кладки | 0.036 |
| 42. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.114 |
| 43. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 18.267 |
| 44. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 18.267 |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |