| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Теплосервис» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ В.А. Черкас |
| «___» _________________ 2013 г. | «___»____________2013 г. |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли (с заменой на этернит) МКД по адресу: ул. Киевская, д. 76-78, Московский район г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Н именование объекта и его мощность Многоквартирный 3-х этажный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Киевская, д. 76-78 3 Заказчик ООО «Теплосервис» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 С оки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем норм. актам, предусмотренным для данной категории здания.

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 76-78 по ул. Киевской  необходимо выполнить

капитальный ремонт  шиферной кровли (замена на этернит).

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 120 календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем

на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных

работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной

договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

3.Материалы:

- Безасбестовый  волнистый лист «Этернит» в комплекте,

- Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной 0,52-0,55 мм.

- Доска обрезная толщиной  не менее 25 мм.

При производстве работ волнистые листы укладывать на бруски обрезные толщиной  не менее 60х60мм (50-50 мм) шаг не более 750 мм у рядовых листов необходимо срезать диагональные противоположные углы.    На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска сечением 70 x 90 мм и(или) 60 x 100 мм.

- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС» или эквивалент.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,7 мм

- Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65мм, марка 125

- Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой

- Бруски обрезные, размер не менее 50х50

Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

Примеры узлов:

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм), шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз. Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм) с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис.). При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис.) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис.) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны листа этернита. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис.) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые листы этернита должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Мастер ООО «Теплосервис»                                                                              Иванов В. Б.