| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «УЮТ» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт |
| Объект: | Капитальный ремонт г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Ген. Л-та Озерова, дом №14 в г. Калининграде |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм | 10 отключений | 0.1 |
| 2. | Е24-02-030-01 | Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.033 |
| 3. | Е24-02-060-01 | Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм | 10 вводов | 0.1 |
| 4. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15 | 100 м3 грунта | 0.0898 |
| 5. | Е22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | 1 м короба | 1 |
| 6. | С408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 7.3 |
| 7. | Е23-01-001-01 | Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка на 20см,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи, | 10 м3 основания | 0.45 |
| 8. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0456 |
| 9. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0442 |
| 10. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 7.547 |
| 11. | Е24-02-061-01 | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм | 10 вводов | 0.1 |
| 12. | С ценапоставщика. | Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11 | шт. | 1 |
| 13. | С103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.2 |
| 14. | Е16-05-001-02 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 15. | С302-3227 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 1 |
| 16. | С507-0817 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт. | 1 |
| 17. | С302-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 18. | Е24-01-028-01 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 19. | Е16-02-003-06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.051 |
| 20. | Е24-02-032-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм | 400 м укладываемой трубы | 0.00588 |
| 21. | С507-3726 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2.35 |
| 22. | Е24-02-030-01 | Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |
| 23. | Е24-02-005-02 | Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм | 1 отвод | 1 |
| 24. | С507-0778 | Переход <полиэтилен-сталь 63х57> | шт. | 1 |
| 25. | Е24-02-034-01 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм | 100 м газопровода | 0.02 |
| 26. | С507-3759 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2 |
| 27. | Е22-05-003-01 | Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.02 |
| 28. | Е16-07-006-01 | Заделка концов футляра диаметром до 100 мм | 1шт | 1 |
| 29. | Е22-02-010-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.001 |
| 30. | Е22-02-013-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0005 |
| 31. | Ц08-02-177-01 | Установка опозновательных табличек | 1 шт. | 2 |
| 32. | Ц10-06-048-05 | Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 | 1 км | 0.0063 |
| 33. | С507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | м | 6.3 |
| 34. | Е52-15-1 | Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание | 100 шт. | 0.02 |
| 35. | Ц39-02-012-01 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 1 |
| 36. | Ц39-02-012-01 | Контроль снимков на АПК | 1 снимок | 1 |
| 37. | Е24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10 врезок | 0.1 |
| 38. | Е24-02-121-01 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 39. | Е24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.102 |
| 40. | Е24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0.102 |
| 41. | Е24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 42. | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0107 |
| 43. | Е13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0107 |
| 44. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.033 |

| Составил: | Инженер сметчик ООО «Проектное бюро» Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор ООО «Проектное бюро» Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Применение сметных нормативов проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |