| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 956 608 | руб. | Смета на сумму: | 1 956 608 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Мои сметы |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт черепичной крыши по адресу ул. Орудийная д. 38-42А |
| Сметная стоимость: | 1 956.608 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.951 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 327.641 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.875 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 144.08 | 1 781.38 | 362.70 | 12.51 | 4.4 | 23 881 | 22 285 | 1 596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 763.57 |  |  |  | 84% | 18 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 068.83 |  |  |  | 48% | 10 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 976.47 |  |  |  |  | 53 297 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.875 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 641.51 | 510.14 | 131.36 | 12.51 | 4.4 | 6 960 | 6 382 | 578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 505.04 |  |  |  | 84% | 5 361 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 306.08 |  |  |  | 48% | 3 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 452.63 |  |  |  |  | 15 384 |  |  |
| 3. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 2.805 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 3 194.39 | 1 909.92 | 1 284.47 | 12.51 | 5.93 | 31 510 | 23 893 | 7 617 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 167.32 | 1 | 12.5 |  |  | 2 091 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 786.43 |  |  |  | 73% | 18 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 454.07 |  |  |  | 56% | 14 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 434.88 |  |  |  |  | 65 029 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 7.75 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 19 670.35 | 4 254.44 | 225.45 | 12.51 | 7.1 | 112 547 | 53 223 | 1 601 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 15 190.47 |  | 3.8 | 1 |  | 57 724 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 531.19 |  |  |  | 71% | 37 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 765.39 |  |  |  | 52% | 27 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 966.92 |  |  |  |  | 178 011 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.875 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 3 604.25 | 3 125.85 | 312.48 | 12.51 | 7.11 | 41 855 | 39 104 | 2 222 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 165.93 |  | 3.19 | 1 |  | 529 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 594.46 |  |  |  | 71% | 27 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 031.80 |  |  |  | 52% | 20 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 230.51 |  |  |  |  | 89 953 |  |  |
| 6. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 12.4 | 1 928.70 |  |  | 23 915.88 |  |  |  |  | 75 354 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 23 915.88 |  | 6 076.93 |  |  | 75 354 |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.2 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 355.14 | 289.98 | 13.44 | 12.51 | 7.02 | 8 034 | 3 628 | 94 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 051.73 |  | 4.1 | 1 |  | 4 312 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 240.68 |  |  |  | 71% | 2 576 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 188.49 |  |  |  | 52% | 1 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 784.31 |  |  |  |  | 12 496 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.58 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 14 680.25 | 2 146.13 | 54.68 | 12.51 | 6.98 | 64 169 | 26 848 | 382 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 12 479.44 |  | 2.96 | 1 |  | 36 939 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 781.29 |  |  |  | 71% | 19 062 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 394.98 |  |  |  | 52% | 13 961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 856.52 |  |  |  |  | 97 192 |  |  |
| 9. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.04608 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 79.93 | 68.30 | 11.63 | 12.52 | 6.47 | 930 | 855 | 75 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 4.61 | 1 | 12.53 |  |  | 58 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 72.18 |  |  |  | 84% | 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.75 |  |  |  | 48% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195.86 |  |  |  |  | 2 135 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 1.076 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 81.31 | 81.08 | 0.24 | 12.51 | 4.09 | 1 015 | 1 014 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 67.30 |  |  |  | 71% | 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 52.70 |  |  |  | 52% | 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201.31 |  |  |  |  | 2 262 |  |  |
| 11. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.045 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 385.75 | 248.10 | 11.35 | 12.51 | 6.18 | 3 788 | 3 104 | 70 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 126.29 | 2.71 | 4.86 | 12.52 |  | 614 | 34 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 195.63 |  |  |  | 66% | 2 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 158.01 |  |  |  | 50% | 1 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 739.39 |  |  |  |  | 7 428 |  |  |
| 12. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.189 | 6 499.70 |  |  | 1 228.44 |  |  |  |  | 3 956 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 1 228.44 |  | 20 929.74 |  |  | 3 956 |  |
|  | Объем: 0.045*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.045 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 626.86 | 410.96 | 12.78 | 12.51 | 6.18 | 6 207 | 5 141 | 79 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 203.12 | 3.04 | 4.86 | 12.52 |  | 987 | 38 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 322.92 |  |  |  | 66% | 3 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 260.82 |  |  |  | 50% | 2 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 210.60 |  |  |  |  | 12 215 |  |  |
| 14. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.297 | 6 499.70 |  |  | 1 930.41 |  |  |  |  | 6 216 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 1 930.41 |  | 20 929.74 |  |  | 6 216 |  |
|  | Объем: 0.045*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.5 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 206.40 | 647.80 | 1.03 | 12.51 | 4.04 | 10 467 | 8 104 | 4 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 557.57 |  | 4.23 | 1 |  | 2 359 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 511.76 |  |  |  | 67% | 5 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 323.90 |  |  |  | 40% | 3 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 042.06 |  |  |  |  | 19 138 |  |  |
| 16. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 145.80 | 57.09 | 7.12 | 12.51 | 7.11 | 3 739 | 714 | 51 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 081.59 |  | 2.75 | 1 |  | 2 974 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 54.24 |  |  |  | 80% | 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 26.83 |  |  |  | 37% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 226.87 |  |  |  |  | 4 574 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.12 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 428.96 | 140.81 | 3.98 | 12.51 | 7.14 | 5 142 | 1 762 | 28 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 284.16 | 0.45 | 2.61 | 12.5 |  | 3 352 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 152.56 |  |  |  | 92% | 1 627 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 77.69 |  |  |  | 44% | 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 659.21 |  |  |  |  | 7 546 |  |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.875 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 858.76 | 394.47 | 397.91 | 12.51 | 3.39 | 6 402 | 4 935 | 1 349 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 66.38 | 5.62 | 1.78 | 12.56 |  | 118 | 71 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 360.08 |  |  |  | 77% | 3 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 240.05 |  |  |  | 48% | 2 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 458.90 |  |  |  |  | 12 660 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 80.2125 | 36.04 |  |  | 2 890.86 |  |  |  |  | 12 073 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 890.86 |  | 150.51 |  |  | 12 073 |  |
| 20. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 7.75 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 222.15 | 950.43 | 9.78 | 12.51 | 7.2 | 15 431 | 11 890 | 70 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 261.93 |  | 2.75 | 1 |  | 3 470 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 883.90 |  |  |  | 79% | 9 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 608.28 |  |  |  | 51% | 6 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 714.33 |  |  |  |  | 30 888 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 968.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.68 |  |  | 21 003 |  |
|  | Объем: 775*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.04608 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 977.98 | 106.26 | 34.22 | 12.51 | 5.84 | 3 790 | 1 329 | 200 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 837.50 | 1.31 | 2.7 | 12.53 |  | 2 261 | 16 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 114.02 |  |  |  | 90% | 1 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 58.09 |  |  |  | 43% | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 150.09 |  |  |  |  | 5 579 |  |  |
| 23. | ТССЦ 203-8040 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 4.06 | 1 365.61 |  |  | 5 544.38 |  |  |  |  | 10 879 |  |  |
|  |  |  |  | 1 365.61 |  |  | 5 544.38 |  | 2 679.54 |  |  | 10 879 |  |
| 24. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 30.51 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 6 189.12 | 3 660.22 | 2 528.90 | 12.51 | 6.94 | 63 340 | 45 789 | 17 551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 203.4*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 294.20 |  |  |  | 77% | 35 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 196.13 |  |  |  | 48% | 21 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 679.45 |  |  |  |  | 120 576 |  |  |
| 25. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 31.1202 | 671.40 |  |  | 20 894.10 |  |  |  |  | 115 175 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 20 894.10 |  | 3 700.98 |  |  | 115 175 |  |
|  | Объем: 30.51*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.3 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 659.48 | 282.06 | 2.90 | 12.51 | 7.2 | 4 579 | 3 529 | 21 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 374.51 |  | 2.75 | 1 |  | 1 030 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 262.32 |  |  |  | 79% | 2 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 180.52 |  |  |  | 51% | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 102.31 |  |  |  |  | 9 167 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 287.5 | 13.13 |  |  | 3 774.88 |  |  |  |  | 12 305 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 774.88 |  | 42.8 |  |  | 12 305 |  |
|  | Объем: 230*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 7.75 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 63 325.69 | 3 145.49 | 1 286.40 | 12.52 | 6.6 | 317 605 | 39 382 | 8 490 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 58 893.80 | 115.57 | 4.58 | 12.5 |  | 269 734 | 1 445 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 521.94 |  |  |  | 92% | 37 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 793.58 |  |  |  | 44% | 17 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 641.22 |  |  |  |  | 373 130 |  |  |
| 29. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 134.1 | 137.86 |  |  | 18 487.03 |  |  |  |  | 80 426 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 18 487.03 |  | 599.75 |  |  | 80 426 |  |
| 30. | ТЕР 10-01-044-12 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (прим), 100 м2 проемов | 0.24 | 8 588.02 | 795.55 | 23.88 | 2 061.13 | 190.93 | 5.73 | 12.51 | 6.68 | 8 710 | 2 389 | 38 |
|  |  |  |  | 7 768.60 | 1.33 |  | 1 864.46 | 0.32 | 3.37 | 12.46 |  | 6 283 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 202.73 |  |  |  | 90% | 2 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 103.28 |  |  |  | 43% | 1 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 367.13 |  |  |  |  | 11 893 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.076 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 180.98 | 403.24 | 7.17 | 12.51 | 6.9 | 12 408 | 5 045 | 49 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 770.57 | 1.11 | 2.64 | 12.57 |  | 7 314 | 14 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 335.61 |  |  |  | 71% | 3 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 262.83 |  |  |  | 52% | 2 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 779.42 |  |  |  |  | 18 631 |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.076 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 9 482.96 | 351.74 | 34.28 | 12.51 | 6.89 | 33 383 | 4 400 | 236 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 9 096.93 | 3.25 | 3.16 | 12.48 |  | 28 746 | 41 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 383.39 |  |  |  | 92% | 4 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 195.24 |  |  |  | 44% | 1 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 061.59 |  |  |  |  | 39 423 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.7 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 5 191.04 | 233.13 | 9.22 | 12.51 | 7.18 | 15 899 | 2 916 | 66 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 948.69 |  | 2.61 | 1 |  | 12 916 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 193.50 |  |  |  | 71% | 2 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 151.53 |  |  |  | 52% | 1 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 536.07 |  |  |  |  | 19 486 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146.30 | 115.66 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 3 856 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 029.02 |  | 2.33 | 1 |  | 2 398 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317.48 |  |  |  |  | 5 636 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.1 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 460.48 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 636 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 411.61 |  | 2.5 | 1 |  | 1 029 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 531.61 |  |  |  |  | 2 375 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.1 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 871.98 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 611 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 823.11 |  | 1.22 | 1 |  | 1 004 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.11 |  |  |  |  | 2 350 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.58 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 787.60 | 190.08 | 0.59 | 12.51 | 7.2 | 4 907 | 2 378 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 596.93 |  | 4.23 | 1 |  | 2 525 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 157.77 |  |  |  | 71% | 1 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 123.55 |  |  |  | 52% | 1 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 068.92 |  |  |  |  | 7 832 |  |  |
| 38. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами (прим) снегозадерж., 100 м ограждения | 0.6 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 983.20 | 43.26 | 45.12 | 12.51 | 6.29 | 10 870 | 541 | 284 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 894.81 | 3.29 | 3.47 | 12.5 |  | 10 045 | 41 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 50.27 |  |  |  | 92% | 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 25.60 |  |  |  | 44% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 059.08 |  |  |  |  | 11 662 |  |  |
| 39. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами (прим) снегозадерж., 100 м ограждения | 0.57 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 834.04 | 41.10 | 42.86 | 12.51 | 6.29 | 10 327 | 514 | 270 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 750.07 | 3.12 | 3.47 | 12.5 |  | 9 543 | 39 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 47.76 |  |  |  | 92% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 24.32 |  |  |  | 44% | 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 906.12 |  |  |  |  | 11 079 |  |  |
| 40. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 27.5 | 7.34 |  | 7.34 | 201.73 |  | 201.73 |  | 5.54 | 1 118 |  | 1 118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 41. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 27.5 | 26.50 |  | 26.50 | 728.75 |  | 728.75 |  | 5.54 | 4 037 |  | 4 037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 233 074.33 | 25 876.17 | 7 771.51 |  |  | 1 177 540 | 323 743 | 48 205 |
|  |  |  | 199 426.60 | 311.72 |  |  |  | 805 593 | 3 898 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 233 074.33 | 25 876.17 | 7 771.51 |  |  | 1 177 540 | 323 743 | 48 205 |
|  |  |  | 199 426.60 | 311.72 |  |  |  | 805 593 | 3 898 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 78 665.98 |  |  |  |  | 337 387 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 9; %=73 - по стр. 3; %=71 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 31, 33-37; %=66 - по стр. 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=80 - по стр. 16; %=92 - по стр. 17, 28, 32, 38, 39; %=77 - по стр. 18, 24; %=79 - по стр. 20, 26; %=90 - по стр. 22, 30) | 23 562.49 |  |  |  |  | 251 422 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 9, 18, 24; %=56 - по стр. 3; %=52 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 31, 33-37; %=50 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=37 - по стр. 16; %=44 - по стр. 17, 28, 32, 38, 39; %=51 - по стр. 20, 26; %=43 - по стр. 22, 30) | 16 254.01 |  |  |  |  | 162 607 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 272 890.83 |  |  |  |  | 1 591 569 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 272 890.83 |  |  |  |  | 1 591 569 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 5 839.86 |  |  |  |  | 34 060 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 278 730.69 |  |  |  |  | 1 625 629 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% | 5 574.61 |  |  |  |  | 32 513 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами | 284 305.30 |  |  |  |  | 1 658 142 |  |  |
|  | НДС | 51 174.95 |  |  |  |  | 298 466 |  |  |
|  | Всего с НДС | 335 480.25 |  |  |  |  | 1 956 608 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 23 562.49 |  |  |  |  | 251 422 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 16 254.01 |  |  |  |  | 162 607 |  |  |

| Составил: | Инженер – сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |