Согласовано:                                                            Утверждаю:

И. о. директора МКУ «КР МКД»                           Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

_______________/Ю.Г. Поломошнов/                   __________________/С. А. Яровикова/

«_____» ___________  2019 г.                                 «_____» ___________  2019 г.

Стройка: МКД по ул. Белинского, 40; ул. Воздушная, 2; ул. Красносельская, 8-12;                   ул. Красносельская, 13-19; ул. Красносельская, 67 а; ул. Менделеева, 2-6;                                ул. Менделеева, 8; пр. Победы, 88-90; ул. Радистов, 14; пер. Радистов, 2;                                  ул. Красносельская, д. 5; ул. Красносельская, д. 2-6; ул. Красносельская, д. 67б;                       ул. Менделеева, д. 10; ул. Менделеева, д. 12; ул. Менделеева, д. 12а;                                             ул. Красносельская, д 1-3 в г. Калининграде.

Смета-калькуляция

на разработку проектной документации по монтажу оборудования ИТП

в МКД №1-3 по ул. Красносельская в г. Калининграде

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тепловой пункт в составе: коллекторные для отопительной воды, пара и конденсата; редукционные установки и бойлерные, с суммарной нагрузкой, Гкал/час: от 1 до 10,0 Основной показатель: 0,060 (Гкал/час) | СБЦП 81-2001-13 «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» Цпр=(а+в*Х)* Каналог*Ки*Коб *К1*К2*К3; где по табл.8 (п.1.57): а=1097,6 ; в=9,3; Согласно «Методическим указаниям по применению справочников базовых цен», в случаях, когда основной показатель меньше половины минимального показателя, вводится коэффициент на объект-аналог. Основной показатель в этом случае рассчитывается по формуле: X=0,4*1,0+0,6*1,0/2 = 0,7 Каналог = 0,2. Kи = 4.15 (индекс перевода проектных работ в текущий уровень цен II квартала 2019 года). Коб – коэффициент, учитывающий состав проектных работ, (определяется по табл.15,16 СБЦП 81-2001-13): Коб = 57,1 +17,5 + 7,8+8,0 = 90,4%, где: 17,5% - конструктивные и объемно-планировочные решения; 57,1% - инженерное оборудование, технологические решения; 7,8% - система электроснабжения; 8% - сметная документация. К1 = 0,8 – понижающий коэффициент на сокращенный объем работ (согласно разъяснений); К2 = 0,4 – понижающий коэффициент, учитывающий проектирование встраиваемых помещений (ИТП); К3 = 0,6 – коэффициент, учитывающий распределение базовой цены на разработку рабочей документации. Цпр = (1097,6+9,3*0,7)*0,2*4,15*0,904*0,8*0,4* *0,6 = 159.060 | 159 060 |
|  |  | Итого по смете | 159 060 |

Итого по смете: 159 060 рублей  00 коп  (семьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00 коп), без НДС.

НДС, 20%: составит 31812 рубля 00 коп.

Итого по смете с учетом НДС: 190872 рубля 00 коп (сто девяносто тысяч восемьсот семьдесят два рубля 00 коп.).

Разработал: ведущий инженер-проектировщик комплексного проектного отдела

МКУ «КР МКД»

______________________/ А.С. Платонова