| «Согласовано» | «Утверждаю» |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Председатель ТСЖ «Красносельское» |  |
| С. Б. Русович _________________ | В.А. Королев _________________ |  |
| ____.____________________.2013г. | ____._______________.2013г. |  |

Техническое задание

на капитальный ремонт подвала

МКД №36-40а по ул. Красносельской и №7-7а по ул. Глазунова   Центрального района

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.Красносельская, дом 36-40а и ул.Глазунова, дом 7-7а. |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Красносельское» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №36-40а ул.Красносельская и №7-7а ул. Глазунова необходимо выполнить капитальный ремонт подвала. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 60 дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
|  | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
|  | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией . |

Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвала

МКД № 36-40а ул.Красносельской и №7-7а ул.Глазунова

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Раздел 1. Замена окон |
| --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0728 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0728 |
| 3. | Блоки оконные из ПВХ 0,8х0,7 | м2 | 7.28 |
| 4. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.117 |
| 5. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.039 |
| 6. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.117 |
| 7. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.039 |
|  | Раздел 2. Ремонт отмостки |
| 8. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.3862 |
| 9. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.7724 |
| 10. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.999 |
| 11. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.999 |
| 12. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.62 |
| 13. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.62 |
| 14. | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 38.62 |
|  | Раздел 3. Замена дверей |
| 15. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.126 |
| 16. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 12.6 |
| 17. | Блок металлический | м2 | 12.6 |
| 18. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1248 |
| 19. | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1248 |
|  | Раздел 4. РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ |
| 20. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 24.2 |
| 21. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.138182 |
| 22. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.191 |
| 23. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 38.3 |
| 24. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 8.226 |
| 25. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 7.66 |
| 26. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 7.66 |
| 27. | Армирование подстилающих слоев и набетонок 4Вр1 100х100 | т | 1.532 |
|  | Раздел 5. РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА |
| 28. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 5.8 |
| 29. | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (прим.) (ФБС) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2.21 |
| 30. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором () | 100 м2 протравленной поверхности | 2.05 |
| 31. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5 |
| 32. | Окраска клеевыми составами простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 5 |
|  | Раздел 6. Ремонт приямков |
| 33. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 2.015 |
| 34. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3224 |
| 35. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3224 |
| 36. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии приямки (прим.) | 1 м3 | 1.092 |
| 37. | Устройство подстилающих слоев бетонных приямки | 1 м3 подстилающего слоя | 1.092 |
| 38. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 |
|  | Раздел 7. РЕМОНТ ВХОДА В ПОДВАЛ |
| 39. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.17 |
| 40. | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | 1 м3 | 6.71 |
| 41. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.12 |
| 42. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.105 |
| 43. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0.105 |
|  | Раздел 8. Перевозка мусора |
| 44. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 265.186 |
| 45. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 265.186 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8 |
| --- | --- |
| 2 | Песок для строительных работ |
| 3 | Бетон тяжелый (М 150) |
| 4 | Блок дверной металлический |
| 5 | Блок оконный пластиковый (ПВХ) |
| 6 | Грунтовка воднодисперсионная |
| 7 | Известковый раствор |
| 8 | Цемент марки 150 |
| 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проекта с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

| Составил: | Подпись: _________________ | Инженер - строитель М.С. Гринькив |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Председатель ТСЖ В.А. Королев |