| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ- 9 Ленинградского района» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ А.Н. Поправка |
| «____» __________ 2013 года | «____» __________ 2013 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли (с заменой на этернит) МКД по адресу: ул. Ярославская, д. 5-7, г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный 4-х этажный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Ярославская, д. 5-7 3 Заказчик ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» 4 Данные подрядной организации По результатам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ По результатам конкурса 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 5-7 по ул. Ярославская  необходимо выполнить капитальный ремонт  шиферной кровли (замена на этернит).

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях           эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и     санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на

материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты

скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 60 календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем порядке       изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику

копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,      окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

- 3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту шиферной крыши по адресу: ул. Ярославская, дом № 5-7.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.58 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.58 |
| 3. | Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса) | 100 м2 | 0.2581 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.195 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 0.33 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.08 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.05 |
| 8. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.3 |
| 9. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.58 |
| 10. | Этернит в комплекте | м2 | 458.24 |
| 11. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.43 |
| 12. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.43 |
| 13. | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0.735 |
| 14. | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.1 |
| 15. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 16. | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.05 |
| 17. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.6 |
| 18. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.4 |
| 19. | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.35 |
| 20. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.15 |
| 21. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 85.905 |
| 22. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.03 |
| 23. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 24. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.89 |
| 25. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1602 |
| 26. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0916 |
| 27. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.078 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1529 |
| 29. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов | 100 м труб | 0.078 |
| 30. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.228 |
| 31. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.228 |
| 32. | Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали | 100 м2 покрытия | 0.038 |
| 33. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала | 100 м труб и покрытий | 0.024 |
| 34. | Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентканалы до чердачного перекрытия) | 100 м2 стен | 0.328 |
| 35. | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.2952 |
| 36. | Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.2952 |
| 37. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 1.476 |
| 38. | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 50 мм | м3 | 1.4317 |
| 39. | Обшивка вентканалов плоским шифером (под кровлей - 5 вентканалов) | 100 м2 покрытия | 0.232 |
| 40. | Плоский шифер | м2 | 24.36 |
| 41. | Обивка труб кровельной сталью оцинкованной по войлоку (над кровлей) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.048 |
| 42. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.2 |
| 43. | Устройство ветровой доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0294 |
| 44. | Устройство мелких покрытий (обшивка ветровой доски) из цветной стали | 100 м2 покрытия | 0.0588 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 13.7 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 13.7 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Этернит в комплекте, цвет согласовывается с заказчиком |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием |
| 4 | Доска обрезная толщиной не менее 25 мм |
| 5 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
| 8 | Диаметр желобов и водосточных труб не менее 120 мм |
| 9 | Пленка подкровельная антиоксидантная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 10 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 |
| 11 | Маты прошивные из минеральной ваты М-100, толщина 50 мм |
| 11 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные |

Примеры узлов:

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм), шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз. Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм) с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис.). При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис.) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис.) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны листа этернита. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис.) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые листы этернита должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

При укладке с совмещением продольных кромок желательно срезать углы двух стыкуемых листов, это уменьшает количество слоев в нахлестке и обеспечит более плотное прилегание листов. При укладке «в разбежку» можно использовать несколько вариантов, например, первый лист первого рядя укладывается целым, а у первого листа второго ряда обрезается одна волна, затем две волны первого листа третьего ряда и т. д. Но можно и по другому, например, на первый ряд положить обрезанный по ширине лист и перекрывать его вторым рядом со смещением продольных кромок. Необходимо добавить, что правила укладки этернита со смещением или совмещением продольных кромок справедливы только для прямоугольных скатов. На вальмовых крышах разбежка листов получается автоматически и никто не запрещает перекрывать нижние ряды со смещением кромок листов более чем на одну волну.

Внимание!!! При устройстве кровель из волнистых листов на нижней карнизной доске должны быть прибиты противоветровые скобы из расчета 2 шт. на 1 лист.

|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Подвесные желоба устраиваются с уклоном 1:200. Нарезанные заготовки для устройства желобов соединяются в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желобов. |
| --- | --- |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Начальник договорного отдела  ООО

«ЖЭУ-9 Ленинградского района»                                                                                                   И.Г. Резник