| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 13» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |

Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  в местах общего пользования многоквартирного жилого дома № 10-16 по ул. Юношеской

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Юношеская, 10-16 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 13» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 10-16 по ул. Юношеской необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 35 (тридцать пять) календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, но не более 238 926 (двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 90 копеек, при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, не позднее первого квартала 2014 года. |
| 9. | Все ремонтные работы производятся на основании рабочего проекта Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. |

3. Перечень основных материалов и работ на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  в местах общего пользования по ул. Юношеская, 10-16

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж ВРУ | 1 шт. |
| 2. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |
| 3. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. |
| 4. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. |
| 5. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| 6. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, ВРУ | 1 шт. |
| 7. | Корпус 1500х750х400, степень защиты IP-31, из оцинкованной стали , с окном для снятия показаний индивид. | 1шт |
| 8. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. |
| 9. | Рубильник трехполюсный ВР 3231 100А | 1шт |
| 10. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |
| 11. | Выключатель автоматический трехполюсный В 50А Legrand | 1шт |
| 12. | Выключатель автоматический трехполюсный В 32А Legrand | 1шт |
| 13. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |
| 14. | Выключатель автоматический трехполюсный В 16А Legrand | 1шт |
| 15. | Выключатель автоматический двухполюсный В 10А Legrand | 1шт |
| 16. | Выключатель автоматический двухполюсный В 3А Legrand | 1шт |
| 17. | Дефференциальный выключатель автоматический двухполюсный 10А /0.03 MOELLER | 1шт |
| 18. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. |
| 19. | Счетчик активный ЦЭ 6803В 5-50А | 1шт |
| 20. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м |
| 21. | Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2 | т |
| 22. | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. |
| 23. | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120 | компл. |
| 24. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |
| 25. | Щит IP-31 индивид. | 1шт |
| 26. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |
| 27. | Выключатель автоматический трехполюсный В 25А Legrand | 1шт |
| 28. | Выключатель автоматический двухполюсный В 25А Legrand | 1шт |
| 29. | Выключатель автоматический двухполюсный С 25А Legrand | 1шт |
| 30. | Монтаж датчика движения | 1 шт. |
| 31. | Фото выключатель Z-LMS | 1шт |
| 32. | Фотодатчик для Z-LMS | 1шт |
| 33. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |
| 34. | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. |
| 35. | Светильники НББ 61-60 | шт. |
| 36. | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. |
| 37. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |
| 38. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа IP-23 | 1шт |
| 39. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа IP-44 | 1шт |
| 40. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |
| 41. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |
| 42. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |
| 43. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м |
| 44. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м |
| 45. | Коробка соединительная IP-44 | 1шт |
| 46. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м |
| 47. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |
| 48. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м |
| 49. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м |
| 50. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м |
| 51. | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля |
| 52. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м |
| 53. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |
| 54. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |
| 55. | Заземлитель вертикальный из стальной трубы Д 50 | 10 шт. |
| 56. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м |
| 57. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |
| 58. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |
| 59. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м |
| 60. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |
| 61. | Проведение комплекса лабораторных измерений | 1шт |
| 62. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 63. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |