«Согласовано» « Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД» Генеральный директор ООО «УК ЛР»

__________/С.Б. Русович / ________ /О.Ю.Емельянова/

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт МКД №92-96  пр-т Московский в г. Калининграде

(  во исполнение решения  суда)

- Основные данные по объекту:

|  | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, проспект Московский д.№92-96 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК ЛР» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №92-96 пр-т Московский необходимо выполнить капитальный ремонт мусоропровода, внутреннюю отделку лестничных клеток (исполнение решения суда). |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00,воскресенье - выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 5 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 90 календарных дней. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а так же принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срывов сроков производства работ, не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
|  | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1» СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий». ТУ 4924-004-05 111744-00 СНиП 2.03.13-88 «Полы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». 8. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на два процента общего объема работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. |

3.Основные  материалы:

| 1 | Загрузочный клапан с загрузочным устройством КЗН-03-РЮАМ |
| --- | --- |
| 2 | Шибер Ш ОДЗ-01 РЮЛМ 0008.200. |
| 3 | Швеллер№ 8 Сталь марки Ст.3Пс |
| 4 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм |
| 5 | Плитка керамическая облицовочная |
| 6 | Плитка гранитогресс или аналог |
| 7 | Поливинилацетатная водоэмульсионная краска |
| 8 | Гидроизол |
| 9 | Сталь полосовая марки СТ 3сп, шириной 220 мм толщиной 10мм |
| 10 | Грунтовка водно-дисперсионная |
| 11 | Мастика Битуминоль или аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты  качества/ соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2.  При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.Общие  организационные вопросы:

1.Подрядчику до начала ремонта выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Технический надзор, заказчик, не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию  и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: главный инженер ООО «УКЛР»         	К.С. Красный

Проверил: начальник ТС ООО «УКЛР»	К.Б. Тагинцева