| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Директор ООО «УК Управдом» |
| ___________________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /В.А. Тишковец / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»________________ 20___г. |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома № 47 по ул.А.Суворова г.Калининграда |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к локальной смете № 02-01-01 |
| Капитальный ремонт систем отопления, автоматизации пожарных насосов и затворов, холодного водоснабжения и бытовой канализации |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Отопление ст.15-ст.22 |
| 1. | Е18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.7616 |
| 2. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.9 |
| 3. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 20х2,8 мм | м | 80.91 |
| 4. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1.48 |
| 5. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 25х3,5мм | м | 137.492 |
| 6. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.41 |
| 7. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 32х4,4мм | м | 38.458 |
| 8. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.42 |
| 9. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 40х4,5мм | м | 39.354 |
| 10. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.31 |
| 11. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 50х6,9мм | м | 29.326 |
| 12. | Е16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1.4 |
| 13. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 63х8,6мм | м | 132.44 |
| 14. | Е16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.66 |
| 15. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 90х12,3мм | м | 64.284 |
| 16. | Е16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.63 |
| 17. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 110х15,1мм | м | 64.284 |
| 18. | С Цена поставщик. | Клапан термостатический проходной Герц Ду15 | шт. | 7 |
| 19. | С Цена поставщик. | Клапан термостатический проходной Герц Ду20 | шт. | 34 |
| 20. | С302-0062; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. | 13 |
| 21. | С302-0063; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | шт. | 62 |
| 22. | С302-0064; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | шт. | 12 |
| 23. | С302-0065; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. | 6 |
| 24. | С302-0066; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в | шт. | 2 |
| 25. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду15/Ду15 | шт. | 4 |
| 26. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду20/Ду15 | шт. | 8 |
| 27. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду25/Ду20 | шт. | 2 |
| 28. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду40/Ду20 | шт. | 2 |
| 29. | С Цена поставщик. | Клапан воздушный автоматический | шт. | 8 |
| 30. | С Цена поставщик. | Контрдеталь "Фузиотерм" 1" н.р /20 мм | шт. | 41 |
| 31. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 20 | шт. | 45 |
| 32. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 25 | шт. | 74 |
| 33. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 32 | шт. | 21 |
| 34. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 40 | шт. | 16 |
| 35. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 50 | шт. | 70 |
| 36. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 90 | шт. | 33 |
| 37. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 110 | шт. | 32 |
| 38. | С Цена поставщик. | Фитинги и соединительные детали | шт. | 436 |
| 39. | Е16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.45 |
| 40. | Е16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 140 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 41. | Е16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0.18 |
| 42. | Е16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 0.73 |
| 43. | Е18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 2 |
| 44. | С Цена поставщик. | Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 65/10 (1~230 V, PN 6/10) | шт. | 1 |
| 45. | С Цена поставщик. | Насос Wilo-Economy MHI 402-1/E/1-230-50-2 | шт. | 1 |
| 46. | Е18-04-001-04 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,3 м3 | 1 бак | 1 |
| 47. | С Цена поставщик. | Отвод П90-108х4 09Г2С | шт. | 4 |
| 48. | С Цена поставщик. | Отвод П90-140х4 09Г2С | шт. | 4 |
| 49. | С Цена поставщик. | Отвод П90-159х4 09Г2С | шт. | 1 |
| 50. | С Цена поставщик. | Переход концентрический К-2-140х4-65х4 | шт. | 4 |
| 51. | Е26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 5.519178 |
| 52. | Е26-01-002-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм | 1 м3 изоляции | 0.35796 |
| 53. | Е16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 54. | С301-1663 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 55. | Е16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 56. | С301-1683 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 65 мм | шт. | 2 |
| 57. | С302-0064; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | шт. | 2 |
| 58. | С302-0067; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в | шт. | 1 |
| 59. | Е16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 |
| 60. | С Цена поставщик. | Кран шаровый фланцевый Naval DN 65 | шт. | 4 |
| 61. | Е16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | 1 шт. | 2 |
| 62. | С Цена поставщик. | Кран шаровый фланцевый Naval DN 65 | шт. | 2 |
| 63. | Е16-02-007-02 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм | 1 соединение | 8 |
| 64. | Е16-02-007-06 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм | 1 соединение | 4 |
| 65. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 66. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 20 мм | шт. | 71.92 |
| 67. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 68. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 25 мм | шт. | 92.9 |
| 69. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.25 |
| 70. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 32 мм | шт. | 23.45 |
| 71. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 72. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 40 мм | шт. | 18.74 |
| 73. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.96 |
| 74. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 50 мм | шт. | 90.816 |
| 75. | Е16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1.4 |
| 76. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 63 мм | шт. | 132.44 |
| 77. | Е16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.66 |
| 78. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 90 мм | шт. | 62.436 |
| 79. | Е16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.63 |
| 80. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 110 мм | шт. | 59.598 |
| 81. | Е09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т конструкций | 0.01732 |
| 82. | С507-2739 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 2 |
| 83. | С507-2740 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 2 |
| 84. | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.285 |
| 85. | Е13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.285 |
| 86. | Е46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.44 |
| 87. | Е46-03-010-05 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.05 |
| 88. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.32 |
| 89. | Е16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (Футляры в перекрытиях и стенах) | 100 м трубопровода | 0.16 |
| 90. | Е16-07-006-01; | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 40 |
| 91. | Е16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 8 |
| 92. | Е18-06-003-08 | Установка воздухосборников наружным диаметром 325 мм | 1 шт. | 1 |
| 93. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.20904 |
| 94. | Е06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.00042 |
| 95. | С401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.04284 |
| 96. | Е18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 3 |
| 97. | Е18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 |
|  | Демонтаж |
| 98. | Е65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода | 7 |
| 99. | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.4 |
| 100. | Е18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 3 |
| 101. | Е65-13-1 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.02 |
| 102. | Е65-12-1 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0.01 |
| 103. | Е65-3-13 | Снятие запорной арматуры | 100 шт. арматуры | 0.56 |
| 104. | Е69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.06802 |
|  | Раздел 2. Отопление ст.1-ст.14; ст.23 - ст.27 |
| 105. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.2 |
| 106. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 20х2,8 мм | м | 107.88 |
| 107. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 4.7 |
| 108. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 25х3,5мм | м | 436.63 |
| 109. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1.95 |
| 110. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 32х4,4мм | м | 182.91 |
| 111. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.73 |
| 112. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 40х4,5мм | м | 68.401 |
| 113. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 114. | С Цена поставщик. | Комбинированная труба Фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметр 50х6,9мм | м | 9.46 |
| 115. | С Цена поставщик. | Клапан термостатический проходной Герц Ду15 | шт. | 5 |
| 116. | С Цена поставщик. | Клапан термостатический проходной Герц Ду20 | шт. | 126 |
| 117. | С302-0062; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. | 7 |
| 118. | С302-0063; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | шт. | 146 |
| 119. | С302-0064; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | шт. | 10 |
| 120. | С302-0066; | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в | шт. | 6 |
| 121. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду15/Ду15 | шт. | 2 |
| 122. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду20/Ду15 | шт. | 20 |
| 123. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду25/Ду20 | шт. | 10 |
| 124. | С Цена поставщик. | Тройник со штуцером Ду40/Ду20 | шт. | 6 |
| 125. | С Цена поставщик. | Клапан воздушный автоматический | шт. | 5 |
| 126. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 20 | шт. | 240 |
| 127. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 25 | шт. | 940 |
| 128. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 32 | шт. | 392 |
| 129. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 40 | шт. | 38 |
| 130. | С Цена поставщик. | Муфта Фузиотерм Ду 50 | шт. | 6 |
| 131. | С Цена поставщик. | Контрдеталь "Фузиотерм" 1" н.р /20 мм | шт. | 131 |
| 132. | С Цена поставщик. | Фитинги и соединительные детали | шт. | 1738 |
| 133. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.41 |
| 134. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 20 мм | шт. | 36.859 |
| 135. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.41 |
| 136. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 25 мм | шт. | 36.859 |
| 137. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.41 |
| 138. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 32 мм | шт. | 36.859 |
| 139. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.41 |
| 140. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 40 мм | шт. | 36.859 |
| 141. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.41 |
| 142. | С Цена поставщик. | Гофрошланг длина 1 м диаметр 50 мм | шт. | 36.859 |
| 143. | Е16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (Футляры в перекрытиях и стенах) | 100 м трубопровода | 0.38 |
| 144. | Е16-07-006-01; | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 95 |
| 145. | Е26-01-002-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм | 1 м3 изоляции | 1.371552 |
| 146. | Е16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 6 |
| 147. | Е46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.95 |
| 148. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.44 |
|  | Демонтаж |
| 149. | Е65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода | 8.7 |
| 150. | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 1.31 |
| 151. | Е65-22-1 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1.31 |
| 152. | Е18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 2.62 |
|  | Раздел 3. Автоматизация пожарных насосов |
| 153. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 154. | С Цена поставщик. | Шкаф настенный OFN-2/650-W | шт. | 1 |
| 155. | Ц08-01-080-01; | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 2 |
| 156. | С Цена поставщик. | Реле тепловое ZB12-1,6 | шт. | 2 |
| 157. | Ц08-03-529-03; | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 4 |
| 158. | С Цена поставщик. | Контактор DILM7-10 (230 В: 50 ГЦ) | шт. | 4 |
| 159. | Ц10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 160. | С Цена поставщик. | Реле времени TR4N-012AC/DC-11M | шт. | 1 |
| 161. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 |
| 162. | С Цена поставщик. | Выключатель автоматический CLS6-C4/4 | шт. | 2 |
| 163. | С Цена поставщик. | Выключатель автоматический CLS6-C2/2 | шт. | 1 |
| 164. | С Цена поставщик. | Выключатель автоматический CLS6-C6/2 | шт. | 1 |
| 165. | С Цена поставщик. | Выключатель нагрузки IS-20/4 | шт. | 1 |
| 166. | С Цена поставщик. | Выключатель нагрузки c предохранителями - основа Z-SLS/NEOZ/3 | шт. | 1 |
| 167. | Ц08-03-523-01; | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 168. | С Цена поставщик. | Предохранители для выключателя нагрузки Z-SLS/E- 20 А | шт. | 3 |
| 169. | С Цена поставщик. | Разрядник класс В+С SPB-12/280/4 | шт. | 1 |
| 170. | Ц08-01-053-01; | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 1 |
| 171. | С Цена поставщик. | Трансформатор понижающий 230/24 В TR-G2/24 | шт. | 1 |
| 172. | Ц08-01-081-01; | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 8 |
| 173. | С Цена поставщик. | Кнопка двойная с подсветкой М22-DDL-GR-X1/X0/K11/230W | шт. | 2 |
| 174. | С Цена поставщик. | Кнопка красная с основой и с контактом "NS" М22-D-R-Х0/К01 | шт. | 4 |
| 175. | С Цена поставщик. | Кнопка зелёная с основой и с контактом "NО" М22-D-G-X1/К10 | шт. | 2 |
| 176. | С Цена поставщик. | Контакт "NО" для кнопки М22-К10 | шт. | 2 |
| 177. | С Цена поставщик. | Переключатель трёхпозиционный 2 контакта "NО" М22-WRK3/К20 | шт. | 1 |
| 178. | С Цена поставщик. | LED сигнальной лампы - зелёный М22- LED 230-G | шт. | 1 |
| 179. | С Цена поставщик. | LED сигнальной лампы - белый М22- LED 230-W | шт. | 1 |
| 180. | С Цена поставщик. | LED сигнальной лампы - синий М22- LED 230-В | шт. | 2 |
| 181. | С Цена поставщик. | Голова сигнальной лампы - зелёная М22-L-G | шт. | 1 |
| 182. | С Цена поставщик. | Голова сигнальной лампы - жёлтая М22- L- Y | шт. | 1 |
| 183. | С Цена поставщик. | Голова сигнальной лампы - синяя М22- L-В | шт. | 2 |
| 184. | С Цена поставщик. | Устройство звуковой сигнализации М22-ХАМ | шт. | 1 |
| 185. | С Цена поставщик. | Основа устройства звуковой сигнализации М22-АМС | шт. | 1 |
| 186. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 187. | С Цена поставщик. | Выключатель кулачковый ТО-6-15866/Е | шт. | 1 |
| 188. | Ц08-03-538-04; | Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель | 1 шт. | 4 |
| 189. | С Цена поставщик. | Выключатель путевой ВП-4 | шт. | 2 |
| 190. | С Цена поставщик. | Выключатель муфты предельного момента МП-1 | шт. | 2 |
| 191. | Ц08-03-532-01; | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 9 |
| 192. | С Цена поставщик. | Пост управления кнопочный ПКЕ 222-1У2; | шт. | 9 |
| 193. | Ц08-01-080-01; | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 2 |
| 194. | С Цена поставщик. | Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-1У | шт. | 2 |
| 195. | Ц10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 196. | С Цена поставщик. | Источник бесперебойного питания АSTRID INFINITY 3300 10 кВА 3 ф | шт. | 1 |
| 197. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.07 |
| 198. | Е46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.06 |
| 199. | Е46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2.3 |
| 200. | Ц08-02-407-01; | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 |
| 201. | С103-0127 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 10.3 |
| 202. | Ц08-02-411-01; | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.02 |
| 203. | С101-3131 | Рукава металлические РЗ-Ц-Х диаметром условного прохода: 20 мм | м | 2.06 |
| 204. | Ц08-02-410-01; | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 2.33 |
| 205. | С103-2404; | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м | 237.66 |
| 206. | Ц08-02-412-02; | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2.33 |
| 207. | С Цена поставщик. | Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS сечением 3х1,5 мм2 | м | 237.66 |
| 208. | С Цена поставщик. | Коробка соединительная КСК-8 | шт. | 10 |
|  | Раздел 4. Холодный водопровод |
|  | демонтаж |
| 209. | Е46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (диаметром 80 мм -прим) | 100 отверстий | 0.27 |
| 210. | Е46-03-010-05 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (диаметром 80 мм -прим) | 100 отверстий | 0.15 |
| 211. | Е46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.02 |
| 212. | Е46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.01 |
| 213. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1.3 |
| 214. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.75 |
| 215. | Е16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 216. | Е16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 |
| 217. | Е16-07-003-02 | Перерезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 30 |
|  | монтаж |
| 218. | Е16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |
| 219. | Е16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 220. | Е16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18 |
| 221. | Е16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 2 |
| 222. | Е16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.24 |
| 223. | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035325 |
| 224. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.4 |
| 225. | С507-3358 | Труба из полипропилена PN 20/50 | м | 37.84 |
| 226. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.15 |
| 227. | С507-3356 | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 14.07 |
| 228. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.3 |
| 229. | С507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 116.87 |
| 230. | С301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 131 |
| 231. | С301-5603 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 16 |
| 232. | С301-5605 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 41 |
| 233. | С302-0073 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н | шт. | 2 |
| 234. | С302-0071 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н | шт. | 1 |
| 235. | С302-0069 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н | шт. | 26 |
| 236. | С507-2617 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм | 10 шт. | 4.9 |
| 237. | С507-2619 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.6 |
| 238. | С507-2621 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм | 10 шт. | 1.5 |
| 239. | С507-0914 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 3.9 |
| 240. | С507-0917 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 241. | С507-0919 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 242. | С507-0873 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 2.6 |
| 243. | С507-0875 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 244. | С507-0877 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.6 |
| 245. | С507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х20 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 246. | С507-0772 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х20 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 247. | Е16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 248. | С302-0069 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н | шт. | 1 |
| 249. | Е16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 250. | С301-1675 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 251. | С302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 252. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 18.5 |
| 253. | С104-0844 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 15 |
| 254. | С104-0842 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм | м | 130 |
| 255. | С104-0847 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 52 мм | м | 40 |
| 256. | Е18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
| 257. | Е18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0.1 |
| 258. | Е16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
|  | Раздел 5. Противопожарный водопровод |
| 259. | Е16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 9 |
| 260. | С301-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 180 |
| 261. | Цена поставщика. | Огнетушитель порошковый ОП-8 | шт | 18 |
| 262. | Ц08-03-573-06; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 9 |
| 263. | С302-0626 | Шкаф пожарный (доп. РЦЦС: "для пожарного крана и двух огнетушителей") ШПК-320 навесной закрытый | шт. | 9 |
| 264. | Е18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 2 |
| 265. | Цена поставщика. | Насос NM 32/12 FE | шт | 2 |
| 266. | Е06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит: бетонных плоских из бетона В 12,5 | 100 м3 бетона в деле | 0.00104 |
| 267. | Ц12-12-003-06 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 1 |
| 268. | Цена поставщика. | Затвор полуповоротный с электроприводом N0,01кВт диаметром 100 мм АВО "Белимо" | шт | 1 |
| 269. | Е16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 |
| 270. | С301-1675 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 271. | С302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 272. | Е18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 273. | Е16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 5 |
| 274. | Е16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 57мм | 100 м трубопровода | 1.15 |
| 275. | Е16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.15 |
| 276. | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.205827 |
|  | Раздел 6. Бытовая канализация |
|  | демонтаж |
| 277. | Е46-04-001-02 | Разборка бетонной чаши чумывальной | 1 м3 | 0.5 |
| 278. | Е46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (диаметром 150 мм - прим) | 100 отверстий | 0.03 |
| 279. | Е46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (диаметром 150 мм - прим) | 100 отверстий | 0.16 |
| 280. | Е46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.005 |
| 281. | Е46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.34 |
| 282. | Е65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.04 |
| 283. | Е65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.19 |
| 284. | Е17-01-003-04 | Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым | 10 компл. | 1 |
| 285. | Е17-01-001-23 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 1.1 |
| 286. | Е46-04-001-02 | Разборка бетонных оснований чаш чугунных | 1 м3 | 6.5 |
| 287. | Е65-3-7 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.19 |
| 288. | Е65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5 |
| 289. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.4 |
| 290. | Е65-10-1 | Прочистка существующих выпусков (прим) | 100 м трубопровода | 0.27 |
| 291. | Е16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 3 |
| 292. | Е16-07-004-01 | Переврезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 30 |
|  | монтаж |
| 293. | Е17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1 |
| 294. | Цена поставщика. | Унитаз в компл. | шт. | 10 |
| 295. | Е17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды | 10 комплектов | 2 |
| 296. | Е17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.6 |
| 297. | Цена поставщика. | сифон бутылочный ПВХ с выпуском | шт | 6 |
| 298. | С301-0628 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | компл. | 26 |
| 299. | С301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 62 |
| 300. | Е16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 1.2 |
| 301. | Е16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 302. | Цена поставщика. | Ревизия ПВХ Д110 | шт | 10 |
| 303. | Цена поставщика. | Переход ПВХ Д110/50 мм | шт | 3 |
| 304. | Цена поставщика. | Патрубок с заглушкой ПВХ Д110 мм | шт | 9 |
| 305. | Е20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из ПВХ диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.015072 |
| 306. | Цена поставщика. | Воздуховод пластиковый Д110 мм | м | 4.8 |
| 307. | Е20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
| 308. | Цена поставщика. | Клапан воздушный ПВХ Д110 мм | шт | 1 |
| 309. | С507-3028 | Муфта противопожарная самосрабатывающая (доп. РЦЦ: "тип РТМК") диаметром 110 мм | шт. | 17 |
| 310. | С301-5609 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 100 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |