| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 5 857 630 | руб. | Смета на сумму: | 5 857 630 | руб. |
| И.о. директора МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ - 23» |
| ________________ / Ю.Г. Поломошнов/ | ________________ / И.Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 2016 г. | «______»____________________ 2016 г. |
| Объект: | г. Калининград, ул. Горького, 209, 211, 213 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Горького, 209, 211, 213 в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 5 857.630 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.934 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 489.827 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подготовительные работы |
| 1. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.5 | 414.35 | 165.14 | 182.08 | 207.18 | 82.57 | 91.04 | 16.91 | 8.84 | 2 394 | 1 396 | 805 |
|  |  |  |  | 67.13 | 8.29 |  | 33.57 | 4.15 | 5.76 | 16.91 |  | 193 | 70 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-1213:[ М-(11.15=1548.45*0.0072) ]; ТССЦ 501-0575:[ М-(40.50=4.05*10) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 123.14 |  |  |  | 121% | 1 774 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 70.24 |  |  |  | 65% | 953 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 400.57 |  |  |  |  | 5 121 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.1915 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 1 321.49 | 411.03 | 910.46 | 16.9 | 5.27 | 11 744 | 6 946 | 4 798 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 90.60 | 1 | 16.9 |  |  | 1 531 |
|  | Объем: 125*0.07+260*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 521.70 |  |  |  | 88% | 7 460 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 300.98 |  |  |  | 48% | 4 069 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 144.16 |  |  |  |  | 23 273 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-19-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200, 1 м3 бетона | 19.5 | 531.46 | 238.92 | 292.54 | 10 363.47 | 4 658.94 | 5 704.53 | 16.9 | 5.59 | 110 624 | 78 736 | 31 888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 130*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 3 633.97 |  |  |  | 66% | 51 966 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 329.47 |  |  |  | 40% | 31 494 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 326.91 |  |  |  |  | 194 084 |  |  |
| 4. | ТЕР 27-12-010-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.18 | 4 989.38 | 447.75 | 4 541.63 | 898.09 | 80.60 | 817.49 | 16.91 | 8.47 | 8 287 | 1 363 | 6 924 |
|  |  |  |  |  | 328.99 |  |  | 59.22 | 1 | 16.9 |  |  | 1 001 |
|  | Объем: 120*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 198.54 |  |  |  | 121% | 2 860 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 113.25 |  |  |  | 65% | 1 537 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 209.89 |  |  |  |  | 12 684 |  |  |
| 5. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 5.68 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 9 598.12 | 3 551.48 | 6 046.64 | 16.91 | 4.91 | 89 744 | 60 055 | 29 689 |
|  |  |  |  |  | 105.56 |  |  | 599.58 | 1 | 16.9 |  |  | 10 133 |
|  | Объем: 390+178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 4 317.10 |  |  |  | 88% | 61 765 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 490.64 |  |  |  | 48% | 33 690 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 405.86 |  |  |  |  | 185 200 |  |  |
| 6. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 138.6492 | 3.71 |  | 3.13 | 513.83 |  | 433.97 | 1 | 8.66 | 4 889 |  | 3 758 |
|  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 49.91 | 1 | 14.17 |  |  | 707 |
|  | Объем: (125*0.07+260*0.04)*1.8+(390*0.3*0.18+178*0.2*0.08+130*0.15)*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 49.91 |  |  |  | 100% | 707 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.95 |  |  |  | 60% | 424 |  |  |
| 7. | ТССЦпг 01-01-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка железобетоных плит ,, 1 т груза | 43.2 | 11.89 | 1.29 | 7.06 | 513.47 | 55.73 | 304.99 | 16.84 | 6.8 | 5 570 | 938 | 2 074 |
|  |  |  |  |  | 0.92 |  |  | 39.74 | 1 | 16.64 |  |  | 661 |
|  | Объем: 120*0.15*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 95.47 |  |  |  | 100% | 1 599 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 57.28 |  |  |  | 60% | 959 |  |  |
| 8. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 180.5532 | 16.40 |  | 16.40 | 2 961.07 |  | 2 961.07 |  | 9.26 | 27 420 |  | 27 420 |
|  | Объем: (125*0.07+260*0.04)*1.8+(380*0.3*0.18+178*0.2*0.08+130*0.15)*2.4+120*0.15*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж конструкций детских площадок и элементов хозяйственно-бытового назначения |
| 9. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Демонтаж металлических конструкций ., 1 т конструкций | 1.8 | 776.56 | 226.14 | 550.42 | 1 397.81 | 407.04 | 990.76 | 16.9 | 7.21 | 14 022 | 6 879 | 7 143 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 107.38 | 3.85 | 16.9 |  |  | 1 815 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 462.98 |  |  |  | 77% | 6 694 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 370.38 |  |  |  | 58% | 5 043 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 231.17 |  |  |  |  | 25 759 |  |  |
| 10. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка фундаментов металлических конструкций (прим.), 100 м3 конструкций | 0.0384 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 104.25 | 25.61 | 78.64 | 16.91 | 8.73 | 1 120 | 433 | 687 |
|  |  |  |  |  | 254.10 |  |  | 9.76 | 1 | 16.91 |  |  | 165 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 36.78 |  |  |  | 88% | 526 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.22 |  |  |  | 48% | 287 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162.26 |  |  |  |  | 1 933 |  |  |
| 11. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.912 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 332.65 | 30.48 | 253.39 | 16.9 | 8.61 | 3 521 | 515 | 2 182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 3.84*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 30.48 |  |  |  | 100% | 515 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18.29 |  |  |  | 60% | 309 |  |  |
| 12. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 8.712 | 16.40 |  | 16.40 | 142.88 |  | 142.88 |  | 9.26 | 1 323 |  | 1 323 |
|  | Объем: 3.84*1.8+1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Въезд . Тип 1. S- 400 м2 , (фрезерование ,асфальт 9 см ) |
| 13. | ТЕРр 68-12-8 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 1000 м2 покрытия | 0.36 | 5 561.88 | 81.72 | 5 480.16 | 2 002.28 | 29.42 | 1 972.86 | 16.9 | 6.31 | 12 946 | 497 | 12 449 |
|  |  |  |  |  | 232.03 |  |  | 83.53 | 1 | 16.9 |  |  | 1 412 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 410-9014 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 117.47 |  |  |  | 88% | 1 680 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 67.77 |  |  |  | 48% | 916 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 187.52 |  |  |  |  | 15 542 |  |  |
| 14. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.028 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 193.22 | 60.10 | 133.12 | 16.9 | 5.27 | 1 717 | 1 016 | 702 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 13.25 | 1 | 16.9 |  |  | 224 |
|  | Объем: 40*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 76.28 |  |  |  | 88% | 1 091 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 44.01 |  |  |  | 48% | 595 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313.51 |  |  |  |  | 3 403 |  |  |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.04 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 242.56 | 22.23 | 184.77 | 16.9 | 8.61 | 2 568 | 376 | 1 591 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 40*0.07*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 22.23 |  |  |  | 100% | 376 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13.34 |  |  |  | 60% | 226 |  |  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 50.4 | 16.40 |  | 16.40 | 826.56 |  | 826.56 |  | 9.26 | 7 654 |  | 7 654 |
|  | Объем: 400*0.07*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.32 | 2 106.64 |  | 41.70 | 674.12 |  | 13.34 | 1 | 9.6 | 5 798 |  | 128 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 660.78 | 2.55 | 8.58 | 16.9 |  | 5 669 | 43 |
|  | Объем: 400*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3.62 |  |  |  | 121% | 52 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2.07 |  |  |  | 65% | 28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 679.81 |  |  |  |  | 5 878 |  |  |
| 18. | ТЕРр 68-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0.476 | 65 451.24 | 310.70 | 3 550.82 | 31 154.79 | 147.89 | 1 690.19 | 16.91 | 7.06 | 236 947 | 2 501 | 11 933 |
|  |  |  |  | 61 589.72 | 460.76 |  | 29 316.71 | 219.32 | 7.59 | 16.91 |  | 222 514 | 3 709 |
|  | Объем: 400*0.05*2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 381.90 |  |  |  | 88% | 5 465 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 220.33 |  |  |  | 48% | 2 981 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 757.01 |  |  |  |  | 245 393 |  |  |
| 19. | ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.12 | 2 106.64 |  | 41.70 | 252.80 |  | 5.00 | 1 | 9.6 | 2 174 |  | 48 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 247.79 | 0.96 | 8.58 | 16.9 |  | 2 126 | 16 |
|  | Объем: 400*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1.36 |  |  |  | 121% | 19 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 0.78 |  |  |  | 65% | 10 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.94 |  |  |  |  | 2 204 |  |  |
| 20. | ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.4 | 55 822.91 | 391.04 | 2 302.93 | 22 329.16 | 156.42 | 921.17 | 16.9 | 6.99 | 154 443 | 2 643 | 6 439 |
|  |  |  |  | 53 128.94 | 293.64 |  | 21 251.58 | 117.46 | 6.84 | 16.9 |  | 145 361 | 1 985 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 388.91 |  |  |  | 121% | 5 600 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 221.84 |  |  |  | 65% | 3 008 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 939.91 |  |  |  |  | 163 051 |  |  |
|  | Раздел 3. Дворовая территори. Тип 1. S-860 м2 (фрезерование , ямочный ремонт ,исправление профиля щебёночного основания, асфальт 9 см ) |
| 21. | ТЕРр 68-12-8 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 1000 м2 покрытия | 0.35 | 5 561.88 | 81.72 | 5 480.16 | 1 946.66 | 28.60 | 1 918.06 | 16.9 | 6.31 | 12 586 | 483 | 12 103 |
|  |  |  |  |  | 232.03 |  |  | 81.21 | 1 | 16.9 |  |  | 1 372 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 410-9014 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 114.20 |  |  |  | 88% | 1 632 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65.89 |  |  |  | 48% | 890 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 126.75 |  |  |  |  | 15 109 |  |  |
| 22. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.056 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 386.44 | 120.20 | 266.24 | 16.9 | 5.27 | 3 434 | 2 031 | 1 403 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 26.49 | 1 | 16.9 |  |  | 448 |
|  | Объем: 80*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 152.56 |  |  |  | 88% | 2 182 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 88.01 |  |  |  | 48% | 1 190 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627.01 |  |  |  |  | 6 805 |  |  |
| 23. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 10.08 | 3.71 |  | 3.13 | 37.36 |  | 31.55 | 1 | 8.66 | 355 |  | 273 |
|  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 3.63 | 1 | 14.17 |  |  | 51 |
|  | Объем: 80*0.07*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 3.63 |  |  |  | 100% | 51 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.18 |  |  |  | 60% | 31 |  |  |
| 24. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 54.18 | 16.40 |  | 16.40 | 888.55 |  | 888.55 |  | 9.26 | 8 228 |  | 8 228 |
|  | Объем: 430*0.07*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 68-15-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2, 100 м2 | 1 | 7 846.19 | 549.49 | 621.95 | 7 846.19 | 549.49 | 621.95 | 16.9 | 5.81 | 58 822 | 9 286 | 3 614 |
|  |  |  |  | 6 674.75 | 77.40 |  | 6 674.75 | 77.40 | 6.88 | 16.9 |  | 45 922 | 1 308 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 651.97 |  |  |  | 88% | 9 323 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 376.13 |  |  |  | 48% | 5 085 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 874.29 |  |  |  |  | 73 230 |  |  |
| 26. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 9 | 3.71 |  | 3.13 | 33.35 |  | 28.17 | 1 | 8.66 | 318 |  | 244 |
|  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 3.24 | 1 | 14.17 |  |  | 46 |
|  | Объем: 1*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 3.24 |  |  |  | 100% | 46 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.94 |  |  |  | 60% | 28 |  |  |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 9 | 16.40 |  | 16.40 | 147.60 |  | 147.60 |  | 9.26 | 1 367 |  | 1 367 |
|  | Объем: 1*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 27-03-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания | 0.43 | 28 021.04 | 534.28 | 4 862.52 | 12 049.05 | 229.74 | 2 090.88 | 16.91 | 7.72 | 101 064 | 3 885 | 16 142 |
|  |  |  |  | 22 624.24 | 661.50 |  | 9 728.42 | 284.45 | 8.33 | 16.9 |  | 81 038 | 4 807 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 730.15 |  |  |  | 121% | 10 517 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 416.49 |  |  |  | 65% | 5 650 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 195.69 |  |  |  |  | 117 231 |  |  |
| 29. | ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.688 | 2 106.64 |  | 41.70 | 1 449.37 |  | 28.69 | 1 | 9.6 | 12 465 |  | 275 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 1 420.68 | 5.49 | 8.58 | 16.9 |  | 12 189 | 93 |
|  | Объем: 860*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 7.80 |  |  |  | 121% | 113 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 4.45 |  |  |  | 65% | 60 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 461.61 |  |  |  |  | 12 638 |  |  |
| 30. | ТЕРр 68-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 1.0234 | 65 451.24 | 310.70 | 3 550.82 | 66 982.80 | 317.97 | 3 633.91 | 16.91 | 7.06 | 509 437 | 5 377 | 25 655 |
|  |  |  |  | 61 589.72 | 460.76 |  | 63 030.92 | 471.54 | 7.59 | 16.91 |  | 478 405 | 7 974 |
|  | Объем: 860*0.05*2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 821.09 |  |  |  | 88% | 11 749 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 473.71 |  |  |  | 48% | 6 408 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 277.60 |  |  |  |  | 527 594 |  |  |
| 31. | ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.258 | 2 106.64 |  | 41.70 | 543.51 |  | 10.76 | 1 | 9.6 | 4 674 |  | 103 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 532.75 | 2.06 | 8.58 | 16.9 |  | 4 571 | 35 |
|  | Объем: 860*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2.93 |  |  |  | 121% | 42 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1.67 |  |  |  | 65% | 23 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 548.10 |  |  |  |  | 4 739 |  |  |
| 32. | ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.86 | 55 822.91 | 391.04 | 2 302.93 | 48 007.70 | 336.29 | 1 980.52 | 16.9 | 6.99 | 332 053 | 5 683 | 13 844 |
|  |  |  |  | 53 128.94 | 293.64 |  | 45 690.89 | 252.53 | 6.84 | 16.9 |  | 312 526 | 4 268 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 836.12 |  |  |  | 121% | 12 041 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 476.94 |  |  |  | 65% | 6 468 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 320.77 |  |  |  |  | 350 562 |  |  |
|  | Раздел 4. Проезд с парковкой . Тип 3. S - 550 м2 ( Песок -20 см, щебень - 20 см, асфальт 9 см) |
| 33. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.22 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 1 066.29 | 27.47 | 1 036.51 | 16.9 | 9.37 | 10 187 | 464 | 9 712 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 2.32 | 144.71 | 4.72 | 16.91 |  | 11 | 2 447 |
|  | Объем: 550*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 163.57 |  |  |  | 81% | 2 358 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 74.04 |  |  |  | 34% | 990 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 303.90 |  |  |  |  | 13 535 |  |  |
| 34. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 352 | 16.40 |  | 16.40 | 5 772.80 |  | 5 772.80 |  | 9.26 | 53 456 |  | 53 456 |
|  | Объем: 550*0.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.22 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 75.88 | 5.45 | 69.28 | 16.9 | 9.05 | 724 | 92 | 627 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 1.16 | 10.82 | 4.72 | 16.91 |  | 5 | 183 |
|  | Объем: 550*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 15.46 |  |  |  | 81% | 223 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 7.00 |  |  |  | 34% | 94 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.33 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 36. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.1 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 2 772.15 | 147.16 | 2 605.20 | 16.9 | 6.09 | 18 440 | 2 487 | 15 866 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 19.80 | 218.33 | 4.43 | 16.91 |  | 88 | 3 692 |
|  | Объем: 550*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 519.00 |  |  |  | 121% | 7 477 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 296.05 |  |  |  | 65% | 4 016 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 587.19 |  |  |  |  | 29 933 |  |  |
| 37. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 121 | 104.66 |  |  | 12 663.86 |  |  |  |  | 59 145 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 12 663.86 |  | 488.8 |  |  | 59 145 |  |
|  | Объем: 550*0.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.55 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 2 613.98 | 176.24 | 2 378.34 | 16.9 | 7.4 | 21 060 | 2 978 | 17 600 |
|  |  |  |  | 108.00 | 612.47 |  | 59.40 | 336.86 | 8.11 | 16.91 |  | 482 | 5 696 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 728.60 |  |  |  | 121% | 10 496 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 415.61 |  |  |  | 65% | 5 638 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 758.19 |  |  |  |  | 37 194 |  |  |
| 39. | ТССЦ 408-0046 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 8.25 | 292.58 |  |  | 2 413.79 |  |  |  |  | 10 125 |  |  |
|  |  |  |  | 292.58 |  |  | 2 413.79 |  | 1 227.22 |  |  | 10 125 |  |
|  | Объем: 0.550*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦ 408-0047 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 103.95 | 246.68 |  |  | 25 642.39 |  |  |  |  | 122 633 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 25 642.39 |  | 1 179.73 |  |  | 122 633 |  |
|  | Объем: 0.55*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕР 27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | 0.55 | 1 207.05 |  | 1 207.05 | 663.88 |  | 663.88 | 1 | 7.46 | 4 953 |  | 4 953 |
|  |  |  |  |  | 168.30 |  |  | 92.57 | 8.16 | 16.91 |  |  | 1 565 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ] |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 131.45 |  |  |  | 121% | 1 894 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 74.98 |  |  |  | 65% | 1 017 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 870.31 |  |  |  |  | 7 864 |  |  |
| 42. | ТССЦ 408-0047 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 34.65 | 246.68 |  |  | 8 547.46 |  |  |  |  | 40 878 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 8 547.46 |  | 1 179.73 |  |  | 40 878 |  |
|  | Объем: 0.55*(12.6*5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.44 | 2 106.64 |  | 41.70 | 926.92 |  | 18.35 | 1 | 9.6 | 7 972 |  | 176 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 908.57 | 3.51 | 8.58 | 16.9 |  | 7 796 | 59 |
|  | Объем: 550*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4.98 |  |  |  | 121% | 71 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2.84 |  |  |  | 65% | 38 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 934.75 |  |  |  |  | 8 082 |  |  |
| 44. | ТЕРр 68-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0.6545 | 65 451.24 | 310.70 | 3 550.82 | 42 837.84 | 203.35 | 2 324.01 | 16.91 | 7.06 | 325 803 | 3 439 | 16 408 |
|  |  |  |  | 61 589.72 | 460.76 |  | 40 310.47 | 301.57 | 7.59 | 16.91 |  | 305 956 | 5 100 |
|  | Объем: 550*0.05*2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 525.12 |  |  |  | 88% | 7 514 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 302.95 |  |  |  | 48% | 4 099 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 665.91 |  |  |  |  | 337 416 |  |  |
| 45. | ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.165 | 2 106.64 |  | 41.70 | 347.60 |  | 6.88 | 1 | 9.6 | 2 989 |  | 66 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 340.72 | 1.32 | 8.58 | 16.9 |  | 2 923 | 22 |
|  | Объем: 550*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1.87 |  |  |  | 121% | 27 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1.07 |  |  |  | 65% | 14 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350.54 |  |  |  |  | 3 030 |  |  |
| 46. | ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.55 | 55 822.91 | 391.04 | 2 302.93 | 30 702.60 | 215.07 | 1 266.61 | 16.9 | 6.99 | 212 359 | 3 635 | 8 854 |
|  |  |  |  | 53 128.94 | 293.64 |  | 29 220.92 | 161.50 | 6.84 | 16.9 |  | 199 871 | 2 729 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 534.73 |  |  |  | 121% | 7 700 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 305.02 |  |  |  | 65% | 4 137 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 542.35 |  |  |  |  | 224 196 |  |  |
|  | Раздел 5. Устройство бортовых камней. |
| 47. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.033 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 159.94 | 4.12 | 155.48 | 16.9 | 9.37 | 1 528 | 70 | 1 457 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.35 | 21.71 | 4.72 | 16.91 |  | 2 | 367 |
|  | Объем: 440*0.3*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 24.54 |  |  |  | 81% | 354 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 11.11 |  |  |  | 34% | 149 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195.59 |  |  |  |  | 2 031 |  |  |
| 48. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 52.8 | 16.40 |  | 16.40 | 865.92 |  | 865.92 |  | 9.26 | 8 018 |  | 8 018 |
|  | Объем: 440*0.3*0.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.033 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 11.38 | 0.82 | 10.39 | 16.9 | 9.05 | 109 | 14 | 94 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.17 | 1.62 | 4.72 | 16.91 |  | 1 | 27 |
|  | Объем: 440*0.3*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2.32 |  |  |  | 81% | 33 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1.05 |  |  |  | 34% | 14 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.75 |  |  |  |  | 156 |  |  |
| 50. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.198 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 498.99 | 26.49 | 468.94 | 16.9 | 6.09 | 3 319 | 448 | 2 856 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 3.56 | 39.30 | 4.43 | 16.91 |  | 16 | 665 |
|  | Объем: 440*0.3*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 93.42 |  |  |  | 121% | 1 347 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 53.29 |  |  |  | 65% | 723 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 645.70 |  |  |  |  | 5 389 |  |  |
| 51. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 21.78 | 104.66 |  |  | 2 279.49 |  |  |  |  | 10 646 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 2 279.49 |  | 488.8 |  |  | 10 646 |  |
|  | Объем: 440*0.3*0.15*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 4.4 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 22 058.96 | 3 002.74 | 358.03 | 16.91 | 7.71 | 141 418 | 50 776 | 2 760 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.25 |  | 18 698.20 | 45.10 | 4.7 | 16.91 |  | 87 882 | 763 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4 327.93 |  |  |  | 121% | 62 362 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 468.75 |  |  |  | 65% | 33 500 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 855.64 |  |  |  |  | 237 281 |  |  |
| 53. | ТССЦ 403-8024 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 440 | 86.06 |  |  | 37 866.40 |  |  |  |  | 173 360 |  |  |
|  |  |  |  | 86.06 |  |  | 37 866.40 |  | 394 |  |  | 173 360 |  |
|  | Раздел 6. Парковки из плитки . Тип 4. S - 215 м2 (песок-20 см, щебень -15 см ,ПЦС- 5 см, плитка - 8 см) |
| 54. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.086 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 416.82 | 10.74 | 405.18 | 16.9 | 9.37 | 3 982 | 181 | 3 797 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.91 | 56.57 | 4.72 | 16.91 |  | 4 | 957 |
|  | Объем: 215*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 63.94 |  |  |  | 81% | 922 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 28.94 |  |  |  | 34% | 387 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 509.71 |  |  |  |  | 5 291 |  |  |
| 55. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 137.6 | 16.40 |  | 16.40 | 2 256.64 |  | 2 256.64 |  | 9.26 | 20 896 |  | 20 896 |
|  | Объем: 215*0.40*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.086 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 29.66 | 2.13 | 27.08 | 16.9 | 9.05 | 283 | 36 | 245 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.45 | 4.23 | 4.72 | 16.91 |  | 2 | 71 |
|  | Объем: 215*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6.04 |  |  |  | 81% | 87 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 2.73 |  |  |  | 34% | 36 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.44 |  |  |  |  | 406 |  |  |
| 57. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.43 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 083.66 | 57.53 | 1 018.39 | 16.9 | 6.09 | 7 208 | 972 | 6 202 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 7.74 | 85.35 | 4.43 | 16.91 |  | 34 | 1 443 |
|  | Объем: 215*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 202.89 |  |  |  | 121% | 2 922 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 115.73 |  |  |  | 65% | 1 570 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 402.28 |  |  |  |  | 11 700 |  |  |
| 58. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 47.3 | 104.66 |  |  | 4 950.42 |  |  |  |  | 23 120 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 4 950.42 |  | 488.8 |  |  | 23 120 |  |
|  | Объем: 215*0.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.215 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 1 021.83 | 68.89 | 929.71 | 16.9 | 7.4 | 8 233 | 1 164 | 6 880 |
|  |  |  |  | 108.00 | 612.47 |  | 23.22 | 131.68 | 8.11 | 16.91 |  | 188 | 2 227 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 284.81 |  |  |  | 121% | 4 103 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 162.46 |  |  |  | 65% | 2 204 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 469.10 |  |  |  |  | 14 540 |  |  |
| 60. | ТССЦ 408-0046 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 3.225 | 292.58 |  |  | 943.57 |  |  |  |  | 3 958 |  |  |
|  |  |  |  | 292.58 |  |  | 943.57 |  | 1 227.22 |  |  | 3 958 |  |
|  | Объем: 0.215*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТССЦ 408-0047 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 40.635 | 246.68 |  |  | 10 023.84 |  |  |  |  | 47 938 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 10 023.84 |  | 1 179.73 |  |  | 47 938 |  |
|  | Объем: 0.215*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1075 | 540.62 |  | 540.62 | 58.12 |  | 58.12 | 1 | 8.6 | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 6.34 | 4.84 | 16.91 |  |  | 107 |
|  | Объем: 215*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 9.00 |  |  |  | 121% | 129 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 5.14 |  |  |  | 65% | 70 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.26 |  |  |  |  | 699 |  |  |
| 63. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 10.965 | 280.61 |  |  | 3 076.89 |  |  |  |  | 22 900 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 3 076.89 |  | 2 088.48 |  |  | 22 900 |  |
|  | Объем: 215*0.05*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 21.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 3 097.29 | 2 628.38 | 340.99 | 16.91 | 5.52 | 46 922 | 44 446 | 1 882 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 127.93 | 15.70 | 4.64 | 16.79 |  | 594 | 264 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 754.59 |  |  |  | 121% | 54 099 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 141.70 |  |  |  | 65% | 29 062 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 993.59 |  |  |  |  | 130 083 |  |  |
| 65. | Цена поставщика. Плитка дорожная "Брусчатка" бетон М400, размер 200х100х80 мм,серая, м2 | 219.3 | 110.00 |  |  | 24 123.00 |  |  | 1 | 1 | 116 997 |  |  |
|  |  |  |  | 110.00 |  |  | 24 123.00 |  | 4.85 | 1 |  | 116 997 |  |
|  | Объем: 215*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =485*1.1/4.85 |
|  | Раздел 7. Тротуар из плитки . Тип 5 . S - 260 м2 (песок-20 см, ,ПЦС -5 см, плитка 6 см) |
| 66. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.065 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 315.04 | 8.12 | 306.24 | 16.9 | 9.37 | 3 010 | 137 | 2 869 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.69 | 42.76 | 4.72 | 16.91 |  | 3 | 723 |
|  | Объем: 260*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48.34 |  |  |  | 81% | 697 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 21.88 |  |  |  | 34% | 292 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.25 |  |  |  |  | 3 999 |  |  |
| 67. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 104 | 16.40 |  | 16.40 | 1 705.60 |  | 1 705.60 |  | 9.26 | 15 794 |  | 15 794 |
|  | Объем: 260*0.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.065 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 22.42 | 1.61 | 20.47 | 16.9 | 9.05 | 214 | 27 | 185 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.34 | 3.20 | 4.72 | 16.91 |  | 2 | 54 |
|  | Объем: 260*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.57 |  |  |  | 81% | 66 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 2.07 |  |  |  | 34% | 28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.06 |  |  |  |  | 307 |  |  |
| 69. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.52 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 310.47 | 69.57 | 1 231.55 | 16.9 | 6.09 | 8 717 | 1 176 | 7 500 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 9.36 | 103.21 | 4.43 | 16.91 |  | 41 | 1 745 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 245.35 |  |  |  | 121% | 3 534 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 139.95 |  |  |  | 65% | 1 899 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 695.77 |  |  |  |  | 14 150 |  |  |
| 70. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 57.2 | 104.66 |  |  | 5 986.55 |  |  |  |  | 27 959 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 5 986.55 |  | 488.8 |  |  | 27 959 |  |
|  | Объем: 260*0.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.13 | 540.62 |  | 540.62 | 70.28 |  | 70.28 | 1 | 8.6 | 604 |  | 604 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 7.67 | 4.84 | 16.91 |  |  | 130 |
|  | Объем: 260*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 10.89 |  |  |  | 121% | 157 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 6.21 |  |  |  | 65% | 85 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.38 |  |  |  |  | 846 |  |  |
| 72. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 13.26 | 280.61 |  |  | 3 720.89 |  |  |  |  | 27 693 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 3 720.89 |  | 2 088.48 |  |  | 27 693 |  |
|  | Объем: 260*0.05*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 26 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 3 745.56 | 3 178.50 | 412.36 | 16.91 | 5.52 | 56 742 | 53 748 | 2 276 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 154.70 | 18.98 | 4.64 | 16.79 |  | 718 | 319 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4 540.42 |  |  |  | 121% | 65 421 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 589.96 |  |  |  | 65% | 35 144 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 875.94 |  |  |  |  | 157 307 |  |  |
| 74. | ТССЦ 403-8719 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая, м2 | 265.2 | 119.43 |  |  | 31 672.84 |  |  |  |  | 98 243 |  |  |
|  |  |  |  | 119.43 |  |  | 31 672.84 |  | 370.45 |  |  | 98 243 |  |
|  | Объем: 260*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0157 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 76.09 | 1.96 | 73.97 | 16.9 | 9.37 | 727 | 33 | 693 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.17 | 10.33 | 4.72 | 16.91 |  | 1 | 175 |
|  | Объем: 280*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11.68 |  |  |  | 81% | 168 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 5.28 |  |  |  | 34% | 71 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.05 |  |  |  |  | 966 |  |  |
| 76. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 25.088 | 16.40 |  | 16.40 | 411.44 |  | 411.44 |  | 9.26 | 3 810 |  | 3 810 |
|  | Объем: 280*0.28*0.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0157 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 5.42 | 0.39 | 4.94 | 16.9 | 9.05 | 52 | 7 | 45 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.08 | 0.77 | 4.72 | 16.91 |  |  | 13 |
|  | Объем: 280*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.10 |  |  |  | 81% | 16 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.50 |  |  |  | 34% | 7 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.02 |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 78. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0784 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 197.58 | 10.49 | 185.68 | 16.9 | 6.09 | 1 314 | 177 | 1 131 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 1.41 | 15.56 | 4.43 | 16.91 |  | 6 | 263 |
|  | Объем: 280*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 36.99 |  |  |  | 121% | 532 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 21.10 |  |  |  | 65% | 286 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.67 |  |  |  |  | 2 132 |  |  |
| 79. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 8.624 | 104.66 |  |  | 902.59 |  |  |  |  | 4 215 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 902.59 |  | 488.8 |  |  | 4 215 |  |
|  | Объем: 280*0.28*0.1*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 2.8 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 2 625.73 | 1 910.83 | 227.84 | 16.91 | 7.71 | 36 358 | 32 312 | 1 757 |
|  |  |  |  | 173.95 | 10.25 |  | 487.06 | 28.70 | 4.7 | 16.91 |  | 2 289 | 485 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2 754.13 |  |  |  | 121% | 39 684 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 571.02 |  |  |  | 65% | 21 318 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 950.88 |  |  |  |  | 97 360 |  |  |
| 81. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0554 | 569.06 |  |  | 31.53 |  |  |  |  | 164 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 31.53 |  | 2 961.87 |  |  | 164 |  |
|  | Объем: 2.8*0.06*0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 14.2072 | 685.00 |  |  | 9 731.93 |  |  |  |  | 46 407 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 9 731.93 |  | 3 266.42 |  |  | 46 407 |  |
|  | Объем: 2.8*5.9*0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 280 | 34.14 |  |  | 9 559.20 |  |  |  |  | 52 931 |  |  |
|  |  |  |  | 34.14 |  |  | 9 559.20 |  | 189.04 |  |  | 52 931 |  |
|  | Раздел 8. регулировка люков |
| 84. | ТЕРр 66-23-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Замена люков колодцев и камер, 1 люк | 5 | 954.29 | 33.03 | 10.13 | 4 771.45 | 165.15 | 50.65 | 16.9 | 9.49 | 34 888 | 2 791 | 481 |
|  |  |  |  | 911.13 |  |  | 4 555.65 |  | 6.94 | 1 |  | 31 616 |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 178.36 |  |  |  | 92% | 2 568 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 112.30 |  |  |  | 54% | 1 507 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 062.11 |  |  |  |  | 38 963 |  |  |
| 85. | ТЕРр 68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 7 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 1 389.71 | 105.63 | 35.49 | 16.89 | 9.48 | 11 672 | 1 784 | 336 |
|  |  |  |  | 178.37 |  |  | 1 248.59 |  | 7.65 | 1 |  | 9 552 |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 109.86 |  |  |  | 88% | 1 570 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 63.38 |  |  |  | 48% | 856 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 562.94 |  |  |  |  | 14 098 |  |  |
|  | Раздел 9. озеленение |
| 86. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 2.5 | 2 168.55 | 337.20 |  | 5 421.38 | 843.00 |  | 16.91 | 1 | 36 048 | 14 255 |  |
|  |  |  |  | 1 831.35 |  |  | 4 578.38 |  | 4.76 | 1 |  | 21 793 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 969.45 |  |  |  | 98% | 13 970 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 77% |  |  | 649.11 |  |  |  | 61% | 8 696 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 039.94 |  |  |  |  | 58 713 |  |  |
|  | Раздел 10. Игровые элементы |
| 87. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Монтаж детского игрового комплекса со спортивными элементами( на деревянных опорах), 1 т конструкций | 0.3003 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 371.47 | 97.01 | 236.13 | 16.9 | 7.21 | 3 490 | 1 640 | 1 703 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 38.33 | 25.59 | 3.85 | 16.9 |  | 148 | 432 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 110.34 |  |  |  | 77% | 1 595 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 88.27 |  |  |  | 58% | 1 202 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 570.08 |  |  |  |  | 6 287 |  |  |
| 88. | Цена поставщика. Детский игровой комплекс со спортивными элементами (на деревянных опорах) для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет., шт. | 1 | 31 643.30 |  |  | 31 643.30 |  |  | 1 | 1 | 153 470 |  |  |
|  |  |  |  | 31 643.30 |  |  | 31 643.30 |  | 4.85 | 1 |  | 153 470 |  |
|  | Поправки: М: =149000*1.03/4.85 |
| 89. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж карусели "Витушка" для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет, 1 т конструкций | 0.1155 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 142.87 | 37.31 | 90.82 | 16.9 | 7.21 | 1 342 | 631 | 655 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 14.74 | 9.84 | 3.85 | 16.9 |  | 57 | 166 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 42.44 |  |  |  | 77% | 614 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 33.95 |  |  |  | 58% | 462 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219.25 |  |  |  |  | 2 418 |  |  |
| 90. | Цена поставщика. Карусель "Витушка" для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет, шт. | 1 | 5 521.65 |  |  | 5 521.65 |  |  | 1 | 1 | 26 780 |  |  |
|  |  |  |  | 5 521.65 |  |  | 5 521.65 |  | 4.85 | 1 |  | 26 780 |  |
|  | Поправки: М: =26000*1.03/4.85 |
| 91. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Монтаж песочницы деревянной без крышки размером 2000*2000*300, 1 т конструкций | 0.0185 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 22.88 | 5.98 | 14.55 | 16.9 | 7.21 | 215 | 101 | 105 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 2.36 | 1.58 | 3.85 | 16.9 |  | 9 | 27 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 6.80 |  |  |  | 77% | 99 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 5.44 |  |  |  | 58% | 74 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.13 |  |  |  |  | 388 |  |  |
| 92. | Цена поставщика. Песочница деревянная (без крышки) размером 2000*2000*300, шт. | 1 | 1 486.60 |  |  | 1 486.60 |  |  | 1 | 1 | 7 210 |  |  |
|  |  |  |  | 1 486.60 |  |  | 1 486.60 |  | 4.85 | 1 |  | 7 210 |  |
|  | Поправки: М: =7000*1.03/4.85 |
| 93. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Монтаж турника двойного разновысокого детского h -1500 мм , h -1800 мм, 1 т конструкций | 0.0693 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 85.72 | 22.39 | 54.49 | 16.9 | 7.21 | 805 | 378 | 393 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 8.84 | 5.91 | 3.85 | 16.9 |  | 34 | 100 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 25.47 |  |  |  | 77% | 368 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 20.38 |  |  |  | 58% | 277 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.57 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |
| 94. | Цена поставщика. Турник двойной разновысокий детского h -1500 мм h-1800 мм, шт. | 1 | 1 002.39 |  |  | 1 002.39 |  |  | 1 | 1 | 4 862 |  |  |
|  |  |  |  | 1 002.39 |  |  | 1 002.39 |  | 4.85 | 1 |  | 4 862 |  |
|  | Поправки: М: =4720*1.03/4.85 |
| 95. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж каркаса качели с жестким подвесом на 2-а сидения "Дюймовочка на подшипниках" h-1650 мм, 1 т конструкций | 0.1156 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 143.00 | 37.34 | 90.90 | 16.9 | 7.21 | 1 343 | 631 | 655 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 14.75 | 9.85 | 3.85 | 16.9 |  | 57 | 166 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 42.47 |  |  |  | 77% | 614 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 33.98 |  |  |  | 58% | 462 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219.45 |  |  |  |  | 2 419 |  |  |
| 96. | Цена поставщика. Каркас качели с жестким подвесом на 2-а сидения "Дюймовочка на подшипниках" h-1650 мм, шт. | 1 | 3 535.98 |  |  | 3 535.98 |  |  | 1 | 1 | 17 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 535.98 |  |  | 3 535.98 |  | 4.85 | 1 |  | 17 150 |  |
|  | Поправки: М: =16650*1.03/4.85 |
| 97. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж качалки одноместной "Баба-Яга" для детей от3-х до 5-ти лет, 1 т конструкций | 0.0693 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 85.72 | 22.39 | 54.49 | 16.9 | 7.21 | 805 | 378 | 393 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 8.84 | 5.91 | 3.85 | 16.9 |  | 34 | 100 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 25.47 |  |  |  | 77% | 368 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 20.38 |  |  |  | 58% | 277 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.57 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |
| 98. | Цена поставщика. Качалка на пружине одноместная "Баба-Яга" для детей от3-х до 5-ти лет, шт. | 1 | 4 990.72 |  |  | 4 990.72 |  |  | 1 | 1 | 24 205 |  |  |
|  |  |  |  | 4 990.72 |  |  | 4 990.72 |  | 4.85 | 1 |  | 24 205 |  |
|  | Поправки: М: =23500*1.03/4.85 |
| 99. | ТЕР 09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж качели балансир "Дельфин" для детей от3-х до 5-ти лет, 1 т конструкций | 0.0325 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 40.20 | 10.50 | 25.56 | 16.9 | 7.21 | 378 | 177 | 184 |
|  |  |  |  | 127.63 | 85.22 |  | 4.15 | 2.77 | 3.85 | 16.9 |  | 16 | 47 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 11.94 |  |  |  | 77% | 172 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 9.55 |  |  |  | 58% | 130 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61.70 |  |  |  |  | 680 |  |  |
| 100. | Цена поставщика. Качели балансир "Дельфин" для детей от3-х до 5-ти лет, шт. | 1 | 2 331.84 |  |  | 2 331.84 |  |  | 1 | 1 | 11 309 |  |  |
|  |  |  |  | 2 331.84 |  |  | 2 331.84 |  | 4.85 | 1 |  | 11 309 |  |
|  | Поправки: М: =10980*1.03/4.85 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 613 296.68 | 24 406.58 | 64 469.93 |  |  | 4 002 693 | 412 624 | 467 760 |
|  |  |  | 524 092.29 | 4 576.87 |  |  |  | 3 117 043 | 77 203 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 593 354.73 | 23 658.18 | 45 696.33 |  |  | 3 815 106 | 399 980 | 298 441 |
|  |  |  | 524 000.28 | 4 311.52 |  |  |  | 3 116 688 | 72 885 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 244 649.12 |  |  |  |  | 1 134 298 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 4, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59, 62, 64, 69, 71, 73, 78, 80; %=88 - по стр. 2, 5, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 30, 44, 85; %=66 - по стр. 3; %=81 - по стр. 33, 35, 47, 49, 54, 56, 66, 68, 75, 77; %=92 - по стр. 84; %=98 - по стр. 86) | 33 423.00 |  |  |  |  | 480 358 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59, 62, 64, 69, 71, 73, 78, 80; %=48 - по стр. 2, 5, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 30, 44, 85; %=40 - по стр. 3; %=34 - по стр. 33, 35, 47, 49, 54, 56, 66, 68, 75, 77; %=54 - по стр. 84; %=61 - по стр. 86) | 19 439.11 |  |  |  |  | 263 288 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 646 216.84 |  |  |  |  | 4 558 752 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 289.67 | 639.96 | 1 557.70 |  |  | 22 400 | 10 815 | 11 231 |
|  |  |  | 92.01 | 168.83 |  |  |  | 355 | 2 853 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99) | 727.91 |  |  |  |  | 10 524 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99) | 582.33 |  |  |  |  | 7 928 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 599.91 |  |  |  |  | 40 852 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 17 652.28 | 108.44 | 17 215.90 |  |  | 165 187 | 1 829 | 158 088 |
|  |  |  |  | 96.52 |  |  |  |  | 1 465 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6, 7, 11, 15, 23, 26) | 204.96 |  |  |  |  | 3 294 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 7, 11, 15, 23, 26) | 122.98 |  |  |  |  | 1 977 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 17 652.28 |  |  |  |  | 165 187 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 667 469.03 |  |  |  |  | 4 764 791 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 14 283.84 |  |  |  |  | 101 967 |  |  |
|  | ИТОГО | 681 752.87 |  |  |  |  | 4 866 758 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 13 635.06 |  |  |  |  | 97 335 |  |  |
|  | ИТОГО | 695 387.93 |  |  |  |  | 4 964 093 |  |  |
|  | НДС 18% | 125 169.83 |  |  |  |  | 893 537 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 820 557.76 |  |  |  |  | 5 857 630 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 34 150.91 |  |  |  |  | 490 882 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 20 021.44 |  |  |  |  | 271 216 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |