| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2014 г. |
| Объект: | кап.ремонт 2014г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 4 |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Дорожная д. 23-33 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 9.2 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 9.2 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 9.2 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.2 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.65 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 3.8 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кабылки) | 100 м | 1.536 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.6 |
| 9. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАУЭРЛАТА) | 1 м3 кладки | 3.9 |
| 10. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.2 |
| 11. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0842 |
| 12. | Люк выхода на кровлю (размером 0,54*0,78; 20шт) | м2 | 8.42 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 27.8944 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 577.41408 |
| 15. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 9.2 |
| 16. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК 135) | м2 | 1150 |
|  | утепление над л/к. |
| 17. | Разборка засыпного утеплителч (прим). | 1 м3 утеплителя | 10.98 |
| 18. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (150 мм) | 1 м3 изоляции | 10.98 |
| 19. | Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм | м2 | 223.992 |
| 20. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.732 |
| 21. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 94 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 9.2 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 46.64 |
| 24. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 1.392 |
| 25. | Устройство мелких покрытий (оголовки дымоходов.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.29435 |
| 26. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.485 |
| 27. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.485 |
| 28. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) | 100 м | 1.485 |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.6 |
| 30. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.3 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.15 |
| 32. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.15 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.5 |
| 34. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.17 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.714 |
| 36. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 3 каналов) | 100 м труб | 0.024 |
| 37. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1584 |
| 38. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 12каналов) | 100 м труб | 0.006 |
| 39. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1452 |
| 40. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов) | 100 м труб | 0.048 |
| 41. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.528 |
| 42. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 2 каналов) | 100 м труб | 0.024 |
| 43. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0528 |
| 44. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов) | 100 м труб | 0.054 |
| 45. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.594 |
| 46. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов) | 100 м труб | 0.014 |
| 47. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0924 |
| 48. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.9403 |
| 49. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9403 |
|  | прочие работы |
| 50. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 |
| 51. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 52. | Вент выход Корнопласт холодный МЧ Д-110мм. | шт. | 12 |
| 53. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 54. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 143.71 |
| 55. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 143.71 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |