Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «УЮТ» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/Н.С. Баранова/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на проектирование участка газопровода-ввода

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по

ул.Г. Л-та Озерова д.14 в г. Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Включение в целевую программу Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 2 | Заказчик | ООО «УЮТ» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Вид топлива | Природный газ, низкого давления |
| 6 | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «Калининградгазификация». В проекте предусмотреть: - замену участка газопровода-ввода низкого давления диаметром не менее 50мм, проложенного к жилому дому №14; - выполнить переподключение внутренней системы газоснабжения жилого дома к проектируемому газопроводу –вводу с устройством компенсатора и отключающего устройства на газовом вводе. Участок наружного газопровода и газовый ввод выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009. |
| 7 | Сроки выполнения проекта | 30 календарных дней |
| 8 | Документация | Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. |
| 9 | Требования к сметной документации | Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. |
| 10 | Особые условия | Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. |
| 11 | Количество экземпляров | Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |
| 12 | Особые условия составления проекта | Капитальный ремонт общедомовых систем осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Главный специалист МКУ «КР МКД»

______________________/ О.В.Сергеева