Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД»

С.Б. Русович

«___»___________2015г

Техническое задание

на  капитальный  ремонт  крыши,  подвального помещения, фасада с утеплением   многоквартирного дома  №72  по ул. Киевской  г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Киевская, д. №72 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №72 по ул.Киевская необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, подвальных помещений, фасада с утеплением. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Техническим заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ КР МКД». |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД», строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 90 календарных дней с учетом климатологии. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД» При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причин |
|  | 3. Основные допустимые материалы: 1 Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной листа не менее 0,55 мм с полимерным покрытием; цвет согласовать с техническим заказчиком 2 Брус обрезной толщиной 100*150 мм и 150*150 мм 3 Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм 4 Бруски обрезные размером не менее 50х50 мм 5 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, либо аналог 6 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог 7 Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс», либо аналог 8 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 9 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм 10 Кирпич керамический одинарный М 150 11 Водосточная система по расчету 12 Снегозадержание по расчету 13 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), либо аналог 14 Минеральная вата ISOVER, толщиной 50 мм, либо аналог 15 Цементно-песчаный раствор 16 Цементно-известковый раствор 17 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, либо аналог 18 Краска акриловая фасадная 19 Сетка стеклянная строительная СС-1 (для внутренних и фасадных штукатурных работ), либо аналог 20 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 21 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 22 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,0 м2 23 Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм 24 Дверь противопожарная металлическая однопольная EI 45 25 Блок дверной металлический 26 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 27 Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм 28 Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм 29 Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм 30 Песок природный для строительных работ средний |
|  | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. 4. Качество работ и организационные вопросы: Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. |
|  | 5. Общие организационные вопросы: В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Строительный контроль, подрядчик, не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. Составил: Ведущий инженер отдела контроля М.В.Ардашева МКУ «КР МКД» Проверил: Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |