| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 875 996 | руб. | Смета на сумму: | 1 875 996 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Председатель ТСЖ «Борисово» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Н.Н. Михалишин/ |
| «____»____________________ 20___г. | «____»____________________ 20___г. |
| г. Калининград, Московский район, ул. Емельянова, 248-256 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт дорожного покрытия дворовой территории по ул. Емельянова, 248-256 в Московском районе г. Калининграда |
| Сметная стоимость: | 1 875.996 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.929 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 114.231 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Проезжая часть S=596 м2 |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.3447 | 8 280.85 | 2 575.62 | 5 705.23 | 2 854.41 | 887.82 | 1 966.59 | 12.11 | 4.68 | 19 955 | 10 751 | 9 204 |
|  |  |  |  |  | 568.20 |  |  | 195.86 | 1 | 12.1 |  |  | 2 370 |
|  | Объем: 383*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 127.03 |  |  |  | 88% | 11 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 650.21 |  |  |  | 48% | 6 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 631.65 |  |  |  |  | 37 800 |  |  |
| 2. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 62.046 | 9.20 |  | 9.20 | 570.59 |  | 570.59 |  | 4.18 | 2 385 |  | 2 385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 34.47*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/4.18 |
| 3. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 62.046 | 33.92 |  | 33.92 | 2 104.52 |  | 2 104.52 |  | 4.18 | 8 797 |  | 8 797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/4.18 |
| 4. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.298 | 7 249.93 | 172.31 | 7 067.09 | 2 160.48 | 51.35 | 2 105.99 | 12.11 | 5.06 | 11 295 | 622 | 10 656 |
|  |  |  |  | 10.54 | 1 003.70 |  | 3.14 | 299.10 | 5.37 | 12.1 |  | 17 | 3 619 |
|  | Объем: 596*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 332.93 |  |  |  | 81% | 3 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 150.69 |  |  |  | 34% | 1 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 644.10 |  |  |  |  | 16 172 |  |  |
| 5. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 476.8 | 33.92 |  | 33.92 | 16 172.42 |  | 16 172.42 |  | 4.18 | 67 601 |  | 67 601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 298*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/4.18 |
| 6. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.298 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 102.79 | 7.38 | 93.84 | 12.11 | 5.7 | 633 | 89 | 535 |
|  |  |  |  | 5.27 | 52.52 |  | 1.57 | 15.65 | 5.37 | 12.09 |  | 8 | 189 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 21.88 |  |  |  | 81% | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 9.90 |  |  |  | 34% | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.57 |  |  |  |  | 953 |  |  |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.192 | 3 755.16 | 184.62 | 3 552.54 | 4 476.15 | 220.06 | 4 234.63 | 12.1 | 4.13 | 20 224 | 2 663 | 17 489 |
|  |  |  |  | 18.00 | 297.93 |  | 21.46 | 355.13 | 3.36 | 12.09 |  | 72 | 4 294 |
|  | Объем: 596*0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 816.77 |  |  |  | 121% | 8 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 465.90 |  |  |  | 65% | 4 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 758.82 |  |  |  |  | 33 164 |  |  |
| 8. | ТССЦ 408-0166 Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, м3 | 131.12 | 113.64 |  |  | 14 900.48 |  |  |  |  | 87 263 |  |  |
|  |  |  |  | 113.64 |  |  | 14 900.48 |  | 665.52 |  |  | 87 263 |  |
|  | Объем: 1.192*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.596 | 57 478.66 | 442.21 | 5 632.68 | 34 257.28 | 263.56 | 3 357.08 | 12.11 | 4.59 | 176 379 | 3 192 | 15 409 |
|  |  |  |  | 51 403.77 | 793.11 |  | 30 636.65 | 472.69 | 5.15 | 12.1 |  | 157 779 | 5 720 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 045.48 |  |  |  | 121% | 10 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 596.36 |  |  |  | 65% | 5 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 899.12 |  |  |  |  | 192 955 |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания | 0.596 | 17 108.88 |  | 1 810.58 | 10 196.89 |  | 1 079.10 | 1 | 4.5 | 52 724 |  | 4 856 |
|  |  |  |  | 15 298.30 | 252.45 |  | 9 117.79 | 150.46 | 5.25 | 12.09 |  | 47 868 | 1 819 |
|  | Поправки: ПЗ: *5 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 213.65 |  |  |  | 121% | 2 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 121.87 |  |  |  | 65% | 1 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 532.42 |  |  |  |  | 56 107 |  |  |
| 11. | ТЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.4768 | 2 127.49 |  | 62.55 | 1 014.39 |  | 29.82 | 1 | 5.42 | 7 447 |  | 162 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 11.96 |  | 984.56 | 5.70 | 7.4 | 12.1 |  | 7 286 | 69 |
|  | Объем: 596*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 8.09 |  |  |  | 121% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 4.62 |  |  |  | 65% | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 027.10 |  |  |  |  | 7 575 |  |  |
| 12. | ТЕР 27-06-020-06 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.596 | 56 197.22 | 539.64 | 3 444.72 | 33 493.54 | 321.62 | 2 053.05 | 12.11 | 4.26 | 167 924 | 3 895 | 8 746 |
|  |  |  |  | 52 212.86 | 439.49 |  | 31 118.86 | 261.93 | 4.99 | 12.1 |  | 155 283 | 3 169 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 828.64 |  |  |  | 121% | 8 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 472.68 |  |  |  | 65% | 4 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 794.86 |  |  |  |  | 181 063 |  |  |
| 13. | ТЕР 27-06-021-06 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия | 0.596 | 13 090.44 | 2.54 | 9.48 | 7 801.90 | 1.51 | 5.65 | 12.1 | 2.45 | 38 928 | 18 | 14 |
|  |  |  |  | 13 078.42 |  |  | 7 794.74 |  | 4.99 | 1 |  | 38 896 |  |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2.14 |  |  |  | 121% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1.22 |  |  |  | 65% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 805.27 |  |  |  |  | 38 961 |  |  |
| 14. | ТЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.1788 | 2 127.49 |  | 62.55 | 380.40 |  | 11.18 | 1 | 5.42 | 2 793 |  | 61 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 11.96 |  | 369.21 | 2.14 | 7.4 | 12.1 |  | 2 732 | 26 |
|  | Объем: 596*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3.04 |  |  |  | 121% | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1.73 |  |  |  | 65% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.17 |  |  |  |  | 2 841 |  |  |
| 15. | ТЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.596 | 65 364.88 | 539.64 | 3 454.40 | 38 957.47 | 321.62 | 2 058.82 | 12.11 | 4.26 | 206 889 | 3 895 | 8 771 |
|  |  |  |  | 61 370.85 | 440.18 |  | 36 577.03 | 262.34 | 5.31 | 12.09 |  | 194 224 | 3 172 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 829.22 |  |  |  | 121% | 8 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 473.01 |  |  |  | 65% | 4 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 259.70 |  |  |  |  | 220 034 |  |  |
| 16. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 10 272.22 | 1 569.61 | 203.43 | 12.11 | 5.46 | 62 615 | 19 008 | 1 111 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 12.84 |  | 8 499.18 | 25.68 | 5 | 12.09 |  | 42 496 | 310 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2 265.31 |  |  |  | 121% | 23 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 292.18 |  |  |  | 65% | 12 557 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 829.72 |  |  |  |  | 98 546 |  |  |
| 17. | Цена поставщика. Бортовые камни БР 100-30-15, шт | 200 | 390.88 |  |  | 78 176.00 |  |  | 1 | 1 | 78 176 |  |  |
|  |  |  |  | 390.88 |  |  | 78 176.00 |  | 1 | 1 |  | 78 176 |  |
|  | Поправки: М: *1.12 |
| 18. | ТЕРр 66-22-1 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 6 | 345.86 | 41.00 | 10.13 | 2 075.16 | 246.00 | 60.78 | 12.11 | 6.53 | 12 872 | 2 979 | 397 |
|  |  |  |  | 294.73 |  |  | 1 768.38 |  | 5.37 | 1 |  | 9 496 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ] |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 265.68 |  |  |  | 92% | 2 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 167.28 |  |  |  | 54% | 1 609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 508.12 |  |  |  |  | 17 221 |  |  |
|  | Раздел 2. Тротуар S=257 м2 |
| 19. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.04883 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 295.10 | 7.01 | 287.57 | 12.11 | 5.06 | 1 543 | 85 | 1 455 |
|  |  |  |  | 10.54 | 836.41 |  | 0.51 | 40.84 | 5.37 | 12.1 |  | 3 | 494 |
|  | Объем: 257*0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 45.46 |  |  |  | 81% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 20.58 |  |  |  | 34% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.13 |  |  |  |  | 2 209 |  |  |
| 20. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 78.128 | 33.92 |  | 33.92 | 2 650.00 |  | 2 650.00 |  | 4.18 | 11 077 |  | 11 077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 48.83*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/4.18 |
| 21. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.04883 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 16.84 | 1.21 | 15.38 | 12.11 | 5.7 | 104 | 15 | 88 |
|  |  |  |  | 5.27 | 52.52 |  | 0.26 | 2.56 | 5.37 | 12.09 |  | 1 | 31 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.58 |  |  |  | 81% | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1.62 |  |  |  | 34% | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.04 |  |  |  |  | 157 |  |  |
| 22. | ТЕР 27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.57 | 6 719.99 | 270.68 | 378.21 | 17 270.37 | 695.64 | 972.01 | 12.11 | 4.54 | 81 177 | 8 424 | 4 413 |
|  |  |  |  | 6 071.10 | 48.78 |  | 15 602.73 | 125.35 | 4.38 | 12.1 |  | 68 340 | 1 517 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 165.81 |  |  |  | 121% | 12 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 665.00 |  |  |  | 65% | 6 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 101.18 |  |  |  |  | 99 667 |  |  |
| 23. | ТЕР 27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.57 | 1 623.42 | 16.70 | 38.48 | 4 172.20 | 42.91 | 98.88 | 12.12 | 4.23 | 18 632 | 520 | 418 |
|  |  |  |  | 1 568.25 | 4.20 |  | 4 030.40 | 10.79 | 4.39 | 12.14 |  | 17 693 | 131 |
|  | Поправки: ПЗ: *3 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 76.25 |  |  |  | 121% | 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 43.50 |  |  |  | 65% | 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 291.95 |  |  |  |  | 19 843 |  |  |
| 24. | ТЕР 27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия | 2.57 | 4 362.05 | 171.44 | 76.64 | 11 210.47 | 440.61 | 196.96 | 12.11 | 3.2 | 57 773 | 5 336 | 630 |
|  |  |  |  | 4 113.97 | 0.80 |  | 10 572.91 | 2.06 | 4.9 | 12.08 |  | 51 807 | 25 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 410-0054:[ М-(3948.35=552.99*7.14) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 410-0008:[ М-(3941.35=552.01*7.14) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 628.59 |  |  |  | 121% | 6 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 358.56 |  |  |  | 65% | 3 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 197.62 |  |  |  |  | 67 744 |  |  |
| 25. | ТЕР 27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия | 2.57 | 1 410.69 | 52.62 | 22.20 | 3 625.47 | 135.24 | 57.05 | 12.1 | 2.92 | 18 282 | 1 636 | 167 |
|  |  |  |  | 1 335.86 |  |  | 3 433.17 |  | 4.8 | 1 |  | 16 479 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 410-0054:[ М-(669.12=552.99*1.21) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 410-0008:[ М-(667.93=552.01*1.21) ] |
|  | Поправки: ПЗ: *2 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 192.04 |  |  |  | 121% | 1 980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 109.54 |  |  |  | 65% | 1 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 927.06 |  |  |  |  | 21 325 |  |  |
| 26. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.5 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 12 840.27 | 1 962.02 | 254.28 | 12.11 | 5.46 | 78 268 | 23 760 | 1 388 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 12.84 |  | 10 623.98 | 32.09 | 5 | 12.09 |  | 53 120 | 388 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2 831.64 |  |  |  | 121% | 29 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 615.23 |  |  |  | 65% | 15 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 287.14 |  |  |  |  | 123 183 |  |  |
| 27. | Цена поставщика. Бортовые камни БР 100-20-08, шт | 250 | 201.60 |  |  | 50 400.00 |  |  | 1 | 1 | 50 400 |  |  |
|  |  |  |  | 201.60 |  |  | 50 400.00 |  | 1 | 1 |  | 50 400 |  |
|  | Поправки: М: *1.12 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 362 447.81 | 7 175.17 | 40 639.62 |  |  | 1 342 156 | 86 888 | 175 830 |
|  |  |  | 314 633.01 | 2 260.37 |  |  |  | 1 079 439 | 27 343 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 362 447.81 | 7 175.17 | 40 639.62 |  |  | 1 342 156 | 86 888 | 175 830 |
|  |  |  | 314 633.01 | 2 260.37 |  |  |  | 1 079 439 | 27 343 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 14 900.48 |  |  |  |  | 87 263 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 19, 21; %=121 - по стр. 7, 9-16, 22-26; %=92 - по стр. 18) | 12 703.23 |  |  |  |  | 130 968 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 19, 21; %=65 - по стр. 7, 9-16, 22-26; %=54 - по стр. 18) | 7 221.69 |  |  |  |  | 70 098 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 382 372.73 |  |  |  |  | 1 543 222 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ТЕХНАДЗОР 1% ИТОГО С ТЕХНАДЗОРОМ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 382 372.73 3 823.73 386 196.46 7 723.93 393 920.39 |  |  |  |  | 1 543 222 15 432 1 558 654 31 173 1 589 827 |  |  |
|  | НДС | 70 905.67 |  |  |  |  | 286 169 |  |  |
|  | Всего с НДС | 464 826.06 |  |  |  |  | 1 875 996 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 703.23 |  |  |  |  | 130 968 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 221.69 |  |  |  |  | 70 098 |  |  |

| Составил: | Инженер ПТО ООО «Вивагс» Уралова И.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ПТО ООО «Вивагс» Алякина С.И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |