«Согласовано»				 			 «Утверждаю»

Директор МКУ ГО «Город Калининград»                                Генеральный директор

ООО «УК Старый Город»

_________________________С.Б. Русович	                          ____________________Е.В. Шулепко

«______»__________________2015г.			 	«_____»_________________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт лестницы в подвал, лестничной клетки

многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда

(объект культурного наследия).

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г.Калининград ул.Тельмана, д. 34-34а |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Старый Город» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт лестницы в подвале; - ремонт лестничной клетки. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 90 календарных дней, с учетом климатологии и соблюдения технологического процесса производства работ. Начало производства работ: после получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным. |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией. |

Основные допустимые материалы:

|  | Лестница в подвале |
| --- | --- |
| 28 | Бетон тяжелый класса В20 (М250) |
| 29 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93 |
| 30 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм без покрытия, 100х100 |
| 31 | Арматура А240С диаметром 8 мм |
| 32 | Арматура А400С диаметром 8 мм, 10 мм, 14 мм, 16 мм |
|  | Лестничная клетка |
| 33 | Гипсокартонные листы (ГКЛ) толщиной 12,5 мм (огнестойкие) |
| 34 | Доска обрезная толщиной не менее 35 мм, I сорт |
| 35 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 либо аналог |
| 36 | Краска цветная для внутренних работ НА-25 для пола либо аналог |
| 37 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины либо аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3.  Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения.

4.  Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

5.  В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять рабочий журнал работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»		                Г.А. Мацепура

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»			     О.В. Толмачева