| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Ю.С. Королев | Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Станочная, д. 1, просп. Победы, д. 83 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |
|  | Стены, откосы |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.45 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.64 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.64 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза кирпичных | 100 м2 | 3.9 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 4 |
| 6. | Ремонт кладки стен отдельными местами | м3 кладки | 0.3 |
| 7. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4.93 |
| 8. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 64.09 |
| 9. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.9 |
| 10. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 4.93 |
| 11. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 542.3 |
| 12. | Клей универсальный для систем утепления "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 1232.5 |
| 13. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 204 |
| 14. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 4.93 |
| 15. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.93 |
| 16. | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.65 |
| 17. | Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм | м2 | 13 |
|  | Цоколь |  |  |
| 18. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.63 |
| 19. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 8.19 |
| 20. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 0.63 |
| 21. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 69.3 |
| 22. | Клей универсальный для систем утепления "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 157.5 |
| 23. | Окраска цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.63 |
|  | Перенавеска эл. кабеля |  |  |
| 24. | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.45 |
| 25. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм | 100 м | 0.459 |
| 26. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.45 |
|  | Карниз |  |  |
| 27. | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича | 1 м карниза | 10 |
| 28. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0.4 |
| 29. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 5.2 |
| 30. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4 |
| 31. | Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 |
|  | Прочее |  |  |
| 32. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9.95 |
| 33. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.95 |
|  | Раздел 2. Оконные блоки (лестничные клетки) |  |  |
| 34. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1044 |
| 35. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.0384 |
| 36. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 3.84 |
| 37. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.066 |
| 38. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 6.6 |
| 39. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0.046 |
| 40. | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | м | 4.6 |
| 41. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0345 |
| 42. | Шпаклевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0345 |
| 43. | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | м | 23 |
| 44. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0345 |
|  | Раздел 3. Двери (МОП) |  |  |
| 45. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.088 |
| 46. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 8.8 |
| 47. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм | шт. | 4 |
| 48. | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 4 |
| 49. | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0336 |
| 50. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0336 |
|  | Раздел 4. Пол (лестничные площадки) |  |  |
| 51. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.41 |
| 52. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0.41 |
| 53. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.82 |
| 54. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 16.5968 |
| 55. | Улучшенная окраска по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41 |
|  | Раздел 5. Потолок и скос ул. Станочная, д. 1 |  |  |
| 56. | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.15 |
| 57. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Е.В. Ищенко |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |