| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ________________/С.Б. Русович/ «___»____________2013г | «Утверждаю» Председатель ТСЖ «Борисово» _______________/Н.Н. Михалишин/ «___»____________2013г |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории МКД №248-256 по ул. Емельянова г. Калининграда

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Дворовая территория по адресу: ул. Емельянова, 248-256 |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. Емельянова, 248-256 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Борисово» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт дворовой территории |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется на конкурсной основе, но не более 90 календарных дней |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

1.	Технические условия и требования.

1.	Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирных домов.

2.	Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

3.	Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

4.	 Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

5.	Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

6.	До начала работ по капитальному ремонту произвести местное шурфирование на предмет выяснения конструкции дорожного покрытия. В случае обнаружения слоев щебня и песка согласно типа покрытия, составить акт и произвести замену только дорожного покрытия по слою щебня для заклинки фракций в 2 раза (и более) меньшей фракции основного.

7.	 Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

8.	 Условия оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

9.	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: определяются на конкурсной основе, но не более 90 календарных дней.

10.	Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

11.	 В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

2.	Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории:

| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |
| --- | --- |
| 2. | Погрузка мусора в автотранспортные средства |
| 3. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 1 |
| 7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 8. | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний |
| 9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных |
| 10. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 |
| 11. | Розлив вяжущих материалов |
| 12. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
| 13. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 |
| 14. | Розлив вяжущих материалов |
| 15. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
| 16. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |
| 17. | Бортовые камни БР 100-30-15 |
| 18. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер |
| 19. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
| 20. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 21. | Работа на отвале, группа грунтов 1 |
| 22. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |
| 23. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 |
| 24. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |
| 25. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |
| 26. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |
| 27. | Бортовые камни БР 100-20-08 |

Дорожная одежда

(в соответствии с параметрами ПСД, утвержденными ГАУ КО «РЦЦС» в четвертом квартале 2012 года)

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с ТСЖ «Борисово».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |