| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ / И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № |
| Капитальный ремонт черепичной крыши по адресу ул. Орудийная, 38-42А |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.875 |
| 2. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.875 |
| 3. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 2.805 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 7.75 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.875 |
| 6. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 12.4 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.58 |
| 9. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.04608 |
| 10. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.076 |
| 11. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.045 |
| 12. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.189 |
| 13. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.045 |
| 14. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.297 |
| 15. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.5 |
| 16. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 |
| 17. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.12 |
| 18. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.875 |
| 19. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 80.2125 |
| 20. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 7.75 |
| 21. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 968.75 |
| 22. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.04608 |
| 23. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 4.06 |
| 24. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 30.51 |
| 25. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 31.1202 |
| 26. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.3 |
| 27. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 287.5 |
| 28. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 7.75 |
| 29. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 134.1 |
| 30. | Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (прим) | 100 м2 проемов | 0.24 |
| 31. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.076 |
| 32. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.076 |
| 33. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.7 |
| 34. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 35. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 36. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 37. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.58 |
| 38. | Ограждение кровель перилами (прим) снегозадерж. | 100 м ограждения | 0.6 |
| 39. | Ограждение кровель перилами (прим) снегозадерж. | 100 м ограждения | 0.57 |
| 40. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 27.5 |
| 41. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 27.5 |

| Составил: | Инженер – сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |