«Утверждаю»

Председатель ЖСК «Буревестник»

__________/Ермакова Т.А.

«___»____________2014 г

«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014г.

Техническое задание

на  ремонт системы электроснабжения

МКД №158-162 по ул. Машиностроительная в г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Машиностроительная, дом №158-162 |
| 3 | Заказчик | ЖСК «Буревестник» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. Машиностроительная, дом №158-162 необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения должны соответствовать:

- «Правила устройства электроустановок» (изд. 7)

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

|  | 6. Особые условия: Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в экплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда. Сроки производства работ не более 65 дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет. 7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД» 8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| --- | --- |
|  | 9. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой был минимальным. |
|  | 10. При завершении работ Подрядчик обязан провести приёмно-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. |
|  | 11. По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмно-сдаточных документации в соответствии с требованиями И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмно-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1. | Модуль автоматики АВР типа МА-0А (либо аналог) |
| --- | --- |
| 2. | Пускатель переменного тока типа DILM 115 104А (230 В) (либо аналог) |
| 3. | Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А (либо аналог) |
| 4. | Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ)/1 кл. точности 1Т Зф. 5-7.5А (380В) (либо аналог) |
| 5. | Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ)/1 кл. точности 1Т Зф. 5-50А (380В) (либо аналог) |
| 6. | Фотодатчик для SD-/SENSOR (либо аналог) |
| 7. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS число жил - 5 и сечением 25 мм2, напряжением 1,0 кВ |
| 8. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS число жил - 1 и сечением 6,0 мм2, напряжением 0,66 кВ |
| 9. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-нг(А)-LS число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, напряжением 0,66 кВ |
| 10. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова МГ число жил - 1 и сечением 120 мм2, напряжением 1,0 кВ |
| 11. | Выключатель автоматический CLS6-C25/3 – 25A (либо аналог) |
| 12. | Выключатель автоматический CLS6-C20/2 – 20A (либо аналог) |
| 13. | Светильник потолочный НПП 03-100-001-МУ3 (либо аналог) |
| 14. | Трубы НПВХ для электропроводок диаметром 20 мм (либо аналог) |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. . Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил__________________________________________/______________