| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» ________________/ С.Б. Русович «_____» _________________ 2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Председатель ТСЖ «Эпроновская 25-29» ________________/В.М. Середина «____ » __________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей многоквартирного дома по  ул. Эпроновской, дом № 25-29

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Эпроновская, дом №25-29 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Эпроновская 25-29» |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяются на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт внутридомовых сетей холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, отопления |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

- 1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых сетей.

- 2.	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого  жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

- 3.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

- 4.     Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и  строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

- 5.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- 6.	Особые условия:

    - 1) Сроки производства работ с учетом климатологии  не более 80 календарных дней.

- 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту подвала с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- 3) В случае срыва сроков производства работ по  независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

- 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- 7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

- 8) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- 7.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.

- 8.   	Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

- 9. Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения  производятся на

- основании:

СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.02-84*- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85* - Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 3.05.01-85 – Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 3.05.04-85* - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации.

СП 40-103-98 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб.

3. Материалы:

| 1. | Труба из полипропилена PN 10/40 |
| --- | --- |
| 2. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм |
| 3. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм |
| 4. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм |
| 5. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм |
| 6. | Труба из полипропилена PN 10/32 |
| 7. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм |
| 8. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм |
| 9. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32 мм |
| 10. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм |
| 11. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм |
| 12. | Труба из полипропилена PN 10/25 |
| 13. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм |
| 14. | Труба из полипропилена PN 10/20 |
| 15. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |
| 16. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм |
| 17. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм |
| 18. | Труба из полипропилена PN 20/63 |
| 19. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм |
| 20. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм |
| 21. | Труба из полипропилена PN 20/40 |
| 22. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм |
| 23. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм |
| 24. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм |
| 25. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм |
| 26. | Труба из полипропилена PN 20/32 |
| 27. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм |
| 28. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм |
| 29. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32 мм |
| 30. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм |
| 31. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм |
| 32. | Труба из полипропилена PN 20/20 |
| 33. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм |
| 34. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |
| 35. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм |
| 36. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм |
| 37. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм |
| 38. | Ревизия |

5. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Составил:_________________________________________________________________________