«Утверждаю»				 			                                                                Директор МКУ ГО «Город Калининград» 			                                                                            «КР МКД»

_____________________ С.Б. Русович		                                                                                         «____» _____________________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

многоквартирного дома № 76-78 по ул.Киевская г.Калининграда.

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г.Калининград ул.Киевская, 76-78 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме № 76-78 по ул.Киевская г.Калининграда необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши (в части замены утеплителя чердачного перекрытия); - ремонт фасада с утеплением (в т.ч. ремонт балконов, входных крылец, козырьков над подъездами, отмостки); - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения; -ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения; - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладываются исполнительные схемы и фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 80 календарных дней, с учетом климатологии. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан письменно сообщить Техническому заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систему электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл.1.8.ПУЭ (изд.7) и сдать электропроводку в эксплуатацию согласно действующему регламенту. По окончании работ на Объекте Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии с требованиями: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 9573-912 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования» «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г |

Основные допустимые материалы:

|  | Крыша |
| --- | --- |
| 1 | Пленка пароизоляционная типа Ютафол (трехслойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос, либо аналог |
| 2 | Вата минеральная «ISOVER» оптимал, либо аналог |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород толщиной 25 мм, II сорт |
| 4 | Мембрана паронепроницаемая Tyvek Soft или Ютакон, либо аналог |
| 5 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины либо аналог |
|  | Фасад с утеплением |
| 6 | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17», либо аналог |
| 7 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ-160 или минераловатные плиты на базальтовой основе Parok «Linio 20», либо аналог |
| 8 | Грунтовка ГФ-021 |
| 9 | Песок, щебень |
| 10 | Мастика битумная |
| 11 | Короб пластмассовый |
| 12 | Бетон В 12,5 |
| 13 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| 14 | Гидроизол |
| 15 | Эмаль ПФ-115 |
|  | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
| 16 | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN 10), фасонные части к ним |
| 17 | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
| 18 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты,уголки |
| 19 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «THERMAFLEX FRZ» толщиной 9 мм различных диаметров для трубопроводов холодного водоснабжения либо аналог |
|  | Внутридомовая инженерная система водоотведения |
| 20 | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации диаметром 110 мм, фасонные части к ним. |
| 21 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, хомуты, планки, уголки. |
|  | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
| 22 | Лампы энергосберегающие |
| 23 | Коробка распределительная IP 44 |
| 24 | Выключатель наружный универсальный IP 44 |
| 25 | Кабель ВВГ нг(А) LS 3х1,5 мм2 либо аналог |
| 26 | Труба НПВХ для электропроводок, диаметр 25 мм |
| 27 | Кабель ВВГ нг(А) LS 3х4 мм2 либо аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику МКУ «КР МКД» первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний.

4. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД».

5. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»		                Мацепура Г.А.

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»			     Толмачева О.В.