| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| _______________________ _______________________ | Генеральный директор ООО «КРУО «АСЖ» |
| _________/______________/ | _________________/И.Р.Кулумбегова/ |
| «___»____________2013г | «___»____________2013г |

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту дворовой территории МКД № 2-18

по адресу: ул. У.Громовой, г. Калининград

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Дворовая территория адресу: ул. У.Громовой,2-18 |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. У.Громовой,2-18 |
| 3 | Заказчик | ООО «КРУО «АСЖ» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт дворовой территории |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Начало с момента получения ордера на производство работ и календарного графика |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирных домов.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

- Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:   Начало: с момента получения ордера на производство работ. Окончание 28 сентября 2012г.

- Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта дворового проезда составляет  6 441 677 рублей.

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории:

| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |
| --- | --- |
| 2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную |
| 3. | Разборка бортовых камней на бетонном основании |
| 4. | Погрузка мусора в автотранспортные средства |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 6. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |
| 9. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 10. | Песок природный для строительных работ средний |
| 11. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2)однослойных |
| 12. | Добавка пескоцементной смеси |
| 13. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |
| 14. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. |
| 15. | Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200х100 х80 серая марка М300 |
| 16. | Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер |
| 17. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
| 18. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 19. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |
| 20. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 21. | Песок природный для строительных работ средний |
| 22. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |
| 23. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В30(М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 24. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
| 25. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 26. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |
| 27. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 28. | Песок природный для строительных работ средний |
| 29. | Добавка пескоцементной смеси |
| 30. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |
| 31. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. |
| 32. | Плитка тротуарная (типа "Кирпич") толщиной 60 мм размер 200х100мм марка М300 |
| 33. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
| 34. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |
| 35. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |
| 36. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 37. | Песок природный для строительных работ средний |
| 38. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |
| 39. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |
| 40. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |
| 41. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |

Примеры узлов

Узел «А»

Бет.бортовой камень

БР 100.30.15

Плитка тротуарная 100 мм

Песчанно-цементная смесь-50мм

Щебень фр.0-45М1000-100мм

Песок средний крупности-150мм

Существующее основание

Узел «Б»

Бет.бортовой камень

БР 100.20.8

Плитка тротуарная 80 мм

Песчанно-цементная смесь-50мм

Щебень фр.0-45М1000-150мм

Песок средний крупности-100мм

Существующее основание

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ  КРМКД городского округа «Город Калининград».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Инженер ООО «КРУО «АСЖ» Богданов Ю.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | МКУ КРМКД городского округа «Город Калининград» |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |