| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _________ 2013 года | «____» _________ 2013 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД                           по адресу: ул. Зеленая д. 78-80,  Ленинградский район, г. Калининград.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 10-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград,ул. Зеленая д.78-80 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-23» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 78-80 по ул. Зеленая необходимо выполнить капитальный  ремонт  мягкой кровли.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в

будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5. . Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 40  календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о потребности использования грузового лифта для подъема материальных и людских ресурсов на крышу Объекта с учетом технических характеристик установленного грузового лифта, назначить приказом ответственное лицо за пользование грузовым лифтом, оформить дополнительное соглашение для расчетов Подрядчика с Заказчиком за пользование грузовым лифтом.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

  - Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту  крыши из наплавляемых материалов  по адресу: ул. Зеленая, 78-80

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5.01 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5.01 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 5.01 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5.01 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 5.01 |
| 6. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 571.14 |
| 7. | Унифлекс ЭПП | м2 | 581.16 |
| 8. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (прим) | 100 м2 поверхности | 1.1385 |
| 9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.8976 |
| 10. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 478.1952 |
| 11. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 1.2116 |
| 12. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.1352 |
| 13. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.07 |
| 14. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.1352 |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.1352 |
| 16. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 15.4128 |
| 17. | Унифлекс ЭПП | м2 | 15.6832 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.06552 |
| 19. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.1424 |
| 20. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 35.8848 |
| 21. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.3086 |
| 22. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.15 |
| 23. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.3086 |
| 24. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.3086 |
| 25. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 35.1804 |
| 26. | Унифлекс ЭПП | м2 | 35.7976 |
| 27. | Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.10992 |
| 28. | Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим) | 10 шт. | 0.2 |
| 29. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.02 |
| 30. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 31. | Установка аэраторов (прим) | 1 дефлектор | 6 |
| 32. | Аэратор Поливент | шт. | 6 |
| 33. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 34. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 |
| 35. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 36. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.028 |
| 37. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.8 |
| 38. | Блок металлический дверной (выход на кровлю) | м2 | 2.8 |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.61 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.61 |

4.Материалы:

- Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

- Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0 (Унифлекс ЭКП).

- Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 (Унифлекс ЭПП).

- . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете Унифлекс и иметь  следующие характеристики

- Водопоглащение – (1,0%)

- Температура хрупкости – (- 19 град.С)

- Теплостойкость – (120 град.С)

- Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

- Грунтовка: праймер.

- Стяжку выполнять с учетом разуклона толщиной не более 40мм.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

- Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

- Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

- Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

- Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с  соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Заместитель директора  ООО  «ЖЭУ-23»                                                           А. Г. Якимчук