|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Админиистрация Центрального района Городского округ «город Калининград» |
|  | ________________ /Лебедев А.А./ |
|  | «______»____________________ 2011 г. |
| Объект: | Жилой дом по ул. Беланова, 89, пос. Чкаловск, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт мягкой кровли |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 8.44 |
| 2. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 2.53 |
| 3. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 8.44 |
| 4. | Е12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 8.44 |
| 5. | С101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 962.16 |
| 6. | С101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 979.04 |
| 7. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2.732 |
| 8. | С101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5 | м2 | 344.232 |
| 9. | С101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 344.232 |
| 10. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий вент.шахт (свесы, капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.234 |
| 11. | Е20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 12 |
| 12. | Цена поставщика. | Дефлекторы диам. 125 300 | шт. | 12 |
| 13. | Е58-20-3 | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м | 100 м | 1.796 |
| 14. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен вент.шахт | 100 м2 | 1.814 |
| 15. | Е53-16-1 | Ремонт кладки стен шахты отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки | 2.4 |
| 16. | Е15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 2.014 |
| 17. | Е46-04-012-03 | Разборка заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0212 |
| 18. | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0212 |
| 19. | С101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.000103316 |
| 20. | С101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.44096 |
| 21. | Цена поставщика. | Дверной блок металлический утепленный в комплекте | м2 | 2.12 |
| 22. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.01005 |
| 23. | С201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов | м | 6.7 |
| 24. | Е15-04-005-03 | Окраска водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.01005 |
| 25. | Е65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 6 |
| 26. | Е65-6-23 | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.06 |
| 27. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 17.82 |
| 28. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 17.82 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «Неолит-К» |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |