«Согласовано»                                                            «Утверждаю»

Директор                                                                       Директор

МКУ «КР МКД»                                                          ООО «УКБР 1»

________________С.Б. Русович                                ___________И.А.Журавлев                                  «___»______________2016г.                                     «___»______________2016г.

Техническое задание

на капитальный ремонт подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения МКД №74 по ул. Киевская г. Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Киевская, 74. |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, № 74 необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: - ремонт подвальных помещений; - ремонт систем водоснабжения и водоотведения; - ремонт системы электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 80 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 60 календарных дней - производство работ, 20 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС2, КС-3 и соблюдения технологического процесса производства работ. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования» «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденный приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

- Основные допустимые материалы:

|  | ПОДВАЛ |
| --- | --- |
|  | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
|  | Штукатурка цементно-известковая |
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5мм (полы) |
|  | Бетон В15 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Дверные блоки металлические противопожарные ДМП-01/30 или аналог |
|  | Гидроизол либо аналог |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8мм |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп, размером 25х25х3 |
|  | ВООТВЕДЕНИЕ |
|  | Труба ПВХ диам. 110 мм |
|  | Хомут металлический диам. 108-116 мм |
|  | Муфта соединительная диам. 110 мм |
|  | Колено ПВХ 110х110 мм 90 град. |
|  | Переход чугун/пластик 110 мм |
|  | Тройник ПВХ 110х110 90 град., 45 град. |
|  | Тройник ПВХ 110х50 мм 45 град. |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ. |
|  | Труба из полипропилена PN 10/32 |
|  | Хомут металлический, диам. 31-38 мм |
|  | Угольник диам. 32 45 град. |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диам. 32х20х32 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диам. 63х32х63 мм |
|  | Кран шаровой, диаметром 32 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 10/63 |
|  | Кран шаровой, диаметром 63 мм |
|  | Хомут металлический, диам. 60-64 мм |
|  | Угольник полипропиленовый диаметром 63 мм 90 град. |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм или аналог |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Шкаф встраиваемый типа ЩРВ 600х400х250 IP44 |
|  | Автоматический выключатель GLS6 -С63/3 (С) 63A 3-pol. |
|  | Автоматический выключатель GLS6 -С50/3 (С) 50A 3-pol. |
|  | Электросчетчик трехфазный ЦЭ 6803 8М 220/380В, 10-100А, |
|  | Автоматический выключатель GLS6 -С10/2 (С) 10A 2-pol. 6 кА |
|  | Шина медь, М1Т 5х50 мм |
|  | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК |
|  | Шкаф встраиваемый типа ЩРВ 36 IP44 |
|  | Автоматический выключатель GLS6 -C32/2 (C) 32A 2-pol. 6 кА |
|  | Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА |
|  | Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2") |
|  | Шина медь, М1Т 5х50 мм |
|  | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК |
|  | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм |
|  | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм |
|  | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм |
|  | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 |
|  | Коробка распределительная клемная для скрытой проводки ip44 |
|  | Коробка распределительная для открытой проводки ip44 |
|  | Светильник настенный IP54 |
|  | Светильник потолочный IP44 |
|  | Лампы энергосберегающие для светильников |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |
|  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |
|  | Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК |
|  | Выключатель двухклавишный универсальный IP44 0331-02 |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |
|  | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								Е.Н. Сметанина

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева