| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» | ТСЖ «Борисово» |
| _________________/ / | __________________ /______________/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления. Монтаж приборов учёта тепловой энергии. МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова 3 Заказчик ТСЖ «Борисово» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова необходимо выполнить капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления. Монтаж приборов учёта тепловой энергии.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту системы водоснабжения должны соответствовать СНиП 3.05.01-85

6. Особые условия:

- Работы выполнить в соответствии с проектом.

- Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в экплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ не более _80_ дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

3. Основные допустимые материалы

|  | Водомерные узлы, собранные в блоки |
| --- | --- |
|  | Счетчик холодной воды турбинный класса "С" Itron Flostar M Dy40 (в к-те: коммуникационный модуль Cyble) |
|  | Фильтр сетчатый Y333p РN16 Ду65 |
|  | Клапан обратный межфланцевый поворотный 19ч21бр , Ду- 65х1,6МПа , |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 10/32 |
|  | Труба из полипропилена PN 10/40 |
|  | Труба из полипропилена PN 10/50 |
|  | Труба из полипропилена PN 10/63 |
|  | Труба из полипропилена PN 10/75 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32-40 мм |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм |
|  | ППР Редукция 32 х 20 |
|  | ППР Редукция 40х32 |
|  | ППР Редукция 50х40 |
|  | ППР Редукция 63х40 |
|  | ППР Редукция 63х50 |
|  | ППР Редукция 75х63 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм |
|  | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) |
|  | Труба из полипропилена PN 20/20 |
|  | Труба из полипропилена PN 20/25 |
|  | Труба из полипропилена PN 20/32 |
|  | Труба из полипропилена PN 20/40 |
|  | Труба из полипропилена PN 20/50 |
|  | Труба из полипропилена PN 20/63 |
|  | Труба из полипропилена PN 20/75 |
|  | Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм |
|  | Затвор дисковый поворотный Tecofi, чугун, диск хром. чугун, ручка, PN 16, DN 65 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные , диаметром 65 мм |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм |
|  | ППР Редукция 32х25 |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм |
|  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм |
|  | Ревизия 110мм ПВХ |
|  | Заглушка 110мм ПВХ |
|  | Грибок вентиляц. PP 110мм T-образный серый |
|  | Трубы напорные из ПНД (кроме газопроводов) тяжелого типа ПЭ 63 SDR 11 (1 МПа) Дн 125х11,4 (ГОСТ 18599-2001) |
|  | Трубчатая изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.25мм Dвн=125мм |
|  | Задвижка Ду125 PN16 (фланц.) короткая тип Е |
|  | Фланец насадной усил. для PVC, PE труб 125/125мм PN16 |
|  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов |
|  | Труба из полипропилена PN 25/20 |
|  | Труба из полипропилена PN 25/25 |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм |
|  | Установка радиаторов стальных |
|  | Радиатор алюм. NOVA FLORIDA SEVEN S5 500/100 (179W 16 бар) |
|  | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном |
|  | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном |
|  | Вентиль балансировочный Herz ШТРОМАКС-R Dn20 Kvs6,12 |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм |
|  | Задвижки стальные диаметром 125 мм |
|  | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н |
|  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм |
|  | Вентиль балансировочный Herz ШТРОМАКС-R Dn80 Kvs133,2 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм |
|  | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг |
|  | Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим (бобышки) |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм |
|  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм |
|  | Теплосчетчик электромагнитный ТЭМ104 |
|  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |
|  | Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |
|  | Щит электрический IP44 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |
|  | Автомат PL7-C1/1-DS |
|  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг |
|  | Кабель YnKY 2*1,5 (ВВГнг) |
|  | Кабель КВВГнг-LS сеч.3х1 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2 |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил _______________________________________________

Проверил________________________________________________