| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Константа» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ Г.В.Нэлепп |
| «___» _________________ 2013 г. | «___»____________2013 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт  холодного фасада с заменой оконных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого дома                                             № 33-39 по ул.  К.Маркса,  дома № 35-39 по ул. Пугачева,                                       дома № 38-40 по ул. Офицерская

в Центральном районе  г.Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом 3-х этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. К.Маркса д. № 33-30, ул.Пугачева д. № 35-39, ул. Офицерская д. № 38-40 |
| 3 | Заказчик | ООО «Константа» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт дома |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 33-39 по ул.К.Маркса, № 35-39 по ул. Пугачева, № 38-40 по ул. Офицерская необходимо выполнить капитальный ремонт холодного фасада с заменой оконных блоков в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 5 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 120 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» СНиП 21-01-97 (1999) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Перечень основных работ и материалов по капитальному  холодного фасада с заменой оконных блоков в местах общего пользования  МЖД  по адресу: ул. Пугачева 35-39, ул.К.Маркса 33-39, ул. Офицерская 38-40.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Раздел 1. Фасад |
| --- | --- |
| 1. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 35.88 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 3.59 |
| 3. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 3.59 |
| 4. | Е61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов и пилястр, по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.178 |
| 5. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 30.38 |
| 6. | Е53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 36.8 |
| 7. | Е46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.31 |
| 8. | Е53-16-1 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 2.589056 |
| 9. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.64 |
| 10. | Е53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.099 |
| 11. | Е61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу | 100 м2 поверхности | 0.32 |
| 12. | Е61-27-3 | Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу | 100 м2 поверхности | 0.12 |
| 13. | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, (стен, откосов, карниза, пилястр) | 100 м2 покрытия | 34.328 |
| 14. | С101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 446.264 |
| 15. | Е15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 30.38 |
| 16. | С101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 3281.04 |
| 17. | Е15-02-036-06 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса (откосов, пилястр) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.178 |
| 18. | С101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 235.224 |
| 19. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (карнизов и декаротивных элементов) | 100 м2 поверхности | 1.77 |
| 20. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 194.7 |
| 21. | Е15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню (карнизов и декораттивных элементов) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.77 |
| 22. | Е11-01-018-03 | Установка перфоуголка | 100 м | 15.4136 |
| 23. | С201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 1618.428 |
| 24. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (стен, откосов, пилястр) | 100 м2 поверхности | 32.558 |
| 25. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 3581.38 |
| 26. | Е61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (стен, откосов,карнизов, пилястр) | 100 м2 поверхности | 34.328 |
| 27. | Е15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 32.558 |
| 28. | Е15-04-048-11 | Отделка мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (карнизов, декоративных элементов) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.77 |
| 29. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 34.328 |
|  | ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВХОДЫ В ПОДЪЕЗДЫ |
| 30. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.6149 |
| 31. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.6149 |
| 32. | С203-0956 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 61.49 |
| 33. | Е15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2458 |
| 34. | Е15-04-027-05 | Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2458 |
| 35. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2458 |
| 36. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах , отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.88 |
| 37. | Е06-01-015-01 | Установка навесов для решеток в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.044 |
| 38. | Е09-06-001-02 | Монтаж решеток | 1 т конструкций | 0.352 |
| 39. | С.Цена поставщик | Решетки стальные для окон подъездных | м2 | 23.44 |
| 40. | Е13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2344 |
| 41. | Е13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2344 |
| 42. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.108 |
|  | Проемы (подвал) |
| 43. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.2898 |
| 44. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.2898 |
| 45. | С203-0956 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 28.98 |
| 46. | Е59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0.414 |
| 47. | Е08-02-007-03 | Установка металлических решеток на подвальные окна | 1 т металлических изделий | 0.736 |
| 48. | С.Цена поставщик | Решетки цокольных окон | шт | 46 |
| 49. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 |
| 50. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 51. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 173.85 |
| 52. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 173.85 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |
| --- | --- |
| 2 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |
| 3 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм |
| 4 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |
| 5 | Сетка фасадная металлическая |
| 6 | Уголок ПВХ с стеклосеткой |
| 7 | Раствор готовый отделочный, цементно-известковый 1:1:6 |
| 8 | Сетка стеклянная строительная СС-1 |
| 10 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |
| 11 | Клей фасадный для армирования kreisel или аналог |
| 12 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 |
| 13 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |
| 14 | Решетки металлические для окон подъездных |
| 15 | Решетки цокольных окон |

3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж штукатурки фасада должен быть выполнен в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администрации ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер ООО «Константа» Кукрусов И.С. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ | Директор ООО «Константа» Нэлепп Г.В. |
| Согласовано: | __________________ | Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД» _________________________________ |
| Согласовано: | __________________ | Представитель проектной группы МКУ «КР МКД» _________________________________ |