| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| _________________/С.Б. Русович / | __________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала, лестницы и лестничной клетки многоквартирного дома № 11 по ул.Грибоедова г.Калининграда 1. Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту; 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный жилой дом ; 2; Местоположение; Россия, г.Калининград, ул.Грибоедова, д. 11; 3; Заказчик; ООО «УК Старый Город»; 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; Определяется по результатам конкурсного отбора; 7; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 8; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 11 по ул.Грибоедова необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала, лестницы и лестничной клетки.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  Подрядчика; ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 150 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту крыши с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

·	3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и МКУ «КР МКД»  и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз строительного мусора или контейнер для мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Подрядчик обязан согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Подрядчик при производстве работ обязан  оградить место проведения строительных работ,  изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

7. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

СНиП II-26-76 «Кровли»,

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»,

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительный. Методы испытаний на горючесть»

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»

СНиП 12-03-2001 «Безопасноть труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2001 «Безопасноть труда в строительстве. Часть2.»

8. Все конструктивные узлы, неохваченные техническим заданием, согласовываются с Заказчиком,  МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

9. В ходе производства работ Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда, предварительно согласовав их с МКУ «КР МКД»  и Строительным контролем.

10. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

11. Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема  в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

12. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимально.

3. Основные допустимые материалы:

|  | Крыша |
| --- | --- |
|  | Металлочерепица «Монтерей» или аналог толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием |
|  | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,55 мм |
|  | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм |
|  | Бруски обрезные, размеры не менее 50*50мм |
|  | Брус обрезной 100*150 мм, 150*150 мм |
|  | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины, либо аналог |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65мм, марка 150 |
|  | Водосточная система по расчету |
|  | Снегозадержание по расчету |
|  | Краска перхлорвиниловая |
|  | Блок оконный пластиковый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) Ютакон или аналог |
|  | Чердачное перекрытие |
|  | Плиты минераловатные «Лайт Баттс» ROCKWOOL либо аналог |
|  | Балки 150х150, 175х50 |
|  | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины либо аналог |
|  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) либо аналог |
|  | Гипсокартонные листы |
|  | Фасад |
|  | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc FAS4» или аналог |
|  | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
|  | Грунт воднодисперсионная «BOLIX» или аналог |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог. |
|  | Грунтовка ХС-010 химостойкая красно-коричневая или аналог |
|  | Краска фактурная, фасадная, акриловая или аналог |
|  | Оконные блоки металлопластиковые поворотно-откидные |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм |
|  | Дверные блоки металлические |
|  | Мастика битумная |
|  | Песок, щебень |
|  | Бетон менее В15 |
|  | Подвал |
|  | Сухие смеси типа «АкваНАСТ» либо аналог |
|  | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р либо аналог |
|  | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» либо аналог |
|  | Известковая краска либо аналог |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, ячейка 100х100 (полы) |
|  | Бетон В15 |
|  | Лестницы и лестничная клетка |
|  | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта |
|  | Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта |
|  | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
|  | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |
|  | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта |
|  | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |
|  | Мастика битумно-полимерная |
|  | Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |
|  | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая |
|  | Олифа для улучшенной окраски |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ  Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик  обязан  производить  уборку  территории  объекта  от строительного мусора и  осуществлять вывоз мусора .

4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке необходимо произвести испытания выполненных ограждений кровель и огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчик до начала выполнения ремонтных работ обязан принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. Заказчик и Подрядчик в случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

3.  Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным.

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до  полного устранения.

5. Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных  зданий и сооружений.

6. В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять общий журнал производства работ, специальные журналы работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

Составил: Ведущий инженер отдела контроля                           Г.А. Мацепура

Проверил: Заместитель начальника отдела контроля                 О.В. Толмачева