| «УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» Глава администрации Центрального района ГО «Город Калининград» Нач. ОКП и ОР жилищного фонда администрации Центрального района ГО «Город Калининград» Директор ООО «ЖЭУ - 18» _________________________ /Лебедев А.А. / _________________________ /Козаченко М. Н./ ________________ /Шешеловская С. Я./ «______»____________________ 2012 г. «______»____________________ 2012 г. «______»____________________ 2012 г. |
| --- |
| Объект: | Дом №6-6А, ул. Пушкина, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома №6-6А, ул. Пушкина, г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 956.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.490 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 162.875 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (прим.), 100 м труб и покрытий | 1.2 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 90.68 | 90.42 | 0.26 | 12.14 | 3.95 | 1 099 | 1 098 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 75.05 |  |  |  | 71% | 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 58.77 |  |  |  | 52% | 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224.50 |  |  |  |  | 2 450 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-17-2 Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли | 2.9 | 559.49 | 556.33 | 3.16 | 1 622.52 | 1 613.36 | 9.16 | 12.14 | 3.9 | 19 622 | 19 586 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 339.09 |  |  |  | 71% | 13 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 048.68 |  |  |  | 52% | 10 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 010.29 |  |  |  |  | 43 713 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.9 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 500.28 | 370.62 | 129.66 | 12.14 | 6.42 | 5 332 | 4 499 | 832 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 20.16 | 1 | 12.12 |  |  | 244 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 324.35 |  |  |  | 71% | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 254.01 |  |  |  | 52% | 2 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 078.63 |  |  |  |  | 11 166 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.9 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 15 958.50 | 2 339.34 | 233.86 | 12.14 | 6.5 | 71 816 | 28 400 | 1 520 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 13 385.30 |  | 3.13 | 1 |  | 41 896 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 941.65 |  |  |  | 71% | 20 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 520.57 |  |  |  | 52% | 14 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 420.72 |  |  |  |  | 106 748 |  |  |
| 5. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.073 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 625.77 | 402.47 | 18.42 | 12.14 | 5.85 | 5 944 | 4 886 | 108 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 204.88 | 4.39 | 4.64 | 12.13 |  | 951 | 53 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 317.35 |  |  |  | 66% | 3 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 256.32 |  |  |  | 50% | 2 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 199.44 |  |  |  |  | 11 673 |  |  |
| 6. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.073 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 677.94 | 444.45 | 13.82 | 12.14 | 5.85 | 6 496 | 5 396 | 81 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 219.67 | 3.29 | 4.64 | 12.13 |  | 1 019 | 40 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 349.24 |  |  |  | 66% | 3 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 282.08 |  |  |  | 50% | 2 718 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 309.25 |  |  |  |  | 12 802 |  |  |
| 7. | ТССЦ 404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.2775 | 6 499.70 |  |  | 8 303.37 |  |  |  |  | 34 604 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 8 303.37 |  | 27 087.5 |  |  | 34 604 |  |
|  | Объем: (0.073*8500)+(0.073*4500*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.24 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 579.07 | 310.94 | 0.49 | 12.14 | 3.88 | 4 901 | 3 775 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 267.63 |  | 4.2 | 1 |  | 1 124 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 245.64 |  |  |  | 67% | 2 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 155.47 |  |  |  | 40% | 1 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 980.18 |  |  |  |  | 8 940 |  |  |
| 9. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (дымоходов), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 549.98 | 27.40 | 3.42 | 12.14 | 6.5 | 1 741 | 333 | 22 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 519.16 |  | 2.67 | 1 |  | 1 386 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 26.03 |  |  |  | 80% | 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 12.88 |  |  |  | 37% | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 588.89 |  |  |  |  | 2 131 |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-089-03 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 7.83 | 211.61 | 46.85 | 7.91 | 1 656.93 | 366.84 | 61.95 | 12.14 | 6.15 | 8 089 | 4 453 | 381 |
|  |  |  |  | 156.85 | 0.38 |  | 1 228.14 | 2.94 | 2.65 | 12.2 |  | 3 255 | 36 |
|  | Объем: 290*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 391.97 |  |  |  | 90% | 4 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 199.68 |  |  |  | 43% | 1 930 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 248.58 |  |  |  |  | 14 059 |  |  |
| 11. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 14.5 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 941.40 | 1 739.54 | 1 201.87 | 12.14 | 6.36 | 28 762 | 21 118 | 7 644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.45 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 290/2*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 565.59 |  |  |  | 77% | 16 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 043.72 |  |  |  | 48% | 10 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 550.71 |  |  |  |  | 55 160 |  |  |
| 12. | Цена поставщика. Каменная вата PAROK GRS 20, м3 | 14.79 | 602.69 |  |  | 8 913.72 |  |  | 1 | 1 | 37 438 |  |  |
|  |  |  |  | 602.69 |  |  | 8 913.72 |  | 4.2 | 1 |  | 37 438 |  |
|  | Объем: 14.5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2388*1.06/4.20 |
| 13. | ТЕР 12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.9 | 128.76 | 83.67 | 45.09 | 373.41 | 242.65 | 130.75 | 12.14 | 4.71 | 3 562 | 2 946 | 616 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 7.11 | 2.96 | 12.15 |  |  | 86 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 269.74 |  |  |  | 92% | 2 789 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 137.37 |  |  |  | 44% | 1 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 780.52 |  |  |  |  | 7 686 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 295.8 | 13.13 |  |  | 3 883.85 |  |  |  |  | 11 184 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 883.85 |  | 37.81 |  |  | 11 184 |  |
|  | Объем: 290*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами (снегозадержание), 100 м ограждения | 0.5514 | 175.90 | 72.11 | 75.20 | 96.99 | 39.76 | 41.47 | 12.14 | 5.82 | 776 | 483 | 241 |
|  |  |  |  | 28.59 | 5.48 |  | 15.76 | 3.02 | 3.27 | 12.12 |  | 52 | 37 |
|  | Объем: (15.82*2)+(11.75*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 46.20 |  |  |  | 92% | 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 23.53 |  |  |  | 44% | 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166.72 |  |  |  |  | 1 483 |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Снегоудержатель 280мм, м.п. | 55.14 | 25.25 |  |  | 1 392.27 |  |  | 1 | 1 | 5 848 |  |  |
|  |  |  |  | 25.25 |  |  | 1 392.27 |  | 4.2 | 1 |  | 5 848 |  |
|  | Поправки: М: =102.96*1.03/4.20 |
| 17. | ТЕР 12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.9 | 128.76 | 83.67 | 45.09 | 373.41 | 242.65 | 130.75 | 12.14 | 4.71 | 3 562 | 2 946 | 616 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 7.11 | 2.96 | 12.15 |  |  | 86 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 269.74 |  |  |  | 92% | 2 789 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 137.37 |  |  |  | 44% | 1 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 780.52 |  |  |  |  | 7 686 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 295.8 | 7.04 |  |  | 2 082.43 |  |  |  |  | 6 141 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 082.43 |  | 20.76 |  |  | 6 141 |  |
|  | Объем: 290*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 1.665 | 756.18 | 603.91 | 84.83 | 1 259.03 | 1 005.51 | 141.23 | 12.14 | 6.17 | 13 457 | 12 207 | 871 |
|  |  |  |  | 67.44 | 3.78 |  | 112.29 | 6.29 | 3.37 | 12.13 |  | 378 | 76 |
|  | Объем: 333/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0371:[ М-(9503.39=5109.35*1.86) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 072.51 |  |  |  | 90% | 11 055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 546.37 |  |  |  | 43% | 5 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 877.91 |  |  |  |  | 29 793 |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-0719 Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм, 100 м2 | 1.74825 | 4 448.12 |  |  | 7 776.43 |  |  |  |  | 22 287 |  |  |
|  |  |  |  | 4 448.12 |  |  | 7 776.43 |  | 12 747.97 |  |  | 22 287 |  |
|  | Объем: 166.5*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.2 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 10 575.79 | 392.28 | 38.24 | 12.14 | 6.25 | 36 553 | 4 762 | 239 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 10 145.28 | 3.63 | 3.11 | 12.11 |  | 31 552 | 44 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 427.58 |  |  |  | 92% | 4 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 217.75 |  |  |  | 44% | 2 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 221.12 |  |  |  |  | 43 089 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.11 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 745.33 | 159.49 | 7.39 | 12.14 | 6.42 | 4 124 | 1 936 | 47 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 578.45 |  | 3.7 | 1 |  | 2 140 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 132.38 |  |  |  | 71% | 1 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 103.67 |  |  |  | 52% | 1 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 981.38 |  |  |  |  | 6 505 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.58 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 388.95 | 787.82 | 20.07 | 12.14 | 6.39 | 23 527 | 9 564 | 128 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 4 581.06 |  | 3.02 | 1 |  | 13 835 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 653.89 |  |  |  | 71% | 6 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 512.08 |  |  |  | 52% | 4 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 554.92 |  |  |  |  | 35 291 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.06 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 157.13 | 156.44 | 0.68 | 12.14 | 3.89 | 1 902 | 1 899 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 129.85 |  |  |  | 71% | 1 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 101.69 |  |  |  | 52% | 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 388.66 |  |  |  |  | 4 238 |  |  |
| 25. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 576.22 | 69.00 | 29.78 | 3 457.29 | 414.00 | 178.65 | 12.14 | 5.96 | 14 255 | 5 026 | 1 065 |
|  |  |  |  | 477.44 | 2.08 |  | 2 864.64 | 12.45 | 2.85 | 12.13 |  | 8 164 | 151 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 452.04 |  |  |  | 90% | 4 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 230.28 |  |  |  | 43% | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 139.61 |  |  |  |  | 21 140 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.3 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 355.75 | 108.25 | 11.00 | 12.14 | 6.47 | 6 331 | 1 314 | 71 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 236.51 |  | 4 | 1 |  | 4 946 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 89.85 |  |  |  | 71% | 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.36 |  |  |  | 52% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 515.96 |  |  |  |  | 7 947 |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-007-02 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим.), 100 м2 кровли | 2.9 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 14 143.60 | 1 463.60 | 609.51 | 12.14 | 6.21 | 78 405 | 17 768 | 3 785 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 12 070.50 | 59.12 | 4.71 | 12.13 |  | 56 852 | 717 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 644.54 |  |  |  | 92% | 17 006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 837.50 |  |  |  | 44% | 8 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 625.63 |  |  |  |  | 103 545 |  |  |
| 28. | Цена поставщика. Этернит Волнистый лист типа Готика 1,75х1,13, шт. | 188 | 83.57 |  |  | 15 710.66 |  |  | 1 | 1 | 65 985 |  |  |
|  |  |  |  | 83.57 |  |  | 15 710.66 |  | 4.2 | 1 |  | 65 985 |  |
|  | Поправки: М: =340.76*1.03/4.2 |
| 29. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.81 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 6 006.77 | 269.76 | 10.67 | 12.14 | 6.56 | 19 436 | 3 275 | 70 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 5 726.34 |  | 2.81 | 1 |  | 16 091 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 223.90 |  |  |  | 71% | 2 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 175.34 |  |  |  | 52% | 1 703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 406.01 |  |  |  |  | 23 464 |  |  |
| 30. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.9 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 642.68 | 295.21 | 297.79 | 12.14 | 3.75 | 4 775 | 3 584 | 1 117 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 49.68 | 4.21 | 1.5 | 12.16 |  | 75 | 51 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 269.48 |  |  |  | 77% | 2 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 179.65 |  |  |  | 48% | 1 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 091.81 |  |  |  |  | 9 319 |  |  |
| 31. | ТССЦ 113-0530 Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг | 60.03 | 62.53 |  |  | 3 753.68 |  |  |  |  | 23 475 |  |  |
|  |  |  |  | 62.53 |  |  | 3 753.68 |  | 391.06 |  |  | 23 475 |  |
|  | Объем: 20.7*2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 51.837 | 7.57 |  | 7.57 | 392.61 |  | 392.61 |  | 5.21 | 2 045 |  | 2 045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.46/5.21 |
| 33. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 51.837 | 27.35 |  | 27.35 | 1 417.71 |  | 1 417.71 |  | 5.21 | 7 386 |  | 7 386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 123 405.93 | 13 282.80 | 5 101.43 |  |  | 580 860 | 161 254 | 28 927 |
|  |  |  | 105 021.70 | 133.72 |  |  |  | 390 678 | 1 621 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 123 405.93 | 13 282.80 | 5 101.43 |  |  | 580 860 | 161 254 | 28 927 |
|  |  |  | 105 021.70 | 133.72 |  |  |  | 390 678 | 1 621 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 25 799.76 |  |  |  |  | 97 691 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 22-24, 26, 29; %=66 - по стр. 5, 6; %=67 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 19, 25; %=77 - по стр. 11, 30; %=92 - по стр. 13, 15, 17, 21, 27) | 12 257.64 |  |  |  |  | 126 931 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 22-24, 26, 29; %=50 - по стр. 5, 6; %=40 - по стр. 8; %=37 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 19, 25; %=48 - по стр. 11, 30; %=44 - по стр. 13, 15, 17, 21, 27) | 8 105.15 |  |  |  |  | 78 629 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 143 768.72 |  |  |  |  | 786 420 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 143 768.72 |  |  |  |  | 786 420 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1% | 1 437.69 |  |  |  |  | 7 864 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 145 206.41 |  |  |  |  | 794 284 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 2 904.13 |  |  |  |  | 15 886 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 148 110.54 |  |  |  |  | 810 170 |  |  |
|  | НДС | 26 659.90 |  |  |  |  | 145 830 |  |  |
|  | Всего с НДС | 174 770.44 |  |  |  |  | 956 000 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 257.64 |  |  |  |  | 126 931 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 105.15 |  |  |  |  | 78 629 |  |  |

«

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Ведущий инженер сметчик МКУ ГДСР ГО «город Калининград» Ивкова О.А. (должность, подпись, Ф.И.О) Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» Домовец Т.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |