| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 533 247 | руб. | Смета на сумму: | 533 247 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 11 в г. Калининграде |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 11 в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 533.247 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.737 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 95.440 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Замена входной двери |
| 1. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.02 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 22.88 | 17.83 | 5.05 | 13.68 | 7.03 | 279 | 244 | 35 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 2.00 | 1 | 13.7 |  |  | 27 |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 19.63 |  |  |  | 84% | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11.90 |  |  |  | 48% | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.41 |  |  |  |  | 637 |  |  |
| 2. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 204.68 | 69.69 | 65.49 | 13.67 | 7.1 | 1 705 | 953 | 465 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 69.50 |  | 4.13 | 1 |  | 287 |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 56.45 |  |  |  | 69% | 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 50.18 |  |  |  | 58% | 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311.31 |  |  |  |  | 2 915 |  |  |
| 3. | Цена поставщика. Дверь металлическая входная, м2 | 2 | 1 088.64 |  |  | 2 177.28 |  |  | 1 | 1 | 9 776 |  |  |
|  |  |  |  | 1 088.64 |  |  | 2 177.28 |  | 4.49 | 1 |  | 9 776 |  |
|  | Объем: 2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4700*1.04/4.49 |
| 4. | ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0203 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 119.47 | 64.73 | 0.05 | 13.67 | 4.86 | 1 116 | 885 |  |
|  |  |  |  | 2 694.15 |  |  | 54.69 |  | 4.22 | 1 |  | 231 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 51.14 |  |  |  | 67% | 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 32.37 |  |  |  | 40% | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.97 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 2 524.31 | 152.25 | 70.59 |  |  | 12 876 | 2 082 | 500 |
|  |  |  | 2 301.47 | 2.00 |  |  |  | 10 294 | 27 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 319.63 | 82.56 | 5.10 |  |  | 11 171 | 1 129 | 35 |
|  |  |  | 2 231.97 | 2.00 |  |  |  | 10 007 | 27 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 2 177.28 |  |  |  |  | 9 776 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=67 - по стр. 4) | 70.77 |  |  |  |  | 821 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4) | 44.26 |  |  |  |  | 484 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 434.66 |  |  |  |  | 12 476 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 204.68 | 69.69 | 65.49 |  |  | 1 705 | 953 | 465 |
|  |  |  | 69.50 |  |  |  |  | 287 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2) | 56.45 |  |  |  |  | 658 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2) | 50.18 |  |  |  |  | 553 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 311.31 |  |  |  |  | 2 916 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 2 745.97 |  |  |  |  | 15 392 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 58.76 |  |  |  |  | 329 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 2 804.73 |  |  |  |  | 15 721 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 56.09 |  |  |  |  | 314 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 2 860.82 |  |  |  |  | 16 035 |  |  |
|  | НДС | 514.95 |  |  |  |  | 2 886 |  |  |
|  | Всего с НДС | 3 375.77 |  |  |  |  | 18 921 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 127.22 |  |  |  |  | 1 479 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 94.44 |  |  |  |  | 1 037 |  |  |
|  | Раздел 2. Ремонт полов в подвале |
| 5. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 1.032 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 375.16 | 88.75 | 286.41 | 13.67 | 4.28 | 2 439 | 1 213 | 1 226 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 26.21 | 1 | 13.66 |  |  | 358 |
|  | Объем: 10.32*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 113.81 |  |  |  | 84% | 1 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 68.98 |  |  |  | 48% | 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 557.95 |  |  |  |  | 4 513 |  |  |
| 6. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.032 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 761.40 | 46.38 | 0.46 | 13.67 | 4.03 | 4 244 | 634 | 2 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 714.55 |  | 5.05 | 1 |  | 3 608 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 51.48 |  |  |  | 94% | 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 29.68 |  |  |  | 51% | 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 842.57 |  |  |  |  | 5 163 |  |  |
| 7. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн | 2.4768 | 7.60 |  | 7.60 | 18.82 |  | 18.82 |  | 5.78 | 109 |  | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.032*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 8. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн | 2.4768 | 27.76 |  | 27.76 | 68.75 |  | 68.75 |  | 5.78 | 397 |  | 397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.032*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1 224.13 | 135.13 | 374.44 |  |  | 7 189 | 1 847 | 1 734 |
|  |  |  | 714.55 | 26.21 |  |  |  | 3 608 | 358 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 224.13 | 135.13 | 374.44 |  |  | 7 189 | 1 847 | 1 734 |
|  |  |  | 714.55 | 26.21 |  |  |  | 3 608 | 358 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=94 - по стр. 6) | 165.29 |  |  |  |  | 1 916 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5; %=51 - по стр. 6) | 98.66 |  |  |  |  | 1 077 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 488.08 |  |  |  |  | 10 182 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1 488.08 |  |  |  |  | 10 182 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 31.84 |  |  |  |  | 218 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 1 519.92 |  |  |  |  | 10 400 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 30.40 |  |  |  |  | 208 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 1 550.32 |  |  |  |  | 10 608 |  |  |
|  | НДС | 279.06 |  |  |  |  | 1 909 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 829.38 |  |  |  |  | 12 517 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 165.29 |  |  |  |  | 1 916 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 98.66 |  |  |  |  | 1 077 |  |  |
|  | Раздел 3. Ремонт отмостки |
| 9. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 10.13 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 3 682.56 | 871.18 | 2 811.38 | 13.67 | 4.28 | 23 942 | 11 909 | 12 033 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 257.30 | 1 | 13.66 |  |  | 3 515 |
|  | Объем: 101.3*0.1*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 117.20 |  |  |  | 84% | 12 956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 677.09 |  |  |  | 48% | 7 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 476.84 |  |  |  |  | 44 302 |  |  |
| 10. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.2026 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 297.09 | 297.09 |  | 13.67 | 1 | 4 061 | 4 061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 101.3*0.2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 213.90 |  |  |  | 61% | 2 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 112.89 |  |  |  | 31% | 1 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 623.89 |  |  |  |  | 7 797 |  |  |
| 11. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3039 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 912.24 | 74.76 | 33.91 | 13.68 | 3.98 | 3 737 | 1 023 | 135 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 803.57 |  | 3.21 | 1 |  | 2 579 |  |
|  | Объем: 101.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 82.24 |  |  |  | 93% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 50.84 |  |  |  | 54% | 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 045.31 |  |  |  |  | 5 241 |  |  |
| 12. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.13 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 2 061.52 | 363.93 | 419.89 | 13.67 | 4.33 | 16 235 | 4 975 | 1 818 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 1 277.70 | 42.67 | 7.39 | 13.67 |  | 9 442 | 583 |
|  | Объем: 101.3*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 451.33 |  |  |  | 94% | 5 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 260.22 |  |  |  | 51% | 2 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 773.07 |  |  |  |  | 24 294 |  |  |
| 13. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.13 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 4 582.85 | 408.43 | 777.73 | 13.67 | 4.3 | 28 594 | 5 583 | 3 344 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 3 396.69 | 78.25 | 5.79 | 13.66 |  | 19 667 | 1 069 |
|  | Объем: 101.3*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 540.21 |  |  |  | 94% | 6 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 311.48 |  |  |  | 51% | 3 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 434.54 |  |  |  |  | 38 239 |  |  |
| 14. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.13 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 7 397.13 | 379.42 | 3.80 | 13.67 | 4.03 | 40 622 | 5 187 | 15 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 7 013.91 |  | 5.05 | 1 |  | 35 420 |  |
|  | Объем: 101.3*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 421.16 |  |  |  | 94% | 4 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 242.83 |  |  |  | 51% | 2 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 061.12 |  |  |  |  | 48 143 |  |  |
| 15. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн | 24.312 | 7.60 |  | 7.60 | 184.78 |  | 184.78 |  | 5.78 | 1 068 |  | 1 068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 10.13*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 16. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн | 24.312 | 27.76 |  | 27.76 | 674.81 |  | 674.81 |  | 5.78 | 3 900 |  | 3 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 10.13*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 19 792.98 | 2 394.81 | 4 906.30 |  |  | 122 159 | 32 738 | 22 313 |
|  |  |  | 12 491.87 | 378.22 |  |  |  | 67 108 | 5 167 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 19 792.98 | 2 394.81 | 4 906.30 |  |  | 122 159 | 32 738 | 22 313 |
|  |  |  | 12 491.87 | 378.22 |  |  |  | 67 108 | 5 167 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 9; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=94 - по стр. 12-14) | 2 826.03 |  |  |  |  | 32 738 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12-14) | 1 655.35 |  |  |  |  | 18 087 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 24 274.36 |  |  |  |  | 172 984 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 24 274.36 |  |  |  |  | 172 984 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 519.47 |  |  |  |  | 3 702 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 24 793.83 |  |  |  |  | 176 686 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 495.88 |  |  |  |  | 3 534 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 25 289.71 |  |  |  |  | 180 220 |  |  |
|  | НДС | 4 552.15 |  |  |  |  | 32 440 |  |  |
|  | Всего с НДС | 29 841.86 |  |  |  |  | 212 660 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 826.03 |  |  |  |  | 32 738 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 655.35 |  |  |  |  | 18 087 |  |  |
|  | Раздел 4. Ремонт стен |
| 17. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен, оконных и дверных откосов, 100 м2 | 0.4155 | 188.95 | 188.95 |  | 78.51 | 78.51 |  | 13.67 | 1 | 1 073 | 1 073 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 34+7.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 77.72 |  |  |  | 84% | 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 47.11 |  |  |  | 48% | 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.34 |  |  |  |  | 2 489 |  |  |
| 18. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.34 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 749.13 | 340.69 | 61.34 | 13.67 | 9.71 | 6 777 | 4 657 | 596 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 103.89 |  | 347.10 | 35.32 | 4.39 | 13.66 |  | 1 524 | 483 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 357.21 |  |  |  | 80% | 4 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 176.72 |  |  |  | 37% | 1 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 283.06 |  |  |  |  | 12 791 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0755 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 413.24 | 209.63 | 7.61 | 13.67 | 7.03 | 3 805 | 2 866 | 53 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 39.93 |  | 196.00 | 3.01 | 4.52 | 13.69 |  | 886 | 41 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 202.01 |  |  |  | 80% | 2 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 99.94 |  |  |  | 37% | 1 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 715.19 |  |  |  |  | 7 206 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4155 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 87.37 | 50.76 | 1.46 | 13.67 | 7.74 | 830 | 694 | 11 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.20 |  | 35.15 | 0.08 | 3.55 | 13.62 |  | 125 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48.30 |  |  |  | 80% | 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 23.89 |  |  |  | 37% | 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.56 |  |  |  |  | 1 643 |  |  |
| 21. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн | 1.4958 | 7.60 |  | 7.60 | 11.37 |  | 11.37 |  | 5.78 | 66 |  | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 41.55*0.02*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 22. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн | 1.4958 | 27.76 |  | 27.76 | 41.52 |  | 41.52 |  | 5.78 | 240 |  | 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 41.55*0.02*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 1 381.14 | 679.59 | 123.30 |  |  | 12 791 | 9 290 | 966 |
|  |  |  | 578.25 | 38.41 |  |  |  | 2 535 | 525 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 381.14 | 679.59 | 123.30 |  |  | 12 791 | 9 290 | 966 |
|  |  |  | 578.25 | 38.41 |  |  |  | 2 535 | 525 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18-20) | 685.24 |  |  |  |  | 7 895 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18-20) | 347.67 |  |  |  |  | 3 750 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 414.05 |  |  |  |  | 24 436 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 2 414.05 |  |  |  |  | 24 436 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 51.66 |  |  |  |  | 523 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 2 465.71 |  |  |  |  | 24 959 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 49.31 |  |  |  |  | 499 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 2 515.02 |  |  |  |  | 25 458 |  |  |
|  | НДС | 452.70 |  |  |  |  | 4 582 |  |  |
|  | Всего с НДС | 2 967.72 |  |  |  |  | 30 040 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 685.24 |  |  |  |  | 7 895 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 347.67 |  |  |  |  | 3 750 |  |  |
|  | Раздел 5. Теплопункт |
| 23. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 7.03 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 2 555.62 | 604.58 | 1 951.04 | 13.67 | 4.28 | 16 615 | 8 265 | 8 350 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 178.56 | 1 | 13.66 |  |  | 2 439 |
|  | Объем: 70.3*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 775.31 |  |  |  | 84% | 8 991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 469.88 |  |  |  | 48% | 5 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 800.81 |  |  |  |  | 30 744 |  |  |
| 24. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.03 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 5 186.64 | 315.97 | 3.16 | 13.67 | 4.03 | 28 913 | 4 319 | 13 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 4 867.50 |  | 5.05 | 1 |  | 24 581 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 350.73 |  |  |  | 94% | 4 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 202.22 |  |  |  | 51% | 2 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 739.59 |  |  |  |  | 35 176 |  |  |
| 25. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен, оконных и дверных откосов, 100 м2 | 1.082 | 188.95 | 188.95 |  | 204.44 | 204.44 |  | 13.67 | 1 | 2 795 | 2 795 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 202.40 |  |  |  | 84% | 2 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 122.66 |  |  |  | 48% | 1 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 529.50 |  |  |  |  | 6 484 |  |  |
| 26. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.082 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 2 384.00 | 1 084.18 | 195.21 | 13.67 | 9.71 | 21 566 | 14 821 | 1 896 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 103.89 |  | 1 104.60 | 112.41 | 4.39 | 13.66 |  | 4 849 | 1 536 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 136.76 |  |  |  | 80% | 13 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 562.40 |  |  |  | 37% | 6 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 083.16 |  |  |  |  | 40 704 |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.082 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 227.51 | 132.17 | 3.81 | 13.67 | 7.74 | 2 161 | 1 807 | 30 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.20 |  | 91.53 | 0.21 | 3.55 | 13.62 |  | 325 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 125.76 |  |  |  | 80% | 1 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 62.22 |  |  |  | 37% | 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415.49 |  |  |  |  | 4 279 |  |  |
| 28. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн | 20.7672 | 7.60 |  | 7.60 | 157.84 |  | 157.84 |  | 5.78 | 912 |  | 912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (7.03*2.4)+(108.2*0.02*1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 29. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн | 20.7672 | 27.76 |  | 27.76 | 576.42 |  | 576.42 |  | 5.78 | 3 332 |  | 3 332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (7.03*2.4)+(108.2*0.02*1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 11 292.47 | 2 341.34 | 2 887.48 |  |  | 76 294 | 32 007 | 14 533 |
|  |  |  | 6 063.63 | 291.18 |  |  |  | 29 755 | 3 978 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 11 292.47 | 2 341.34 | 2 887.48 |  |  | 76 294 | 32 007 | 14 533 |
|  |  |  | 6 063.63 | 291.18 |  |  |  | 29 755 | 3 978 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 23, 25; %=94 - по стр. 24; %=80 - по стр. 26, 27) | 2 590.95 |  |  |  |  | 29 933 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23, 25; %=51 - по стр. 24; %=37 - по стр. 26, 27) | 1 419.38 |  |  |  |  | 15 404 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 15 302.80 |  |  |  |  | 121 631 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 15 302.80 |  |  |  |  | 121 631 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 327.48 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 15 630.28 |  |  |  |  | 124 234 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 312.61 |  |  |  |  | 2 485 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 15 942.89 |  |  |  |  | 126 719 |  |  |
|  | НДС | 2 869.72 |  |  |  |  | 22 809 |  |  |
|  | Всего с НДС | 18 812.61 |  |  |  |  | 149 528 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 590.95 |  |  |  |  | 29 933 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 419.38 |  |  |  |  | 15 404 |  |  |
|  | Раздел 6. Оконные проемы |
| 30. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.1238 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 214.75 | 183.51 | 31.25 | 13.68 | 7.03 | 2 730 | 2 510 | 220 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 12.38 | 1 | 13.7 |  |  | 170 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 193.93 |  |  |  | 84% | 2 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 117.53 |  |  |  | 48% | 1 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.22 |  |  |  |  | 6 268 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.1238 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 2 702.97 | 342.58 | 110.33 | 13.67 | 6.26 | 11 471 | 4 683 | 691 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 2 250.06 | 4.22 | 2.71 | 13.69 |  | 6 098 | 58 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 367.61 |  |  |  | 90% | 4 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 187.27 |  |  |  | 43% | 2 039 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 257.85 |  |  |  |  | 17 777 |  |  |
| 32. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 12.38 | 3 070.76 |  |  | 38 016.01 |  |  |  |  | 65 092 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 38 016.01 |  | 5 257.82 |  |  | 65 092 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 40 933.73 | 526.09 | 141.58 |  |  | 79 293 | 7 193 | 911 |
|  |  |  | 40 266.07 | 16.60 |  |  |  | 71 190 | 228 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 40 933.73 | 526.09 | 141.58 |  |  | 79 293 | 7 193 | 911 |
|  |  |  | 40 266.07 | 16.60 |  |  |  | 71 190 | 228 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 38 016.01 |  |  |  |  | 65 092 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 30; %=90 - по стр. 31) | 561.54 |  |  |  |  | 6 518 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30; %=43 - по стр. 31) | 304.81 |  |  |  |  | 3 325 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 41 800.08 |  |  |  |  | 89 136 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 41 800.08 |  |  |  |  | 89 136 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 894.52 |  |  |  |  | 1 908 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 42 694.60 |  |  |  |  | 91 044 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 853.89 |  |  |  |  | 1 821 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 43 548.49 |  |  |  |  | 92 865 |  |  |
|  | НДС | 7 838.73 |  |  |  |  | 16 716 |  |  |
|  | Всего с НДС | 51 387.22 |  |  |  |  | 109 581 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 561.54 |  |  |  |  | 6 518 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 304.81 |  |  |  |  | 3 325 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 77 148.76 | 6 229.21 | 8 503.69 |  |  | 310 602 | 85 157 | 40 957 |
|  |  |  | 62 415.84 | 752.62 |  |  |  | 184 490 | 10 283 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 76 944.08 | 6 159.52 | 8 438.20 |  |  | 308 897 | 84 204 | 40 492 |
|  |  |  | 62 346.34 | 752.62 |  |  |  | 184 203 | 10 283 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 40 193.29 |  |  |  |  | 74 868 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 25, 30; %=67 - по стр. 4; %=94 - по стр. 6, 12-14, 24; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=80 - по стр. 18-20, 26, 27; %=90 - по стр. 31) | 6 899.82 |  |  |  |  | 79 821 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 25, 30; %=40 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6, 12-14, 24; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=37 - по стр. 18-20, 26, 27; %=43 - по стр. 31) | 3 870.13 |  |  |  |  | 42 127 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 87 714.03 |  |  |  |  | 430 845 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 204.68 | 69.69 | 65.49 |  |  | 1 705 | 953 | 465 |
|  |  |  | 69.50 |  |  |  |  | 287 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2) | 56.45 |  |  |  |  | 658 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2) | 50.18 |  |  |  |  | 553 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 311.31 |  |  |  |  | 2 916 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 88 025.34 |  |  |  |  | 433 761 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 1 883.74 |  |  |  |  | 9 282 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 89 909.08 |  |  |  |  | 443 043 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 798.18 |  |  |  |  | 8 861 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными раходами | 91 707.26 |  |  |  |  | 451 904 |  |  |
|  | НДС | 16 507.31 |  |  |  |  | 81 343 |  |  |
|  | Всего с НДС | 108 214.57 |  |  |  |  | 533 247 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 956.27 |  |  |  |  | 80 479 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 920.31 |  |  |  |  | 42 680 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |