Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД»

Техническое задание

на  капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, крыши, фасада без утепления, подвального  помещения  многоквартирного дома  №9  по ул. Третьяковской  г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Третьяковская, д. №9 |
| 3 | Заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №9 по ул. Третьяковской необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, крыши, фасада без утепления. подвального помещения (в части замены сетей канализации, оконных блоков). |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком, строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 5 Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 90 календарных дней с учетом климатологии. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема- передачи. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД» При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком и строительным контролем имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» |
| 8 | Работы по капитальному ремонту трубопроводов холодного водоснабжения, канализации электропроводки в МОП должны соответствовать: СП 71.13330. 2012; СП 30.13330.2012; СНиП 3.05. 04-85; СНиП 3.04. 01-87; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СП 52. 13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий»; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 13.01.2003г.; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 17.133302011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих. Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии гл.1.8 ПУЭ (изд.7), гл.1.3 ПТЭЭП и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту. После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями И 1.13.-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний. 9. Стоимость капитального ремонта: в соответствии со сметой. |
|  | 3.Основные материалы: |
| 1 | Металлочерепица «Монтерей» либо аналог толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,7 мм |
| 3 | Бруски обрезные размеры не менее 50х50; 100х150; 150х150 |
| 4 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием |
| 5 | Доска необрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм |
| 6 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм |
| 7 | Доска обрезная 150х50 мм, 100х50 мм |
| 8 | Антисептик - антипирен «Пирилакс» или эквивалент |
| 9 | Кирпич керамический марки 150 мм |
| 10 | Блоки оконные пластиковые одностворчатые с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 24 мм, с площадью проема до 0,5 м2; 2 м2 и более |
| 11 | Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Ютакон или аналог |
| 12 | Сетка стеклянная строительная СС-1 для внут. и фасадных штукатурных работ |
| 13 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3мм; 4-5 мм |
| 14 | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) |
| 15 | Штукатурка фасадная декоративная минеральная зерно не менее 3 мм |
| 16 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 |
| 17 | Окно-люк Starlight 0,54 х 0,78 или аналог |
| 18 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 или аналог |
| 19 | Краска перхлорвиниловая фасадная марки А |
| 20 | Краска акриловая фасадная |
| 21 | Клей универсальный для систем утепления типа BOLIX WM или аналог |
| 22 | Песок природный для строительных работ средний |
| 23 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм; 31-38мм; 108-116 мм |
| 24 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм |
| 25 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм; 32 мм; |
| 26 | Кран шаровый ППР диаметром 25 мм; 32 мм |
| 27 | Труба из полипропилена РN 10/40 ; 10/32 и фасонные части к ним |
| 28 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм или аналог |
| 29 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм или аналог |
| 30 | Труба ПВХ диам.110 мм |
| 31 | Отвод ПВХ 110 мм 90 град. |
| 32 | Переход чугун - ПВХ110 |
| 33 | Ревизия ПВХ 110 мм |
| 34 | Тройник ПВХ 110*50мм 45 град. |
| 35 | Коробка распределительная IP44 FAST BOX 70х70х40 |
| 36 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа |
| 37 | Выключатель одноклавишный IP44 0331-02 |
| 38 | Электролампы энергосберегающие |
| 39 | Кабель ВВГ нг -LS с числом жил 3 и сечением 1,5 мм2, либо аналог |
| 40 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 16 мм |
| 41 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм; 20 мм |
| 42 | Светильник потолочный IP54 класс защиты 2,0 |
| 43 | Светильник настенный IP44 класс защиты 2,0 |

3. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- При сдаче объекта предоставляются сертификаты  качества на материалы,

Накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик,  не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля                                         Н.К. Чернятина

МКУ «КР МКД»

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля                                               О.В. Толмачева

МКУ «КР МКД»