|  | Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б.Русович/ «_____» _____________ 2014 г. |
| --- | --- |

Смета-калькуляция

по объекту капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом

по ул. Серпуховской, д.37-41 в г. Калининграде»

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проектные решения по капитальному ремонту жилого дома Х=Vстр.=650 м3 (охватываемый капитальным ремонтом) | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012г. Цпр=(а+в*Х) *Ки*Коб*Кусл, где По табл.1: а=275; в=0,006 Kи= 3,64 (Приложение 3 к Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.02.2014 года №3085-ЕС/08) По табл.14 (для бескаркасных зданий): Коб =14 + 18,3 + 5,1 + 6,0 + 6,0 + 4,0 + 5,0 =58,4%, Где: 14,0% - по п.2 табл.14 (ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок) 18,3% - по п.5 табл.14 (ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши) 5,1% - по п.6 табл.14 (ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий) 6,0% - по п.13 табл.14 (Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции) 6,0% - по п.14 табл.14 (Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации) 4,0% - по п.15 табл.14 (Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения) 5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Кусл=1 - п.1.7 Цпр= (275 + 0,006 * 650) * 3,64 * 0,584 = =592875 | 592875 |

Итого по смете: 592875 рублей (пятьсот девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять рублей), без НДС.

НДС составит 106718 рублей (сто шесть тысяч семьсот восемнадцать рублей)

Итого по смете с учетом НДС: 699593 рублей (шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот девяносто три рубля)

Разработал: главный специалист 1 категории – эксперт (конструктор ПГС), комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ С.И. Швед /