| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /_С.Б. Русович__ / | ________________ /__Е.В. Шулепко___ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 01 |
| на капитальный ремонт крыши МКД №33 по ул. Ст. Дадаева |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель черепицы | 100 м2 покрытия | 1,40 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,40 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1,40 |
| 4. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 1,40 |
| 5. | Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата) (0,25м*0,4м*9м) | 1 м3 | 0.9 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.693 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 20 шт) | 100 м | 0.24 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.154 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.085 |
| 10. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.009 |
| 11. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.008 |
| 12. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0 |
| 13. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов) | 100 м труб | 0,008 |
| 14. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0 |
| 15. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,028 |
| 16. | Устройство обделки оголовников | 100 м2 покрытия | 0.014 |
| 17. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.028 |
| 18. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,40 |
| 19. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 0 |
| 20. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1,40 |
| 21. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 0 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 1,40 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 17 |
| 24. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0,18 |
| 25. | Разборка лобовой доски | 100 м2 подшивки | 0,014 |
| 26. | Устройство лобовой доски | 100 м2 потолка | 0.014 |
| 27. | Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.014 |
| 28. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 29. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0048 |
| 30. | Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8 | м2 | 0.0048 |
| 31. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 |
| 32. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.02 |
| 33. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.28 |
| 34. | Проходной элемент для крепления фанового стояка | шт | 2 |
| 35. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 2 |
| 36. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.18 |
| 37. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.054 |
| 38. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.18 |
| 39. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.18 |
| 40. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 41. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 42. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 43. | Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.18 |
|  | Утепление мансардных жилых помещений (кровельного скоса) |
| 44. | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 стен | 0,756 |
| 45. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0,756 |
| 46. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 0 |
| 47. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 11,34 |
| 48. | Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 150 мм | м2 | 0 |
|  | Прочие работы |
| 58. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0 |
| 59. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |