ПРОЕКТ

| Согласовано: Согласовано: ___________________ ____________________ «___» ___________ 2016 г. «___» ___________ 2016 г. | Утверждаю: ___________________ «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на инженерно-геологические изыскания участка застройки

многоквартирного дома №70 по проспекту Московскому в г. Калининград

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для изысканий Заказчик Вид строительства Стадийность Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения работ Особые условия | Распоряжение главы городского округа «Город Калининград» от 03.07.2015г. № 403-р ООО «УКЛР» Инженерно-геологический изыскания Одностадийное Существующее 45 календарных дня |
| Инженерно-геологические изыскания |
|  | Полевые, лабораторные, камеральные работы Документация Количество экземпляров | Провести анализ архивной документации (при наличии) с целью определения степени изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка. Произвести стационарные наблюдения, при которых необходимо получение количественных характеристик изменения отдельных компонентов геологической среды во времени и в пространстве, которые должны быть достаточными для оценки и прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий исследуемой территории, выбора проектных решений и обоснования защитных мероприятий и сооружений. Произвести бурение скважин в количестве не менее 4 шт., Н-30м. Произвести гидрогеологические наблюдения, испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом; лабораторные и камеральные работы в соответствии с проведенными полевыми работами, включающие полный комплекс физико-механических свойств грунта, гранулометрический анализ и гидрологический анализ. Составить отчет об инженерно-геологических изысканиях. Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов, СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал ___________________________________________________________________