«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор ООО «МУП РСУ - 24»

___________ Н.В. Тихонова

«___»____________2013 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МКУ «КР МКД»

______________ С.Б. Русович

«___» ___________2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт перекрытия кв. 5, 6 по пл. Калинина, 37 МКД № 2-4 по ул. Ольштынской, № 29-37 по пл. Калинина, № 1-5 по пр-ту Калинина             в г. Калининграде.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Ольштынская, 2-4, пл. Калинина, 29-37, пр-т Калинина, 1-5 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ - 24» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме ул. Ольштынская, 2-4, пл. Калинина, 29-37, пр-т Калинина, 1-5 необходимо выполнить капитальный ремонт перекрытия кв. 5, 6 по пл. Калинина, 37. |
| --- | --- |
| 2 | Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 20 календарных дней 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» Пособие по проектированию жилых зданий, Вып.3 «Перекрытия». Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 7 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 9 | Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

  - Перечень основных работ по капитальному ремонту перекрытия   кв. 5, 6 по пл. Калинина, 37 МКД № 2-4 по ул. Ольштынской, № 29-37 по пл. Калинина, № 1-5 по пр-ту Калинина

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных | 100 м2 | 0.303 |
| 2. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий | 0.303 |
| 3. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 3.995 |
| 4. | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 1.1 |
| 5. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 33.633 |
| 6. | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0.1 |
| 7. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.02 |
| 8. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0.303 |
| 9. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.303 |
| 10. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.3 |
| 11. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 |
| 12. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.04 |
| 13. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 |
| 14. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 7.5 |
| 15. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 7.5 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) |
| --- | --- |
| 2 | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 |
| 3 | Доска толщиной не менее 30 мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов, с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | ________________ | Мастер по ТОЖФ ООО «МУП РСУ - 24» Комлев Е.И. |
| --- | --- | --- |
| Проверил | ________________ | Зам директора по техническим вопросам ООО «МУП РСУ - 24» Белякова А.В. |