|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Председатель ТСЖ «Родина» |
|  | ________________ В.В. Суслов |
|  | «______»_______________2012г. |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу ул. Великолукская д.8-14 в Московском районе г. Калининграда (замена систем электроосвещения и электрооборудования, замена системы отопления, ХВС, ГВС, канализации, капитальный ремонт кровли и утепление фасада). Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Великолукская д.8-14 3 Заказчик ТСЖ «Родина» 4 Данные подрядной организации Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |
| Технические условия и требования 1. В многоквартирном доме №8-14 по ул.Великолукской необходимо выполнить капитальный ремонт фасада, кровли, подвала, замена систем ХВС,ГВС, отопления и систем электроосвещения. 2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. 3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующие виды работ. 6. Особые условия : Сроки производства работ: 120 календарных дней. При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз Стоимость капитального ремонта 22 653 786.88 руб. в том числе НДС 18% 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты. 9 Условия оплаты: Авансовый платеж в размере от 30% от общей стоимости ремонтных работ, выполненные работы оплачиваются в по актам формы КС2, КС3 представленные до 25-го числа ежемесячно, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли, фасада с утеплением, подвальных помещений, внутридомовых систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Капитальный ремонт кровли, фасада с утеплением, подвальных помещений, внутридомовых систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения МКД №8-14 по

ул. Великолукской в г.Калининграде

|  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 31.38 |
| 2. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 31.38 |
| 3. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 3.2 |
| 4. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 3.2 |
| 5. | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов | 100 м2 площади оконных проемов | 5.42 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 20.6 |
| 7. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 2060 |
| 8. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 42 |
| 9. | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.1 |
| 10. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 35.277 |
| 11. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 206.8 |
| 12. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 206.8 |
| 13. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 20.68 |
| 14. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 2274.8 |
| 15. | Установка перфоуголков | 100 м плинтуса | 8.566 |
| 16. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 714 |
| 17. | Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм | м | 285.2 |
| 18. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 20.74 |
| 19. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.2 |
| 20. | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (прим.) | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 1.12 |
| 21. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 14.677 |
| 22. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.234 |
| 23. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.474 |
| 24. | Окна ПВХ | м2 | 23.4 |
| 25. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.21 |
| 26. | Доски подоконные ПВХ шириной 550мм | м | 21 |
| 27. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.14 |
| 28. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 |
| 29. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 4.2 |
| 30. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.256 |
| 31. | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.256 |
| 32. | Блок металлический | м2 | 25.6 |
| 33. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.46704 |
| 34. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, цокольные | 100 м2 | 0.24 |
| 35. | Окна ПВХ | шт | 84 |
| 36. | Разборка покрытий полов цементных, балконных плит | 100 м2 покрытия | 0.504 |
| 37. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.56 |
| 38. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0.56 |
| 39. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 |
| 40. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса боковой поверхности балконной плиты | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.14896 |
| 41. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.504 |
| 42. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.504 |
| 43. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.504 |
| 44. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 3.324 |
| 45. | Отбивка штукатурки с поверхностей низа балконной плиты | 100 м2 | 0.504 |
| 46. | Очистка поверхности низа балконных плит | 1 м2 очищаемой поверхности | 50.4 |
| 47. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса низа балконной плиты | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.504 |
| 48. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.159936 |
| 49. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.159936 |
| 50. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 24.48 |
| 51. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 24.48 |
| 52. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 24.48 |
| 53. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.59664 |
| 54. | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (для арматуры) | 1 т | 0.35456 |
| 55. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 3.0487584 |
| 56. | Ремонт ступеней крыльца бетонных | 100 ступеней | 0.12 |
| 57. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, вход в подвал | 100 м2 покрытия кровли | 0.16 |
| 58. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.16 |
| 59. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0.16 |
| 60. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.19 |
| 61. | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0.19 |
| 62. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.08 |
| 63. | Стальной гнутый профиль (профилированный лист) | м2 | 16 |
| 64. | Крепежные детали для крепления профилированного листа | т | 0.00048 |
|  | Кровля |  |  |
| 65. | Разборка покрытий кровель рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 8.19 |
| 66. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 2.1 |
| 67. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 8.19 |
| 68. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | дефлектор | 12 |
| 69. | Дефлекторы | шт. | 18 |
| 70. | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 100 м покрытий | 0.63 |
| 71. | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытий | 0.63 |
| 72. | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек | 100 м | 0.63 |
| 73. | Смена частей водосточных труб колен с люлек | 100 шт. | 0.09 |
| 74. | Смена частей водосточных труб воронок с люлек | 100 шт. | 0.045 |
| 75. | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.045 |
| 76. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.525 |
| 77. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.35 |
| 78. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 8.19 |
| 79. | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.579 |
| 80. | Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м | 100 м | 0.375 |
| 81. | Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0.204 |
| 82. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал | 10 шт. | 0.6 |
| 83. | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.1836 |
|  | Водопровод и канализация |  |  |
| 84. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.32 |
| 85. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 2.83 |
| 86. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.4 |
| 87. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 4.08 |
| 88. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, наружным диаметром 20 мм | 10 м | 366.792 |
| 89. | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 128 |
| 90. | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 172 |
| 91. | Крепления | кг | 133.8 |
| 92. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 93. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 7.432 |
| 94. | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 4 |
| 95. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.46 |
| 96. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 4.3148 |
| 97. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1.4 |
| 98. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | 13.118 |
| 99. | Вентиль диам. 40 мм | шт. | 8 |
| 100. | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 2 |
| 101. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0.2 |
| 102. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |
| 103. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 12 |
| 104. | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 13х030 мм | м | 88 |
| 105. | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 13х035мм | м | 61.6 |
| 106. | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 13х042 мм | м | 57.2 |
| 107. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.68 |
| 108. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.28 |
| 109. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.68 |
| 110. | Ревизия 50 | шт | 48 |
| 111. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.28 |
| 112. | Ревизия 100 | шт | 56 |
| 113. | Тройник 110/110 | шт | 48 |
| 114. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.12 |
| 115. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.12 |
| 116. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 8 |
| 117. | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0.96 |
| 118. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.96 |
| 119. | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 28.8 |
| 120. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 96 |
| 121. | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0.96 |
|  | Отопление |  |  |
| 122. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 2.36 |
| 123. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 17.44 |
| 124. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2.13 |
| 125. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.32 |
| 126. | Крепление | кг | 647.2372 |
| 127. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.552 |
| 128. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 1.92 |
| 129. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 0.976 |
| 130. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.789 |
| 131. | Переход 89/57 | шт | 16 |
| 132. | Переход 76/57 | шт | 16 |
| 133. | Переход 57/40 | шт | 16 |
| 134. | Тройник 89/89 | шт | 12 |
| 135. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 3.76 |
| 136. | Труба PP-RCT диам.20мм | м | 769.544 |
| 137. | Фасонные и соединительные части диам.20мм | шт | 1248 |
| 138. | Клапан термостатический диам.15мм | шт | 220 |
| 139. | Кран радиаторный обратки под шестигранник диам.15мм | шт | 220 |
| 140. | Кран шаровый муфтовый диам.15мм | шт | 220 |
| 141. | Кран со штуцером диам.20мм | шт | 96 |
| 142. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 4.2 |
| 143. | Труба PP-RCT диам.25мм | м | 390.18 |
| 144. | Фасонные и соединительные части диам.25мм | шт | 336 |
| 145. | Кран шаровый муфтовый диам.25мм | шт | 106 |
| 146. | Клапан балансировочный муфтовый диам.25мм | шт | 24 |
| 147. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 3.2 |
| 148. | Труба PP-RCT диам.32мм | м | 300.16 |
| 149. | Фасонные и соединительные части диам.32мм | шт | 264 |
| 150. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 151. | Труба PP-RCT диам.40мм | м | 9.37 |
| 152. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.03 |
| 153. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2.13 |
| 154. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5102 |
| 155. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 39.52 |
| 156. | Цилиндры минераловатные Rockwool для труб диам.25мм | м | 211.2 |
| 157. | Цилиндры минераловатные Rockwool для труб диам.32мм | м | 136.4 |
| 158. | Цилиндры минераловатные Rockwool для труб диам.40мм | м | 17.6 |
| 159. | Цилиндры минераловатные Rockwool для труб диам.50мм | м | 40.92 |
| 160. | Цилиндры минераловатные Rockwool для труб диам.65мм | м | 105.6 |
| 161. | Цилиндры минераловатные Rockwool для труб диам.80мм | м | 48.4 |
| 162. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 отверстий | 0.48 |
| 163. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.4 |
| 164. | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 1.6 |
| 165. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 2.48 |
| 166. | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 34 |
| 167. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 208 |
| 168. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |
| 169. | Установка счетчиков тепловых диаметром до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |
| 170. | Счетчик тепловой SKS-3 SDU 50 Axisindustries | шт | 2 |
|  | Подвал |  |  |
| 171. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.32 |
| 172. | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.32 |
| 173. | Дверь металлическая | м2 | 32 |
| 174. | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных | 100 м2 | 3.2 |
| 175. | Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия | 1 м2 очищаемой поверхности | 128 |
| 176. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.28 |
| 177. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 3.2 |
| 178. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9.76 |
| 179. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.2 |
| 180. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.08 |
| 181. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 1.22 |
| 182. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3.2 |
| 183. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 3.2 |
| 184. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.18 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 185. | Погрузка мусора | т | 13.464 |
| 186. | Перевозка мусора | т | 13.464 |

4. Материалы:

Раствор штукатурный, цементно-известковый 1:1:6;

Песок природный для строительных работ средний;

Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100);

Праймер битумный;

Минеральные плиты типа Paroc FAS 4 или аналог толщиной 100 мм;

Грунт под фасадную штукатурку «Церезит СТ-17» или аналог;

Краска для фасадных работ «Dryvit» или аналог;

Штукатурка декоративная минеральная фасадная «Аspol А-100» 2,5-3,0

мм или аналог;

Оконные блоки металлопластиковые типа «Gealan» или аналок.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет;

Сертификаты качества на материалы;

Уборка рабочих мест;

Вывоз мусора;

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ;

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Составил:						Инженер Иванов Д.В.

Проверил:						Инженер Козлов А.И.