| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 13» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |

Техническое задание ЛОТ №__

на ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12  в местах общего пользования многоквартирного жилого дома № 10-16 по ул. Юношеской

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Юношеская, 10-16 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 13» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 10-16 по ул. Юношеской необходимо выполнить ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12 в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 45 (сорок пять) календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, но не более 174 761 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек, при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, не позднее первого квартала 2014 года. |
| 9. | Все ремонтные работы производятся на основании рабочего проекта Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. |

3. Перечень основных материалов и работ на ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12 в местах общего пользования по ул. Юношеская, 10-16

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | (прим)Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка |
| 2. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |
| 3. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |
| 4. | (прим) Обезжиривание поверхностей бензином | 100 м2 обезжириваемой поверхности |
| 5. | (прим) Монтаж металлических лестниц и площадок | 1 т конструкций |
| 6. | Саморез по дереву 3.8х49 | шт |
| 7. | Сборка лестниц прямолинейных с ограждением | 1 т конструкций |
| 8. | Сталь угловая 50х50 мм | т |
| 9. | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т |
| 10. | Конструкции стальные перил из трубы | т |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 12. | Грунт ГФ-021 быстросохнущий | кг |
| 13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 14. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз(косоуры) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 15. | (прим)Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |
| 17. | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т |
| 18. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней |
| 19. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 |
| 20. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 |
| 21. | (прим) Ремонт деревянных площадок | 100 ступеней |
| 22. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 |
| 23. | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий |
| 24. | Простая окраска масляными составами по дереву полов(прим) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 25. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 26. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |