| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 234 877 | руб. | Смета на сумму: | 1 234 877 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /И.А. Макарова / |
| «______»_________________ 2018г. | «______»____________________ 2018г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5. |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада, подвала, системы водоотведения МКД №179 по проспекту Мира, г.Калининград |
| Сметная стоимость: | 1 234.877 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.248 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.615 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 275.563 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 3 кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
|  | Цоколь |
| 1. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 |  | 0.5422 | 3 459.28 | 1 876 |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 12.373004 | 151.590 | 1 876 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 857 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 126 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 859 |
| 2. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 2.2 | 472.34 | 1 039 |
| 2. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 5.962 | 174.220 | 1 039 |
| 2. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.022 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 894 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 727 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 660 |
| 3. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.044 | 3 109.35 | 137 |
|  |  | Объем: (2.2)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен. | 100 м2 |  | 0.9252 | 1 244.35 | 1 151 |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.018504 | 256.650 | 5 |
| 4. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 6.06006 | 187.210 | 1 135 |
| 4. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.009252 | 316.25 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 4. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.009252 | 1 083.12 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 4. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.09252 | 41.33 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 083 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 536 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 770 |
| 5. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг |  | 12.0276 | 67.41 | 811 |
|  |  | Объем: 0.9252*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.06 | 65 170.83 | 3 910 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.06 | 276.630 | 17 |
| 6. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 23.859 | 161.500 | 3 853 |
| 6. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.06 | 938.25 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 6. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0354 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 3 328 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 2 709 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 947 |
| 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.312 | 14 291.11 | 4 459 |
|  |  | Объем: (0.06)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 8. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.144 | 2 816.41 | 406 |
|  |  | Объем: (0.06)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.3828 | 111 112.66 | 42 534 |
| 9. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 549.55 | 210.36774 | 180.650 | 38 003 |
| 9. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.681384 | 11.40 | 8 |
| 9. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.13398 | 20.52 | 3 |
| 9. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 2.22024 | 2 036.03 | 4 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 30 022 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 19 002 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 558 |
| 10. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.5422 | 17 908.12 | 9 710 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.507316 | 182.880 | 276 |
| 10. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 38.431136 | 187.210 | 7 195 |
| 10. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.48798 | 14.70 | 7 |
| 10. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.507316 | 277.04 | 418 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 276 |
| 10. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.18977 | 20.52 | 4 |
| 10. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.024758 | 2 036.03 | 2 086 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 097 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 511 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 319 |
| 11. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 |  | 0.5422 | 2 659.39 | 1 442 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.303632 | 236.670 | 72 |
| 11. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 6.07264 | 166.250 | 1 010 |
| 11. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.303632 | 1 083.12 | 329 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 72 |
| 11. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.0016266 | 63 613.99 | 103 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 974 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 649 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 065 |
| 12. | 08.1.02.17-0035 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 |  | 56.931 | 83.53 | 4 755 |
|  |  | Объем: 54.22*1.05 |  |  |  |  |  |
| 13. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 50 | 20.98 | 1 049 |
| 14. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.925 | 49 615.05 | 45 894 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.12025 | 236.670 | 28 |
| 14. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 75.48 | 151.590 | 11 442 |
| 14. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0925 | 11.40 | 1 |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.12025 | 1 083.12 | 130 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 28 |
| 14. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.1665 | 20.52 | 3 |
| 14. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.23125 | 8 452.25 | 1 955 |
| 14. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 101.75 | 318.06 | 32 363 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 9 061 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 5 735 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 690 |
| 15. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -101.75 | 318.06 | -32 363 |
|  |  | Объем: (0.925)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 16. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.2313 | 8 452.25 | -1 955 |
|  |  | Объем: (0.925)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 17. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 101.75 | 32.67 | 3 324 |
|  |  | Объем: (0.925)*(110.0) |  |  |  |  |  |
| 18. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 231.25 | 24.26 | 5 610 |
|  |  | Объем: 92.5*2.5 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток | 100 м2 |  | 0.925 | 2 403.81 | 2 224 |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0555 | 236.670 | 13 |
| 19. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 11.9695 | 180.650 | 2 162 |
| 19. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.06475 | 11.40 | 1 |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0555 | 1 083.12 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 19. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00925 | 41.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 066 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 022 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 313 |
| 20. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 12.025 | 101.58 | 1 221 |
|  |  | Объем: (0.925)*13 |  |  |  |  |  |
| 21. | 14.3.02.01-0371 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т |  | 0.03515 | 70 484.68 | 2 478 |
|  |  | Объем: 92.5*0.38/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Оконные и дверные проемы МОП |
|  | окна в цоколе |
| 22. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 1.3 | 1 552.70 | 2 019 |
|  |  | Объем: 0.9*0.4*0.4*9 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 10.712 | 172.120 | 1 844 |
| 22. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 1.495 | 97.98 | 146 |
| 22. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 2.99 | 9.46 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 826 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 106 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 951 |
| 23. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.016 | 29 600.46 | 474 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.12384 | 276.630 | 34 |
| 23. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 2.76416 | 157.170 | 434 |
| 23. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.12384 | 316.25 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 463 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 218 |
| 24. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0472 | 112 468.26 | 5 309 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3018912 | 249.865 | 75 |
| 24. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 12.2387712 | 170.030 | 2 081 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.0996864 | 316.25 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2022048 | 1 083.12 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 48 |
| 24. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 20.2488 | 22.23 | 450 |
| 24. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.3512 | 21.15 | 71 |
| 24. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.27912 | 258.67 | 331 |
| 24. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 3.37008 | 92.91 | 313 |
| 24. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.3776 | 480.30 | 181 |
| 24. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 5.3808 | 303.05 | 1 631 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 285 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 164 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 759 |
| 25. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 4.72 | 8 099.64 | 38 230 |
| 26. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.078 | 55 477.34 | 4 327 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.192816 | 276.630 | 53 |
| 26. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 19.100016 | 180.650 | 3 450 |
| 26. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.192816 | 316.25 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 53 |
| 26. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.3354 | 2 385.08 | 800 |
| 26. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0078 | 2 036.03 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 328 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 646 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 301 |
| 27. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.078 | 2 439.42 | 190 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.002808 | 249.990 | 1 |
| 27. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.955656 | 158.710 | 152 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000936 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.001872 | 1 083.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 27. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0624 | 162.00 | 10 |
| 27. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00078 | 41.33 |  |
| 27. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000312 | 3 511.28 |  |
| 27. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.001326 | 15 086.12 | 20 |
| 27. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000039 | 56 341.22 | 2 |
| 27. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0001248 | 30 664.71 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 145 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407 |
|  | МОП |
| 28. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками . | 100 м2 |  | 0.0216 | 32 080.61 | 693 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.167184 | 276.630 | 46 |
| 28. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 4.072464 | 157.170 | 640 |
| 28. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.167184 | 316.25 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 679 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 412 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 784 |
| 29. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0216 | 112 468.26 | 2 429 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.1381536 | 249.865 | 35 |
| 29. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 5.6007936 | 170.030 | 952 |
| 29. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.0456192 | 316.25 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
| 29. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.0925344 | 1 083.12 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 29. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 9.2664 | 22.23 | 206 |
| 29. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1.5336 | 21.15 | 32 |
| 29. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.58536 | 258.67 | 151 |
| 29. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 1.54224 | 92.91 | 143 |
| 29. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.1728 | 480.30 | 83 |
| 29. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 2.4624 | 303.05 | 746 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 1 046 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 533 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 008 |
| 30. | 11.3.02.03-0005 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный , площадью 2 м2 и более. | м2 |  | 2.16 | 6 171.36 | 13 330 |
| 31. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.012 | 23 511.38 | 282 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.002736 | 245.083 | 1 |
| 31. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 0.305136 | 166.250 | 51 |
| 31. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.000576 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.00216 | 1 083.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 31. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.048 | 480.30 | 23 |
| 31. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 0.6792 | 303.05 | 206 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 365 |
| 32. | 11.3.03.01-0006 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 1.2 | 306.30 | 368 |
| 33. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.0192 | 51 911.58 | 997 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.0640512 | 219.343 | 14 |
| 33. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 3.9923712 | 170.030 | 679 |
| 33. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.0071424 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 33. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.0453888 | 231.14 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
| 33. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.01152 | 1 083.12 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 33. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 2.016 | 68.99 | 139 |
| 33. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.0000384 | 56 023.88 | 2 |
| 33. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.032832 | 331.62 | 11 |
| 33. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.009408 | 8 452.25 | 80 |
| 33. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.000576 | 2 385.08 | 1 |
| 33. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.00009216 | 647 098.03 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 658 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 326 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 981 |
| 34. | 07.2.06.03-0228 | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м |  | 4.8 | 10.51 | 50 |
| 35. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.0192 | 4 417.75 | 85 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0009216 | 246.660 |  |
| 35. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 0.2762496 | 184.980 | 51 |
| 35. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 35. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0006912 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 35. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.08448 | 162.00 | 14 |
| 35. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.00288 | 41.33 |  |
| 35. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.0005568 | 34 292.24 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157 |
| 36. | ГЭСН 15-04-007-03 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.0192 | 7 177.86 | 138 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0025344 | 236.670 | 1 |
| 36. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 39.276 | 0.7540992 | 172.120 | 130 |
| 36. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 271.57 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.002304 | 1 083.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 36. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.016128 | 162.00 | 3 |
| 36. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.005952 | 41.33 |  |
| 36. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 0.000096 | 27 109.98 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 124 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324 |
| 37. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 0.384 | 101.58 | 39 |
|  |  | Объем: (0.0192)*20.0 |  |  |  |  |  |
| 38. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.0006 | 39 894.84 | 24 |
|  |  | Объем: (0.0192)*0.03 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.012 | 18 222.02 | 219 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.00144 | 263.310 |  |
| 39. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 0.49692 | 166.250 | 83 |
| 39. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.00096 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 39. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00048 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 39. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.000048 | 59 108.39 | 3 |
| 39. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.000072 | 115 902.10 | 8 |
| 39. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.002208 | 56 180.10 | 124 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 342 |
| 40. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 1 | 303.05 | 303 |
|  | Двери |
| 41. | ГЭСН 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.042 | 18 779.31 | 789 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.32508 | 276.630 | 90 |
| 41. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 4.36422 | 157.170 | 686 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.32508 | 316.25 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 768 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 466 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 023 |
| 42. | ГЭСН 09-04-012-01 (прим.) | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | м2 |  | 2.1 | 465.33 | 977 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.119 | 0.2499 | 236.670 | 59 |
| 42. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.68 | 3.528 | 192.800 | 680 |
| 42. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.119 | 0.2499 | 1 083.12 | 271 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 59 |
| 42. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 0.588 | 44.75 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 599 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 532 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 108 |
| 43. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 6.3 | 879.57 | 5 541 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 1.071 | 236.670 | 253 |
| 43. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 15.12 | 192.800 | 2 915 |
| 43. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 1.071 | 1 083.12 | 1 160 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 253 |
| 43. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 2.52 | 44.75 | 113 |
| 43. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.00063 | 59 480.76 | 37 |
| 43. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.0189 | 58 984.46 | 1 115 |
| 43. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.63 | 319.21 | 201 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 566 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 388 |
| 44. | С5. КСМ 3кв 2018 | 07.1.01.03-0000-002 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 2.1 | 12 597.80 | 26 455 |
| 45. | С5.1. КСМ 3кв 20 | 07.1.01.03-0000-038 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 4.2 | 11 338.05 | 47 620 |
| 46. | ГЭСН 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. |  | 1 | 229.82 | 230 |
| 46. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.11 | 1.11 | 192.800 | 214 |
| 46. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.26 | 44.75 | 12 |
| 46. 3. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00007 | 0.00007 | 59 480.76 | 4 |
| 46. 4. | 01.7.15.04-0056 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 100 шт. | 0.00008 | 0.00008 | 106.90 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 173 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 154 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 557 |
| 47. | 01.7.04.01-0011 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. |  | 1 | 1 137.33 | 1 137 |
| 48. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.047 | 55 477.34 | 2 607 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.116184 | 276.630 | 32 |
| 48. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 11.508984 | 180.650 | 2 079 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.116184 | 316.25 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
| 48. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.2021 | 2 385.08 | 482 |
| 48. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0047 | 2 036.03 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 005 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 992 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 605 |
| 49. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.047 | 2 439.42 | 115 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.001692 | 249.990 |  |
| 49. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.575844 | 158.710 | 91 |
| 49. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000564 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 49. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.001128 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 49. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0376 | 162.00 | 6 |
| 49. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00047 | 41.33 |  |
| 49. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000188 | 3 511.28 |  |
| 49. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000799 | 15 086.12 | 12 |
| 49. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000235 | 56 341.22 | 1 |
| 49. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000752 | 30 664.71 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 254 689 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 246 842 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 76 632 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 22, 23, 28, 41; %=86 - по стр. 2, 6; %=95 - по стр. 4, 10, 19, 26, 27, 33, 35, 36, 48, 49; %=79 - по стр. 9, 14; %=90 - по стр. 11; %=106 - по стр. 24, 29, 31; %=83 - по стр. 39) |  |  |  |  | 69 971 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 11, 22, 23, 28, 41; %=70 - по стр. 2, 6; %=47 - по стр. 4, 10, 19, 26, 27, 33, 35, 36, 48, 49; %=50 - по стр. 9, 14; %=54 - по стр. 24, 29, 31; %=65 - по стр. 39) |  |  |  |  | 42 225 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 359 038 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 847 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 43, 46) |  |  |  |  | 3 338 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 42, 43, 46) |  |  |  |  | 2 967 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 152 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 373 190 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 7 986 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 381 176 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 7 624 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 388 800 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 69 984 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 458 784 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 73 309 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 45 192 |
|  | Раздел 2. Отмостка |
| 50. | ГЭСНр 68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 |  | 0.0533 | 32 753.53 | 1 746 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.898105 | 276.630 | 248 |
| 50. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 4.142476 | 157.170 | 651 |
| 50. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.240383 | 992.98 | 239 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 66 |
| 50. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.657722 | 1 295.69 | 852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 182 |
| 50. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.105534 | 35.92 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 935 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 539 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 220 |
| 51. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 11.7216 | 528.56 | 6 196 |
|  |  | Объем: 5.328*2.2 |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.1066 | 23 344.86 | 2 489 |
| 52. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 16.4164 | 151.590 | 2 489 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 792 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 946 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 227 |
| 53. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.1066 | 7 797.26 | 831 |
| 53. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 5.709496 | 145.580 | 831 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 598 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 316 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 745 |
| 54. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 17.056 | 156.52 | 2 670 |
|  |  | Объем: 10.66*1.6 |  |  |  |  |  |
| 55. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 11.7216 | 271.61 | 3 184 |
|  |  | Объем: 5.328*2.2 |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.1998 | 17 908.12 | 3 578 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.555444 | 182.880 | 102 |
| 56. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 14.161824 | 187.210 | 2 651 |
| 56. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.17982 | 14.70 | 3 |
| 56. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.555444 | 277.04 | 154 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 102 |
| 56. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.06993 | 20.52 | 1 |
| 56. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.377622 | 2 036.03 | 769 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 615 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 294 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 487 |
| 57. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 |  | -0.3776 | 2 036.03 | -769 |
|  |  | Объем: (0.1998)*(-1.89) |  |  |  |  |  |
| 58. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  | 0.3776 | 2 063.31 | 779 |
|  |  | Объем: (0.1998)*(1.89) |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим.) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.1998 | 3 899.70 | 779 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.14985 | 253.187 | 38 |
| 59. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 3.104892 | 212.640 | 660 |
| 59. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.061938 | 316.25 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 59. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.087912 | 1 083.12 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 59. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0999 | 41.33 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 775 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 447 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 001 |
| 60. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.048 | 70 427.07 | 3 380 |
|  |  | Объем: (0.1998)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 61. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.5328 | 507.37 | 270 |
| 61. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.0005328 | 236.670 |  |
| 61. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 1.699632 | 158.710 | 270 |
| 61. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.0005328 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 184 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751 |
| 62. | 12.1.02.13-0001 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 |  | 58.608 | 71.64 | 4 199 |
|  |  | Объем: 53.28*1.1 |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 5.3 | 775.84 | 4 112 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.59 | 205.930 | 327 |
| 63. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 18.073 | 167.930 | 3 035 |
| 63. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.424 | 1 025.14 | 435 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 87 |
| 63. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 2.332 | 3.17 | 7 |
| 63. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.166 | 530.53 | 619 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 240 |
| 63. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.795 | 20.52 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3 732 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 152 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 996 |
| 64. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.36 | 561.70 | 3 572 |
|  |  | Объем: (5.3)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 5.3 | 2 748.73 | 14 568 |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 2.915 | 205.930 | 600 |
| 65. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 19.769 | 172.120 | 3 403 |
| 65. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.477 | 1 025.14 | 489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 98 |
| 65. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 4.929 | 3.17 | 16 |
| 65. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.438 | 530.53 | 1 293 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 502 |
| 65. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.795 | 20.52 | 16 |
| 65. 7. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.53 | 1 499.82 | 795 |
| 65. 8. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.477 | 1 499.82 | 715 |
| 65. 9. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 5.3 | 1 479.42 | 7 841 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 443 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 562 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 573 |
| 66. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим.) | Устройство отмостки: бетонной | м3 |  | 5.3 | 3 921.84 | 20 786 |
| 66. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 19.398 | 162.900 | 3 160 |
| 66. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.544 | 3.62 | 9 |
| 66. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0106 | 23 043.61 | 244 |
| 66. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.855 | 20.52 | 38 |
| 66. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 5.406 | 3 202.16 | 17 311 |
| 66. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0053 | 4 417.20 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3 508 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 022 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 316 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 72 370 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 60 320 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 978 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 50; %=72 - по стр. 52, 53; %=95 - по стр. 56; %=111 - по стр. 59, 63, 65, 66; %=110 - по стр. 61) |  |  |  |  | 18 695 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50; %=38 - по стр. 52, 53; %=47 - по стр. 56; %=64 - по стр. 59, 63, 65, 66; %=68 - по стр. 61) |  |  |  |  | 10 461 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 89 476 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 050 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 050 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 101 526 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 173 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 103 699 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 074 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 105 773 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 19 039 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 124 812 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 695 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 461 |
|  | Раздел 3. Подвал |
| 67. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, кирпичных | 100 м2 |  | 4.4625 | 3 459.28 | 15 437 |
| 67. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 101.83425 | 151.590 | 15 437 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 15 283 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 9 262 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 982 |
| 68. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.25 | 65 170.83 | 16 293 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.25 | 276.630 | 69 |
| 68. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 99.4125 | 161.500 | 16 055 |
| 68. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.25 | 938.25 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 69 |
| 68. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.1475 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 13 867 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 11 287 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 446 |
| 69. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 1.3 | 14 291.11 | 18 578 |
|  |  | Объем: (0.25)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 70. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.6 | 2 816.41 | 1 690 |
|  |  | Объем: (0.25)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 4.4625 | 724.88 | 3 235 |
| 71. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 16.823625 | 151.590 | 2 550 |
| 71. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.0044625 | 152 360.70 | 680 |
| 71. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.223125 | 20.52 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 040 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 275 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 550 |
| 72. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т |  | -0.0045 | 152 360.70 | -686 |
|  |  | Объем: (4.4625)*(-0.001) |  |  |  |  |  |
| 73. | С1. Цена поставщ | Антисептик "нортекс-дезинфектор" для бетона | кг |  | 4.5 | 271.00 | 1 220 |
| 74. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 4.4625 | 21 962.06 | 98 006 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 32.50485 | 192.456 | 6 256 |
| 74. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 403.767 | 176.450 | 71 245 |
| 74. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 3.3201 | 316.25 | 1 050 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 918 |
| 74. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 29.18475 | 267.47 | 7 806 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 5 337 |
| 74. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.000312375 | 88 190.78 | 28 |
| 74. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.026775 | 8 452.25 | 226 |
| 74. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 6.738375 | 2 036.03 | 13 720 |
| 74. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 12.361125 | 318.06 | 3 932 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 73 626 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 36 425 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 208 057 |
| 75. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 4.4625 | 2 439.42 | 10 886 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.16065 | 249.990 | 40 |
| 75. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 54.67455 | 158.710 | 8 677 |
| 75. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.05355 | 316.25 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 75. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.1071 | 1 083.12 | 116 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
| 75. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 3.57 | 162.00 | 578 |
| 75. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.044625 | 41.33 | 2 |
| 75. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.001785 | 3 511.28 | 6 |
| 75. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0758625 | 15 086.12 | 1 144 |
| 75. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00223125 | 56 341.22 | 126 |
| 75. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.00714 | 30 664.71 | 219 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 281 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 097 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 264 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 164 659 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 164 659 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 20 268 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 67; %=86 - по стр. 68; %=80 - по стр. 71; %=95 - по стр. 74, 75) |  |  |  |  | 113 096 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67; %=70 - по стр. 68; %=50 - по стр. 71; %=47 - по стр. 74, 75) |  |  |  |  | 62 346 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 340 101 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 340 101 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 7 278 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 347 379 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 6 948 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 354 327 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 63 779 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 418 106 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 113 096 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 62 346 |
|  | Раздел 4. Водоотведение |
| 76. | ГЭСНр 68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 |  | 0.02 | 32 753.53 | 655 |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.337 | 276.630 | 93 |
| 76. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 1.5544 | 157.170 | 244 |
| 76. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.0902 | 992.98 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
| 76. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.2468 | 1 295.69 | 320 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 68 |
| 76. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.0396 | 35.92 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 350 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 202 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 208 |
| 77. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 4.4 | 528.56 | 2 326 |
|  |  | Объем: 2*2.2 |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСНр 51-1-5 (прим.) | Разработка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 1,5 м шириной до 1,5 м | 100 м3 |  | 0.13 | 94 967.05 | 12 346 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.013 | 236.670 | 3 |
| 78. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 519.1 | 67.483 | 151.590 | 10 230 |
| 78. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.013 | 1 083.12 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 78. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0045 | 0.000585 | 59 108.39 | 35 |
| 78. 5. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.36 | 0.0468 | 6 517.65 | 305 |
| 78. 6. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 2.47 | 0.3211 | 5 488.27 | 1 762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7 675 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 4 605 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 626 |
| 79. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.13 | 7 797.26 | 1 014 |
| 79. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 6.9628 | 145.580 | 1 014 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 730 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 385 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129 |
| 80. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 3.2 | 156.52 | 501 |
|  |  | Объем: 2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 81. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км(мусор) | 1 т груза |  | 4.4 | 271.61 | 1 195 |
|  |  | Объем: 2*2.2 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.2 | 1 977.64 | 396 |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.07 | 205.930 | 14 |
| 82. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.04 | 158.710 | 324 |
| 82. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.07 | 1 025.14 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 395 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 257 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 048 |
| 83. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.2 | 561.70 | 1 236 |
|  |  | Объем: 2*1.1 |  |  |  |  |  |
| 84. | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.11 | 12 883.83 | 1 417 |
| 84. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 9.735 | 145.580 | 1 417 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 020 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 538 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 976 |
| 85. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 2 | 4 041.43 | 8 083 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 85. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 8.784 | 162.900 | 1 431 |
| 85. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 1.152 | 3.62 | 4 |
| 85. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.004 | 23 043.61 | 92 |
| 85. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.7 | 20.52 | 14 |
| 85. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 2.04 | 3 202.16 | 6 532 |
| 85. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.002 | 4 417.20 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 588 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 916 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 587 |
| 86. | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 шт. |  | 0.24 | 7 604.77 | 1 825 |
| 86. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 35.43 | 8.5032 | 184.980 | 1 573 |
| 86. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8.99 | 2.1576 | 97.98 | 211 |
| 86. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 17.98 | 4.3152 | 9.46 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 557 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 944 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 326 |
| 87. | ГЭСН 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.8 | 16 706.81 | 13 365 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.192 | 236.670 | 45 |
| 87. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 44.128 | 157.170 | 6 936 |
| 87. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.352 | 11.40 | 4 |
| 87. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.192 | 1 083.12 | 208 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 87. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00256 | 20.52 |  |
| 87. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0024 | 59 108.39 | 142 |
| 87. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.00088 | 15 086.12 | 13 |
| 87. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.832 | 3 552.41 | 2 956 |
| 87. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.0004 | 52 045.33 | 21 |
| 87. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0076 | 48 512.74 | 369 |
| 87. 11. | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.07 | 0.056 | 39 989.19 | 2 239 |
| 87. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.072 | 6 641.32 | 478 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 6 911 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 189 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 465 |
| 88. | ГЭСНр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0.401 | 14 115.99 | 5 661 |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.12832 | 276.630 | 35 |
| 88. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 34.2053 | 164.300 | 5 620 |
| 88. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.12832 | 316.25 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 88. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.53734 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 4 185 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 828 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 673 |
| 89. | ГЭСНр 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.32 | 11 354.44 | 3 633 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0512 | 276.630 | 14 |
| 89. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 68.8 | 22.016 | 164.300 | 3 617 |
| 89. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.16 | 0.0512 | 316.25 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
| 89. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.59 | 0.1888 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 2 687 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 816 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 135 |
| 90. | ГЭСН 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.32 | 16 042.98 | 5 134 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.01152 | 263.310 | 3 |
| 90. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 77.088 | 24.66816 | 192.800 | 4 756 |
| 90. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00384 | 1 077.50 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 90. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00384 | 938.25 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 90. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00384 | 1 083.12 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 90. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 0.1248 | 20.52 | 3 |
| 90. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.000384 | 161 782.18 | 62 |
| 90. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.5 | 0.48 | 627.39 | 301 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 5 473 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 3 379 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 986 |
| 91. | 24.3.03.02-0001 | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м |  | 31.936 | 100.64 | 3 214 |
|  |  | Объем: 0.32*99.8 |  |  |  |  |  |
| 92. | 24.1.02.01-0017 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт. |  | 20 | 78.15 | 1 563 |
| 93. | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.138 | 17 311.20 | 2 389 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.011592 | 265.213 | 3 |
| 93. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 10.20096 | 192.800 | 1 967 |
| 93. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.004968 | 1 077.50 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 93. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.003312 | 938.25 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 93. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.003312 | 1 083.12 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 93. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.21666 | 20.52 | 4 |
| 93. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.00036708 | 161 782.18 | 59 |
| 93. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.552 | 627.39 | 346 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 266 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 399 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 053 |
| 94. | 24.3.03.15-0101 | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м |  | 13.7724 | 225.97 | 3 112 |
|  |  | Объем: 13.8*0.998 |  |  |  |  |  |
| 95. | 24.1.02.01-0024 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм | шт. |  | 11.5 | 179.00 | 2 059 |
| 96. | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.263 | 17 311.20 | 4 553 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.022092 | 265.213 | 6 |
| 96. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 19.44096 | 192.800 | 3 748 |
| 96. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.009468 | 1 077.50 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 96. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.006312 | 938.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 96. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.006312 | 1 083.12 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 96. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.41291 | 20.52 | 8 |
| 96. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.00069958 | 161 782.18 | 113 |
| 96. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 1.052 | 627.39 | 660 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4 317 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 665 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 535 |
| 97. | 24.3.03.04-0001 | Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм | м |  | 26.2474 | 161.84 | 4 248 |
|  |  | Объем: 26.3*0.998 |  |  |  |  |  |
| 98. | С2. Цена поставщ | Переход чугун-пластик д.110 | шт. |  | 4 | 189.00 | 756 |
| 99. | С3. Цена поставщ | Переход чугун-пластик д.50 | шт. |  | 4 | 126.00 | 504 |
| 100. | С4. Цена поставщ | Ревизия | шт. |  | 6 | 107.00 | 642 |
| 101. | ГЭСНр 65-6-12 (прим.) | Смена: унитазов типа "Компакт" (Б/У) | 100 шт. |  | 0.08 | 88 874.31 | 7 110 |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5 | 0.12 | 256.650 | 31 |
| 101. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 412.7 | 33.016 | 176.450 | 5 826 |
| 101. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.75 | 0.06 | 316.25 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 101. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.75 | 0.06 | 1 083.12 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 101. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0035 | 0.00028 | 139 527.16 | 39 |
| 101. 6. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 1.05 | 0.084 | 139.61 | 12 |
| 101. 7. | 01.7.15.14-0169 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0.0072 | 0.000576 | 103 433.43 | 60 |
| 101. 8. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.02 | 0.0016 | 35 403.16 | 57 |
| 101. 9. | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.005 | 0.0004 | 62 879.26 | 25 |
| 101. 10. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0026 | 0.000208 | 42 863.59 | 9 |
| 101. 11. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0012 | 0.000096 | 75 921.16 | 7 |
| 101. 12. | 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 4 | 0.32 | 3 099.80 | 992 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 6 033 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 514 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 657 |
| 102. | ГЭСН 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. |  | 1 | 3 238.89 | 3 239 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 236.670 | 3 |
| 102. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 10.728 | 10.728 | 166.250 | 1 784 |
| 102. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 1 083.12 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 102. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 191.57 |  |
| 102. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 35 403.16 | 68 |
| 102. 6. | 23.8.05.01-0012 | Заглушки чугунные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 593.67 | 594 |
| 102. 7. | 23.8.05.05-0012 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 205.82 | 206 |
| 102. 8. | 23.8.05.12-0123 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм | шт. | 1 | 1 | 574.76 | 575 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 055 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 269 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 563 |
| 103. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 26.68 | 528.56 | 14 102 |
|  |  | Объем: (54.2*0.014*1.8)+4.89+(1.3*1.8)+(446.25*0.014*1.8)+6.2+0.14+0.5 |  |  |  |  |  |
| 104. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 26.68 | 271.61 | 7 247 |
|  |  | Объем: (54.2*0.014*1.8)+4.89+(1.3*1.8)+(446.25*0.014*1.8)+6.2+0.14+0.5 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 113 525 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 248 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 248 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 248 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 239 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 236 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 76; %=75 - по стр. 78; %=72 - по стр. 79, 84; %=117 - по стр. 82; %=111 - по стр. 85; %=99 - по стр. 86, 87) |  |  |  |  | 20 228 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 76, 86, 87; %=45 - по стр. 78; %=38 - по стр. 79, 84; %=76 - по стр. 82; %=64 - по стр. 85) |  |  |  |  | 12 036 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 74 503 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 41 667 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 88, 89; %=115 - по стр. 90, 93, 96, 102; %=103 - по стр. 101) |  |  |  |  | 27 015 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 88, 89; %=71 - по стр. 90, 93, 96, 102; %=60 - по стр. 101) |  |  |  |  | 16 869 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 85 551 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 25 371 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 25 371 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 189 673 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 4 059 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 193 732 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 875 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 197 607 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 35 569 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 233 176 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 47 243 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 28 905 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 605 243 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 248 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 248 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 248 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 514 060 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 103 114 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 22, 23, 28, 41, 67, 86, 87; %=86 - по стр. 2, 6, 68; %=95 - по стр. 4, 10, 19, 26, 27, 33, 35, 36, 48, 49, 56, 74, 75; %=79 - по стр. 9, 14; %=90 - по стр. 11; %=106 - по стр. 24, 29, 31; %=83 - по стр. 39; %=104 - по стр. 50, 76; %=72 - по стр. 52, 53, 79, 84; %=111 - по стр. 59, 63, 65, 66, 85; %=110 - по стр. 61; %=80 - по стр. 71; %=75 - по стр. 78; %=117 - по стр. 82) |  |  |  |  | 221 990 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 11, 22, 23, 28, 41, 50, 67, 76, 86, 87; %=70 - по стр. 2, 6, 68; %=47 - по стр. 4, 10, 19, 26, 27, 33, 35, 36, 48, 49, 56, 74, 75; %=50 - по стр. 9, 14, 71; %=54 - по стр. 24, 29, 31; %=65 - по стр. 39; %=38 - по стр. 52, 53, 79, 84; %=64 - по стр. 59, 63, 65, 66, 85; %=68 - по стр. 61; %=45 - по стр. 78; %=76 - по стр. 82) |  |  |  |  | 127 068 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 863 118 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 847 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 43, 46) |  |  |  |  | 3 338 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 42, 43, 46) |  |  |  |  | 2 967 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 152 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 41 667 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 88, 89; %=115 - по стр. 90, 93, 96, 102; %=103 - по стр. 101) |  |  |  |  | 27 015 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 88, 89; %=71 - по стр. 90, 93, 96, 102; %=60 - по стр. 101) |  |  |  |  | 16 869 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 85 551 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 421 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 421 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 004 490 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 21 496 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 025 986 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 20 520 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 046 506 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 188 371 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 234 877 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 252 343 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 146 904 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |