Техническое задание  на проектирование в жилом доме №10-14 по ул. Кирова, 1-9 по пер. Кирова, 1 по ул. Репина.

| № п/п | Виды проектно-сметных работ | Требование к проектно-сметной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-сметная документация на устройство дренажной системы дома. | Разработать проектно-сметную документацию на устройство дренажной системы существующего жилого дома: -устройство дренажной системы и дождевой канализации по периметру здания; -дренаж выполнить из труб ПВХс фильтрующей засыпкой и с устройством смотровых колодцев для обслуживания; -отвод ливневых стоков осуществить самотечным способом в колодец дождевой канализации; Топографическая съемка участка М 1:500 должна быть заказана и получена подрядной организацией. Согласование проекта проводит подрядная организация. |

Примечание: Вся проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями  СНиП. Все сметы и дефектные ведомости должны быть утверждены в установленном порядке.