| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | МКУ сметный отдел. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 9 |
| на капитальный ремонт шиферной крыши по пдресу улю Нарвская, 98 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.2 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.2 |
| 3. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 4. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.484 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.28 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.24 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.21 |
| 8. | Устройство обрешетки сплошной из досок (под крепление снегозадержателей) | 100 м2 | 0.2904 |
| 9. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.76 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.2 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 66.24 |
| 12. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.068 |
| 13. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2856 |
| 14. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 15. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.33 |
| 16. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 17. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 18. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.008 |
| 19. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0352 |
| 20. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4668 |
| 21. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4668 |
| 22. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.06272 |
| 23. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.2 |
| 24. | Этернит в комплекте | м2 | 409.6 |
| 25. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0068 |
| 26. | Окно-люк выхода на кровлю 0,47*0,73 | м2 | 0.68 |
| 27. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник) | 100 м | 0.484 |
| 28. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.484 |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.26 |
| 30. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 32. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.22 |
| 34. | Устройство снегозадержателей(прим) | 100 м ограждения | 0.46 |
| 35. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.69 |
| 36. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 4.69 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |