| «Согласовано» И.о. директора МКУ «КР МКД» | «Утверждаю» Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| --- | --- |
| ____________ Ю.Г. Поломошнов | ____________ И.Г. Ярмошик |
| «___»_________________2016г. | «___»_____________2016г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления МКД № 34 по ул. Добролюбова г.Калининграда. |
| Сметная стоимость: | 867.713 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.560 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.190 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 190.742 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша. |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.46 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 241.70 | 192.21 | 49.49 | 16.9 | 5.88 | 3 539 | 3 248 | 291 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 190.29 |  |  |  | 84% | 2 728 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 115.33 |  |  |  | 48% | 1 559 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 547.31 |  |  |  |  | 7 826 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.46 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 251.86 | 186.59 | 65.28 | 16.9 | 11.08 | 3 877 | 3 153 | 723 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 10.13 | 1 | 16.89 |  |  | 171 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 163.28 |  |  |  | 71% | 2 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127.87 |  |  |  | 52% | 1 728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 543.01 |  |  |  |  | 7 966 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (прим.) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 1.46 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 251.86 | 186.59 | 65.28 | 16.9 | 11.08 | 3 877 | 3 153 | 723 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 10.13 | 1 | 16.89 |  |  | 171 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 163.28 |  |  |  | 71% | 2 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127.87 |  |  |  | 52% | 1 728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 543.01 |  |  |  |  | 7 966 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.04 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 270.42 | 58.00 | 2.69 | 16.9 | 9.28 | 2 328 | 980 | 25 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 209.73 |  | 6.31 | 1 |  | 1 323 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 48.14 |  |  |  | 71% | 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.70 |  |  |  | 52% | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 356.26 |  |  |  |  | 3 533 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.32 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 973.22 | 434.66 | 11.08 | 16.9 | 9.25 | 15 511 | 7 346 | 102 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 527.48 |  | 3.19 | 1 |  | 8 063 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 360.77 |  |  |  | 71% | 5 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 282.53 |  |  |  | 52% | 3 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 616.52 |  |  |  |  | 24 547 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (прим.) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 0.22 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 044.09 | 298.83 | 7.61 | 16.9 | 9.25 | 10 664 | 5 050 | 70 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 737.64 |  | 3.19 | 1 |  | 5 543 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 248.03 |  |  |  | 71% | 3 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 194.24 |  |  |  | 52% | 2 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 486.36 |  |  |  |  | 16 876 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.24 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 084.60 | 86.60 | 8.80 | 16.9 | 9.34 | 5 334 | 1 463 | 82 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 989.21 |  | 3.83 | 1 |  | 3 789 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 71.88 |  |  |  | 71% | 1 039 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.29 |  |  |  | 52% | 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 212.77 |  |  |  |  | 7 133 |  |  |
| 8. | ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3 | 0.14 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 28.11 | 10.84 | 17.26 | 16.9 | 5.05 | 270 | 183 | 87 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 1.81 | 1 | 16.9 |  |  | 31 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 12.52 |  |  |  | 84% | 180 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.59 |  |  |  | 48% | 103 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.22 |  |  |  |  | 552 |  |  |
| 9. | ТЕРр 53-20-4 Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки | 0.0014 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 191.21 | 8.35 | 5.31 | 16.89 | 11.08 | 1 041 | 141 | 59 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.12 |  | 177.56 | 0.82 | 4.74 | 16.9 |  | 842 | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 7.89 |  |  |  | 73% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 6.42 |  |  |  | 56% | 87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.52 |  |  |  |  | 1 241 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.92 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 548.38 | 258.48 | 239.88 | 16.9 | 4.05 | 5 504 | 4 368 | 972 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 50.02 | 3.39 | 3.29 | 16.97 |  | 165 | 57 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 235.68 |  |  |  | 77% | 3 407 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 157.12 |  |  |  | 48% | 2 124 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 941.18 |  |  |  |  | 11 035 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 81.6 | 36.04 |  |  | 2 940.86 |  |  |  |  | 16 049 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 940.86 |  | 196.68 |  |  | 16 049 |  |
|  | Объем: 3.942*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.022 | 1 046.30 | 90.12 | 61.85 | 1 069.32 | 92.10 | 63.21 | 16.9 | 2.14 | 3 264 | 1 557 | 135 |
|  |  |  |  | 894.33 | 0.13 |  | 914.01 | 0.13 | 1.72 | 16.85 |  | 1 572 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 83.01 |  |  |  | 77% | 1 200 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 55.34 |  |  |  | 48% | 748 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 207.67 |  |  |  |  | 5 213 |  |  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 21.16 | 36.04 |  |  | 762.61 |  |  |  |  | 4 162 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 762.61 |  | 196.68 |  |  | 4 162 |  |
|  | Объем: 1.022*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 1.45 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 21 639.37 | 2 516.07 | 1 007.26 | 16.9 | 4.88 | 144 901 | 42 522 | 4 915 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 18 116.04 | 36.73 | 5.38 | 16.9 |  | 97 464 | 621 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 757.02 |  |  |  | 92% | 39 692 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 404.04 |  |  |  | 44% | 18 983 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 800.43 |  |  |  |  | 203 575 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 14.4 | 137.86 |  |  | 1 985.18 |  |  |  |  | 8 307 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 1 985.18 |  | 576.88 |  |  | 8 307 |  |
|  | Объем: 9+5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-2-2 (прим.) Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 16.9 | 6.44 | 441 | 441 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 983 |  |  |
| 17. | ТЕР 10-01-034-03 (прим.) Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов | 0.0042 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 87.25 | 8.42 | 2.50 | 16.9 | 7.4 | 391 | 142 | 18 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 76.33 | 0.11 | 3.02 | 16.9 |  | 231 | 2 |
|  | Объем: 0.54*0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 9.04 |  |  |  | 90% | 130 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 4.61 |  |  |  | 43% | 62 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100.90 |  |  |  |  | 583 |  |  |
| 18. | С1 Цена поставщи. Окно-люк, 1 м2 | 0.4212 | 2 535.16 |  |  | 1 067.81 |  |  |  |  | 5 029 |  |  |
|  |  |  |  | 2 535.16 |  |  | 1 067.81 |  | 4.71 |  |  | 5 029 |  |
|  | Объем: 0.54*0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11372*1.05/4.71 |
| 19. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.014 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 120.01 | 77.19 | 3.53 | 16.9 | 8.22 | 1 523 | 1 304 | 29 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 39.29 | 0.94 | 4.83 | 16.9 |  | 190 | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 60.94 |  |  |  | 66% | 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 49.22 |  |  |  | 50% | 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.17 |  |  |  |  | 3 054 |  |  |
| 20. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0588 | 3 086.00 |  |  | 181.46 |  |  |  |  | 911 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 181.46 |  | 15 501.08 |  |  | 911 |  |
|  | Объем: 0.014*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х каналов), 100 м труб | 0.014 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 130.02 | 85.24 | 2.65 | 16.9 | 8.22 | 1 666 | 1 440 | 22 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 50.06 |  | 42.13 | 0.70 | 4.83 | 16.9 |  | 203 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 67.03 |  |  |  | 66% | 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 54.14 |  |  |  | 50% | 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251.20 |  |  |  |  | 3 350 |  |  |
| 22. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0616 | 3 086.00 |  |  | 190.10 |  |  |  |  | 955 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 190.10 |  | 15 501.08 |  |  | 955 |  |
|  | Объем: 0.014*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 46-01-008-03 (прим.) Устройство бетонных оголовников, 1 м3 | 0.012 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 26.03 | 2.89 | 0.45 | 16.9 | 8.58 | 166 | 49 | 4 |
|  |  |  |  | 1 890.94 | 2.11 |  | 22.69 | 0.03 | 5 | 16.91 |  | 113 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2.89 |  |  |  | 84% | 41 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.75 |  |  |  | 48% | 24 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.67 |  |  |  |  | 231 |  |  |
| 24. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.04 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 96.51 | 51.82 | 0.08 | 16.9 | 6.43 | 1 026 | 876 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 44.61 |  | 3.36 | 1 |  | 150 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 40.94 |  |  |  | 67% | 587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 25.91 |  |  |  | 40% | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163.36 |  |  |  |  | 1 963 |  |  |
| 25. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 90.95 | 3.97 | 0.46 | 16.9 | 9.37 | 337 | 67 | 4 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 86.53 |  | 3.07 | 1 |  | 266 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.77 |  |  |  | 80% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1.87 |  |  |  | 37% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.59 |  |  |  |  | 415 |  |  |
| 26. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Разборка обивки боковин окон мансарды кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0616 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 13.51 | 12.59 | 0.92 | 16.91 | 9.43 | 222 | 213 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.66 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13.35 |  |  |  | 90% | 192 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.80 |  |  |  | 43% | 92 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.65 |  |  |  |  | 505 |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0616 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 19.98 | 17.98 | 1.31 | 16.91 | 9.43 | 320 | 304 | 12 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.69 |  | 4.66 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 19.06 |  |  |  | 90% | 274 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.71 |  |  |  | 43% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.75 |  |  |  |  | 724 |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0271 | 23 811.97 |  |  | 645.30 |  |  |  |  | 1 246 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 645.30 |  | 45 961.04 |  |  | 1 246 |  |
|  | Объем: 0.0616*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-3-1 Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.1804 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 13.63 | 13.59 | 0.04 | 16.9 | 6.55 | 230 | 230 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 11.28 |  |  |  | 71% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8.83 |  |  |  | 52% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.74 |  |  |  |  | 513 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.1804 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 533.32 | 67.61 | 1.20 | 16.9 | 9.41 | 2 547 | 1 143 | 11 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 464.51 | 0.22 | 3 | 16.85 |  | 1 394 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 56.30 |  |  |  | 71% | 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 44.09 |  |  |  | 52% | 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 633.71 |  |  |  |  | 3 958 |  |  |
| 31. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.1804 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 1 581.05 | 51.28 | 4.60 | 16.9 | 9.69 | 6 234 | 867 | 45 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 1 525.17 | 0.43 | 3.49 | 16.92 |  | 5 323 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 55.85 |  |  |  | 92% | 804 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 28.44 |  |  |  | 44% | 385 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 665.34 |  |  |  |  | 7 423 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.1 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 741.58 | 33.30 | 1.32 | 16.9 | 9.43 | 3 643 | 563 | 12 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 706.96 |  | 4.34 | 1 |  | 3 068 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.64 |  |  |  | 71% | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.65 |  |  |  | 52% | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.86 |  |  |  |  | 4 335 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 16.9 | 9.44 | 1 180 | 391 | 3 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 205.80 |  | 3.82 | 1 |  | 786 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 661 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 16.9 | 9.44 | 373 | 162 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 164.62 |  | 1.27 | 1 |  | 209 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 572 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.08 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 108.63 | 26.22 | 0.08 | 16.89 | 9.47 | 812 | 443 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 82.34 |  | 4.48 | 1 |  | 369 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.76 |  |  |  | 71% | 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 17.04 |  |  |  | 52% | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147.44 |  |  |  |  | 1 357 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-012-04 Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.05 | 3 055.75 | 200.38 | 75.22 | 152.79 | 10.02 | 3.76 | 16.9 | 9.42 | 682 | 169 | 35 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 139.01 |  | 3.43 | 1 |  | 477 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 10.62 |  |  |  | 90% | 152 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5.41 |  |  |  | 43% | 73 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168.82 |  |  |  |  | 907 |  |  |
| 37. | ТЕРр 53-7-1 Смена ветровой доски, 100 м досок | 0.5 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 506.63 | 147.74 | 9.12 | 16.9 | 9.43 | 3 814 | 2 497 | 86 |
|  |  |  |  | 699.53 |  |  | 349.77 |  | 3.52 | 1 |  | 1 231 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 127.06 |  |  |  | 73% | 1 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 103.42 |  |  |  | 56% | 1 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 737.10 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-024-01 Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 937.61 | 260.30 | 5.39 | 46.88 | 13.02 | 0.27 | 16.9 | 9.43 | 315 | 220 | 3 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.15 |  | 33.60 | 0.01 | 2.75 | 17 |  | 92 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.38 |  |  |  | 80% | 176 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.12 |  |  |  | 37% | 81 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.38 |  |  |  |  | 572 |  |  |
|  | Утепление мансарды |
| 39. | ТЕРр 53-1-5 Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен | 0.42 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 478.30 | 285.98 | 192.33 | 16.9 | 7.39 | 6 254 | 4 833 | 1 421 |
|  |  |  |  |  | 59.57 |  |  | 25.02 | 1 | 16.9 |  |  | 423 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 267.46 |  |  |  | 73% | 3 837 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 217.70 |  |  |  | 56% | 2 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 963.46 |  |  |  |  | 13 034 |  |  |
| 40. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 6.3 | 170.63 | 104.32 | 66.31 | 1 074.97 | 657.22 | 417.75 | 16.9 | 9.14 | 14 925 | 11 107 | 3 818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.87 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 42*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 591.50 |  |  |  | 77% | 8 552 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 394.33 |  |  |  | 48% | 5 331 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 060.80 |  |  |  |  | 28 809 |  |  |
| 41. | ТССЦ 104-0097 Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 128.52 | 26.54 |  |  | 3 410.92 |  |  |  |  | 10 734 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 3 410.92 |  | 83.52 |  |  | 10 734 |  |
|  | Объем: 42*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.42 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 113.60 | 44.79 | 0.42 | 16.9 | 9.47 | 998 | 757 | 4 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 68.39 |  | 3.46 | 1 |  | 237 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 41.65 |  |  |  | 79% | 598 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 28.67 |  |  |  | 51% | 386 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.92 |  |  |  |  | 1 982 |  |  |
| 43. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 52.5 | 7.04 |  |  | 369.60 |  |  |  |  | 1 540 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 369.60 |  | 29.34 |  |  | 1 540 |  |
|  | Объем: 42*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окна |
| 44. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны), 100 м2 | 0.0048 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 8.33 | 7.11 | 1.21 | 16.91 | 9.36 | 132 | 120 | 11 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 0.56 | 1 | 16.9 |  |  | 9 |
|  | Объем: 0.6*0.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 7.59 |  |  |  | 84% | 108 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.60 |  |  |  | 48% | 62 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.53 |  |  |  |  | 302 |  |  |
| 45. | ТЕР 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (фронтоны), 100 м2 проемов | 0.0048 | 17 205.83 | 1 740.46 | 569.11 | 82.59 | 8.35 | 2.73 | 16.9 | 7.61 | 379 | 141 | 21 |
|  |  |  |  | 14 896.26 | 26.54 |  | 71.50 | 0.13 | 3.04 | 16.9 |  | 217 | 2 |
|  | Объем: 0.6*0.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 8.99 |  |  |  | 90% | 129 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 4.58 |  |  |  | 43% | 61 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.16 |  |  |  |  | 569 |  |  |
| 46. | ТССЦ 203-0954 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 0.48 | 3 070.76 |  |  | 1 473.96 |  |  |  |  | 2 666 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 1 473.96 |  | 5 554.43 |  |  | 2 666 |  |
|  | Объем: 0.6*0.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.009 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 42.08 | 18.11 | 0.60 | 16.9 | 9.36 | 407 | 306 | 6 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 31.06 |  | 23.36 | 0.28 | 4.07 | 16.9 |  | 95 | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17.47 |  |  |  | 80% | 249 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8.64 |  |  |  | 37% | 115 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.19 |  |  |  |  | 771 |  |  |
| 48. | ТЕР 15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009 | 990.31 | 144.36 | 8.43 | 8.91 | 1.30 | 0.08 | 16.91 | 9.43 | 55 | 22 | 1 |
|  |  |  |  | 837.52 | 0.15 |  | 7.54 |  | 4.25 | 17 |  | 32 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.24 |  |  |  | 80% | 18 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 0.61 |  |  |  | 37% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.76 |  |  |  |  | 81 |  |  |
| 49. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 15.57 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 749.32 | 68.66 | 570.80 | 16.89 | 8.6 | 7 925 | 1 160 | 4 909 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 146*0.04+9.7303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 68.66 |  |  |  | 100% | 1 160 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 41.20 |  |  |  | 60% | 696 |  |  |
| 50. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 15.57 | 16.40 |  | 16.40 | 255.35 |  | 255.35 |  | 9.05 | 2 311 |  | 2 311 |
|  | Объем: 146*0.04+9.7303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 51 134.01 | 6 102.53 | 3 017.30 |  |  | 311 017 | 103 131 | 20 984 |
|  |  |  | 41 904.33 | 91.57 |  |  |  | 185 046 | 1 547 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 50 129.34 | 6 033.87 | 2 191.15 |  |  | 300 781 | 101 971 | 13 764 |
|  |  |  | 41 904.33 | 91.57 |  |  |  | 185 046 | 1 547 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 13 027.80 |  |  |  |  | 51 599 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 23, 44; %=71 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=73 - по стр. 9, 37, 39; %=77 - по стр. 10, 12, 40; %=92 - по стр. 14, 31; %=90 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=66 - по стр. 19, 21; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25, 38, 47, 48; %=79 - по стр. 42) | 5 866.40 |  |  |  |  | 84 526 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 12, 23, 40, 44; %=52 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=56 - по стр. 9, 37, 39; %=44 - по стр. 14, 31; %=43 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25, 38, 47, 48; %=51 - по стр. 42) | 3 658.70 |  |  |  |  | 49 446 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 59 654.44 |  |  |  |  | 434 753 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 004.67 | 68.66 | 826.15 |  |  | 10 236 | 1 160 | 7 220 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49) | 68.66 |  |  |  |  | 1 160 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49) | 41.20 |  |  |  |  | 696 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 004.67 |  |  |  |  | 10 236 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 60 659.11 |  |  |  |  | 444 989 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 298.10 |  |  |  |  | 9 523 |  |  |
|  | ИТОГО | 61 957.21 |  |  |  |  | 454 512 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 239.14 |  |  |  |  | 9 090 |  |  |
|  | ИТОГО | 63 196.35 |  |  |  |  | 463 602 |  |  |
|  | НДС 18% | 11 375.34 |  |  |  |  | 83 448 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 74 571.69 |  |  |  |  | 547 050 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 866.40 |  |  |  |  | 84 526 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 658.70 |  |  |  |  | 49 446 |  |  |
|  | Раздел 2. Фасад |
| 51. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.26 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 1 451.62 | 502.06 | 8.93 | 16.91 | 9.44 | 13 287 | 8 490 | 84 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 940.63 |  | 5.01 | 1 |  | 4 713 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 552.27 |  |  |  | 93% | 7 896 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 341.40 |  |  |  | 54% | 4 585 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 345.29 |  |  |  |  | 25 767 |  |  |
| 52. | ТЕР 30-08-040-02 (прим.) Устройство деревянных подмостей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 1 214.03 | 231.55 | 311.41 | 218.53 | 41.68 | 56.05 | 16.9 | 7.47 | 1 651 | 704 | 419 |
|  |  |  |  | 671.07 | 41.17 |  | 120.79 | 7.41 | 4.37 | 16.9 |  | 528 | 125 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 48.60 |  |  |  | 84% | 696 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 33.38 |  |  |  | 54% | 448 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300.51 |  |  |  |  | 2 795 |  |  |
| 53. | ТЕРр 69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.18 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 11.39 | 8.94 | 2.45 | 16.9 | 1.93 | 156 | 151 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 6.97 |  |  |  | 66% | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 4.47 |  |  |  | 40% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.83 |  |  |  |  | 316 |  |  |
| 54. | ТЕРр 69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.18 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 844.02 | 35.61 | 764.34 | 16.91 | 4.65 | 4 304 | 602 | 3 554 |
|  |  |  |  | 244.81 | 134.04 |  | 44.07 | 24.13 | 3.35 | 16.9 |  | 148 | 408 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 46.60 |  |  |  | 66% | 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 29.87 |  |  |  | 40% | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 920.49 |  |  |  |  | 5 375 |  |  |
| 55. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2 | 1.49 | 188.95 | 188.95 |  | 281.54 | 281.54 |  | 16.9 | 1 | 4 758 | 4 758 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 278.72 |  |  |  | 84% | 3 997 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 168.92 |  |  |  | 48% | 2 284 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 729.19 |  |  |  |  | 11 039 |  |  |
| 56. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.4 | 37.19 | 25.77 |  | 14.88 | 10.31 |  | 16.91 | 1 | 198 | 174 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 4.57 |  | 5.24 | 1 |  | 24 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 8.87 |  |  |  | 73% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 7.22 |  |  |  | 56% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.96 |  |  |  |  | 422 |  |  |
| 57. | ТЕРр 53-23-2 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза | 3 | 296.64 | 57.56 | 2.16 | 889.92 | 172.68 | 6.48 | 16.9 | 11.21 | 6 388 | 2 918 | 73 |
|  |  |  |  | 236.92 | 0.30 |  | 710.76 | 0.90 | 4.78 | 17 |  | 3 397 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 149.28 |  |  |  | 73% | 2 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 121.51 |  |  |  | 56% | 1 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 160.70 |  |  |  |  | 10 172 |  |  |
| 58. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.49 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 104.20 | 99.65 | 2.00 | 16.9 | 9.41 | 1 711 | 1 684 | 19 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 2.55 | 0.22 | 3.29 | 17 |  | 8 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 94.88 |  |  |  | 80% | 1 350 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 46.94 |  |  |  | 37% | 625 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.02 |  |  |  |  | 3 686 |  |  |
| 59. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 19.56 | 15.82 |  |  | 309.44 |  |  |  |  | 1 167 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 309.44 |  | 59.66 |  |  | 1 167 |  |
|  | Объем: (1.49)*0.013*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.49 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 2 903.70 | 1 078.28 | 100.02 | 16.9 | 10.51 | 25 072 | 18 223 | 1 051 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 1 725.39 | 41.26 | 3.36 | 16.89 |  | 5 797 | 697 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 063.56 |  |  |  | 80% | 15 136 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 526.18 |  |  |  | 37% | 7 000 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 493.45 |  |  |  |  | 47 208 |  |  |
| 61. | ТЕРр 61-28-1 (прим.) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 1.49 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 1 027.58 | 1 006.72 | 19.91 | 16.9 | 9.39 | 17 206 | 17 014 | 187 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.95 |  | 6 | 1 |  | 6 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 795.31 |  |  |  | 67% | 11 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 503.36 |  |  |  | 40% | 6 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 326.25 |  |  |  |  | 35 411 |  |  |
| 62. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 163.9 | 12.74 |  |  | 2 088.09 |  |  |  |  | 4 184 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 2 088.09 |  | 25.53 |  |  | 4 184 |  |
|  | Объем: 149*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТССЦ 113-8075 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 372.5 | 9.39 |  |  | 3 497.78 |  |  |  |  | 6 396 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 3 497.78 |  | 17.17 |  |  | 6 396 |  |
|  | Объем: 149*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.49 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 3 893.43 | 1 021.98 | 74.60 | 16.9 | 8.65 | 28 517 | 17 271 | 645 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 2 796.85 |  | 3.79 | 1 |  | 10 600 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 970.88 |  |  |  | 80% | 13 817 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 480.33 |  |  |  | 37% | 6 390 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 344.64 |  |  |  |  | 48 724 |  |  |
| 65. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.49 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 3 388.05 | 147.94 | 16.97 | 16.9 | 9.37 | 12 554 | 2 500 | 159 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 3 223.14 |  | 3.07 | 1 |  | 9 895 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 140.54 |  |  |  | 80% | 2 000 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 69.53 |  |  |  | 37% | 925 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 598.12 |  |  |  |  | 15 479 |  |  |
| 66. | ТЕРм 08-02-390-03 Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.22 | 338.42 | 205.13 | 47.33 | 74.45 | 45.13 | 10.41 | 16.91 | 2.74 | 877 | 763 | 29 |
|  |  |  |  | 85.96 | 0.15 |  | 18.91 | 0.03 | 4.53 | 17 |  | 86 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 42.90 |  |  |  | 81% | 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 29.35 |  |  |  | 52% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146.71 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
| 67. | С509-1838 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м | 0.2244 | 2 038.02 |  |  | 457.33 |  |  |  |  | 2 316 |  |  |
|  |  |  |  | 2 038.02 |  |  | 457.33 |  | 10 322.37 |  |  | 2 316 |  |
|  | Объем: 22*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9599.06/4.71 |
| 68. | ТЕРм 08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.22 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 15.96 | 8.25 | 0.54 | 16.9 | 7.57 | 165 | 139 | 4 |
|  |  |  |  | 32.54 | 0.15 |  | 7.16 | 0.03 | 3.05 | 17 |  | 22 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.87 |  |  |  | 81% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.38 |  |  |  | 52% | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.21 |  |  |  |  | 351 |  |  |
|  | Цоколь |
| 69. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.5 | 37.19 | 25.77 |  | 18.60 | 12.89 |  | 16.91 | 1 | 248 | 218 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 5.71 |  | 5.24 | 1 |  | 30 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 11.09 |  |  |  | 73% | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 9.02 |  |  |  | 56% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.71 |  |  |  |  | 529 |  |  |
| 70. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.13 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 9.09 | 8.69 | 0.17 | 16.9 | 9.41 | 149 | 147 | 2 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 0.22 | 0.02 | 3.29 | 17 |  | 1 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.27 |  |  |  | 80% | 118 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4.09 |  |  |  | 37% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.46 |  |  |  |  | 321 |  |  |
| 71. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 1.71 | 15.82 |  |  | 27.05 |  |  |  |  | 102 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 27.05 |  | 59.66 |  |  | 102 |  |
|  | Объем: (0.13)*0.013*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.13 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 253.34 | 94.08 | 8.73 | 16.9 | 10.51 | 2 187 | 1 590 | 92 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 150.54 | 3.60 | 3.36 | 16.89 |  | 506 | 61 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 92.80 |  |  |  | 80% | 1 321 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 45.91 |  |  |  | 37% | 611 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392.05 |  |  |  |  | 4 119 |  |  |
| 73. | ТЕРр 61-28-1 (прим.) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 0.13 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 89.65 | 87.83 | 1.74 | 16.9 | 9.39 | 1 501 | 1 484 | 16 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.08 |  | 6 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 69.39 |  |  |  | 67% | 994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 43.92 |  |  |  | 40% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.95 |  |  |  |  | 3 089 |  |  |
| 74. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 14.3 | 12.74 |  |  | 182.18 |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 182.18 |  | 25.53 |  |  | 365 |  |
|  | Объем: 13*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | ТССЦ 113-8075 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 32.5 | 9.39 |  |  | 305.18 |  |  |  |  | 558 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 305.18 |  | 17.17 |  |  | 558 |  |
|  | Объем: 13*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 295.60 | 12.91 | 1.48 | 16.9 | 9.37 | 1 095 | 218 | 14 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 281.21 |  | 3.07 | 1 |  | 863 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.26 |  |  |  | 80% | 174 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.07 |  |  |  | 37% | 81 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313.93 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |
| 77. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.5374 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 25.86 | 2.37 | 19.70 | 16.89 | 8.6 | 273 | 40 | 169 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 149*0.002*1.8+0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 2.37 |  |  |  | 100% | 40 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.42 |  |  |  | 60% | 24 |  |  |
| 78. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.5374 | 16.40 |  | 16.40 | 8.81 |  | 8.81 |  | 9.05 | 80 |  | 80 |
|  | Объем: 149*0.002*1.8+0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отмостка |
| 79. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0125 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 86.26 | 26.83 | 59.43 | 16.9 | 5.2 | 762 | 453 | 309 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 5.91 | 1 | 16.9 |  |  | 100 |
|  | Объем: (0.8*9+(10*0.8)-(3.32*0.8))*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 34.05 |  |  |  | 88% | 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 19.64 |  |  |  | 48% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.95 |  |  |  |  | 1 514 |  |  |
| 80. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.047 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 59.93 | 59.93 |  | 16.9 | 1 | 1 013 | 1 013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (9+10-3.32)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 43.15 |  |  |  | 61% | 618 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 22.77 |  |  |  | 31% | 314 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125.85 |  |  |  |  | 1 945 |  |  |
| 81. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.047 | 426.34 | 426.34 |  | 20.04 | 20.04 |  | 16.89 | 1 | 338 | 338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (9+10-3.32)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 14.43 |  |  |  | 61% | 206 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 7.62 |  |  |  | 31% | 105 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.08 |  |  |  |  | 649 |  |  |
| 82. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.044 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 129.68 | 9.41 | 3.93 | 16.91 | 4.79 | 591 | 159 | 19 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 116.34 |  | 3.55 | 1 |  | 413 |  |
|  | Объем: (9+9-3.32)*1*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 10.35 |  |  |  | 93% | 148 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 6.40 |  |  |  | 54% | 86 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146.43 |  |  |  |  | 825 |  |  |
| 83. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.568 | 384.53 | 35.06 | 54.25 | 602.94 | 54.97 | 85.06 | 16.9 | 5.75 | 3 922 | 929 | 489 |
|  |  |  |  | 295.22 | 6.18 |  | 462.90 | 9.69 | 5.41 | 16.89 |  | 2 504 | 164 |
|  | Объем: (9+10-3.32)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 71.77 |  |  |  | 94% | 1 027 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 41.38 |  |  |  | 51% | 557 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 716.10 |  |  |  |  | 5 507 |  |  |
| 84. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.568 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 293.37 | 48.98 | 46.62 | 16.9 | 5.99 | 2 048 | 828 | 279 |
|  |  |  |  | 126.13 | 3.37 |  | 197.77 | 5.28 | 4.76 | 16.89 |  | 941 | 89 |
|  | Объем: (9+10-3.32)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 60.23 |  |  |  | 94% | 862 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 34.73 |  |  |  | 51% | 468 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 388.33 |  |  |  |  | 3 378 |  |  |
| 85. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.568 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 1 137.21 | 51.07 | 0.47 | 16.89 | 5.97 | 5 859 | 863 | 3 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 1 085.67 |  | 4.6 | 1 |  | 4 994 |  |
|  | Объем: (9+10-3.32)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 56.69 |  |  |  | 94% | 811 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 32.68 |  |  |  | 51% | 440 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 226.58 |  |  |  |  | 7 110 |  |  |
| 86. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 9.77 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 470.19 | 43.09 | 358.17 | 16.89 | 8.6 | 4 973 | 728 | 3 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.25*1.8+4.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 43.09 |  |  |  | 100% | 728 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 25.85 |  |  |  | 60% | 437 |  |  |
| 87. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 9.77 | 16.40 |  | 16.40 | 160.23 |  | 160.23 |  | 9.05 | 1 450 |  | 1 450 |
|  | Объем: 1.25*1.8+4.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 25 647.12 | 4 993.86 | 1 817.24 |  |  | 158 421 | 84 399 | 12 231 |
|  |  |  | 18 763.26 | 98.48 |  |  |  | 60 564 | 1 665 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 547.74 | 53.38 | 10.95 |  |  | 3 358 | 902 | 33 |
|  |  |  | 483.40 | 0.06 |  |  |  | 2 424 | 2 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 457.33 |  |  |  |  | 2 316 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68) | 50.77 |  |  |  |  | 732 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66, 68) | 34.74 |  |  |  |  | 470 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 633.25 |  |  |  |  | 4 560 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 24 434.29 | 4 895.02 | 1 259.38 |  |  | 148 287 | 82 729 | 7 419 |
|  |  |  | 18 279.86 | 98.42 |  |  |  | 58 140 | 1 663 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 6 409.72 |  |  |  |  | 12 772 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 51, 82; %=84 - по стр. 52, 55; %=66 - по стр. 53, 54; %=73 - по стр. 56, 57, 69; %=80 - по стр. 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=67 - по стр. 61, 73; %=88 - по стр. 79; %=61 - по стр. 80, 81; %=94 - по стр. 83-85) | 4 640.95 |  |  |  |  | 66 251 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 51, 52, 82; %=40 - по стр. 53, 54, 61, 73; %=48 - по стр. 55, 79; %=56 - по стр. 56, 57, 69; %=37 - по стр. 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=31 - по стр. 80, 81; %=51 - по стр. 83-85) | 2 607.35 |  |  |  |  | 34 963 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 31 682.59 |  |  |  |  | 249 501 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 665.09 | 45.46 | 546.91 |  |  | 6 776 | 768 | 4 779 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 77, 86) | 45.46 |  |  |  |  | 768 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 77, 86) | 27.27 |  |  |  |  | 461 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 665.09 |  |  |  |  | 6 776 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 32 980.93 |  |  |  |  | 260 837 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 705.79 |  |  |  |  | 5 582 |  |  |
|  | ИТОГО | 33 686.72 |  |  |  |  | 266 419 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 673.73 |  |  |  |  | 5 328 |  |  |
|  | ИТОГО | 34 360.45 |  |  |  |  | 271 747 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 184.88 |  |  |  |  | 48 914 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 40 545.33 |  |  |  |  | 320 661 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 691.72 |  |  |  |  | 66 983 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 642.09 |  |  |  |  | 35 433 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 76 781.13 | 11 096.39 | 4 834.54 |  |  | 469 438 | 187 530 | 33 215 |
|  |  |  | 60 667.59 | 190.05 |  |  |  | 245 610 | 3 212 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 547.74 | 53.38 | 10.95 |  |  | 3 358 | 902 | 33 |
|  |  |  | 483.40 | 0.06 |  |  |  | 2 424 | 2 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 457.33 |  |  |  |  | 2 316 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68) | 50.77 |  |  |  |  | 732 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66, 68) | 34.74 |  |  |  |  | 470 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 633.25 |  |  |  |  | 4 560 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 74 563.63 | 10 928.89 | 3 450.53 |  |  | 449 068 | 184 700 | 21 183 |
|  |  |  | 60 184.19 | 189.99 |  |  |  | 243 186 | 3 210 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 19 437.52 |  |  |  |  | 64 371 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 23, 44, 52, 55; %=71 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=73 - по стр. 9, 37, 39, 56, 57, 69; %=77 - по стр. 10, 12, 40; %=92 - по стр. 14, 31; %=90 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=66 - по стр. 19, 21, 53, 54; %=67 - по стр. 24, 61, 73; %=80 - по стр. 25, 38, 47, 48, 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=79 - по стр. 42; %=93 - по стр. 51, 82; %=88 - по стр. 79; %=61 - по стр. 80, 81; %=94 - по стр. 83-85) | 10 507.35 |  |  |  |  | 150 777 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 12, 23, 40, 44, 55, 79; %=52 - по стр. 2-7, 16, 29, 30, 32-35; %=56 - по стр. 9, 37, 39, 56, 57, 69; %=44 - по стр. 14, 31; %=43 - по стр. 17, 26, 27, 36, 45; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 24, 53, 54, 61, 73; %=37 - по стр. 25, 38, 47, 48, 58, 60, 64, 65, 70, 72, 76; %=51 - по стр. 42, 83-85; %=54 - по стр. 51, 52, 82; %=31 - по стр. 80, 81) | 6 266.05 |  |  |  |  | 84 409 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 91 337.03 |  |  |  |  | 684 254 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 669.76 | 114.12 | 1 373.06 |  |  | 17 012 | 1 928 | 11 999 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49, 77, 86) | 114.12 |  |  |  |  | 1 928 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49, 77, 86) | 68.47 |  |  |  |  | 1 157 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 669.76 |  |  |  |  | 17 012 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 93 640.04 |  |  |  |  | 705 826 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 003.90 |  |  |  |  | 15 105 |  |  |
|  | ИТОГО | 95 643.94 |  |  |  |  | 720 931 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 912.88 |  |  |  |  | 14 419 |  |  |
|  | ИТОГО | 97 556.82 |  |  |  |  | 735 350 |  |  |
|  | НДС 18% | 17 560.23 |  |  |  |  | 132 363 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 115 117.05 |  |  |  |  | 867 713 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 558.12 |  |  |  |  | 151 509 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 300.79 |  |  |  |  | 84 879 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СО Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |