| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «УК Старый город» | Директор МКУ «КР МКД» |
| Е.В. Шулепко /______________________ / | С.Б. Русович /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на устройство крыльца многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входное крыльцо |
| 1. | Разборка металлических лестничных ограждений. | 100 м решетки | 0.06 |
| 2. | Разборка бетонных оснований. | 1 м3 | 6.7 |
| 3. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.0134 |
| 4. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0134 |
| 5. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 16.62 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 16.62 |
| 7. | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.0345 |
| 8. | Устройство стен крылец и ступеней бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0658 |
| 9. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.7116 |
| 10. | Устройство площадок бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0012 |
| 11. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.1224 |
| 12. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.0059 |
| 13. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.0059 |
| 14. | Устройство засыпки фундаментных балок: песком | 100 м3 засыпки | 0.0262 |
| 15. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0156 |
| 16. | Разборка металлических лестничных ограждений. | 100 м решетки | 0.06 |
| 17. | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0.06 |
| 18. | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Е.В. Ищенко |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |