Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «Теплосервис» ____________________/С.Б.Русович/ _______________/ В.А.Черкас/ «_____» ___________ 2014 г. «_____» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Задание на обследование

многоквартирного дома №32-32а-32б по ул. Коммунистической                 в г. Калининграде

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для обследования Заказчик Вид строительства Стадийность производства работ | Решение суда ООО «Теплосервис» Обследование, проектирование Обследование, рабочий проект |
| (I этап) Обмерные работы, обследование |
|  | Выполнить 1 категории сложности обмерные работы и обследование технического состояния фундаментов и стен здания с выдачей Заключения об их состоянии и рекомендаций о методах усиления. | - составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт; - указание мест для отбора проб грунтов оснований фундаментов; - фотофиксация дефектов и повреждений; - составление Заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации; |
| (II этап) Проектирование |
|  | Проектные решения по ремонту стен, усилению стен напряженными поясами из круглой стали и усилению фундаментов. Сроки выполнения проекта Документация Особые условия Количество экземпляров | Представить проектные решения по усилению стен напряженными поясами из круглой стали и усилению фундаментов. 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. - Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается |

Разработал: Начальник комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ И.В. Крючков/