| «Утверждаю» Генеральный директор ООО УКЛР» ______________/О.Ю. Емельянова/ «_____» ______________ 2015 г. | «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ________________/С.Б. Русович/ «_____» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

по обследованию технического состояния

многоквартирного дома №70 по проспекту Московскому в г. Калининграде

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Технический заказчик Вид строительства Стадийность Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения работ Особые условия | Распоряжение главы городского округа «Город Калининград» от 03.07.2015г. № 403-р МКУ «КР МКД» Обследование технического состояния Одностадийное Существующее 45 календарных дня Работы производить в три этапа. Инженерно-геологические изыскания Обмерные работы Обследование технического состояния |
| (I этап) Инженерно-геологические изыскания |
|  | Полевые, лабораторные, камеральные работы Сроки выполнения этапа Документация Количество экземпляров | Произвести отрывку шурфов в необходимом количестве в соответствии со сметой-калькуляцией. Произвести бурение скважин в необходимом количестве в соответствии со сметой-калькуляцией. Произвести лабораторные и камеральные работы в соответствии со сметой-калькуляцией. Составить отчет об инженерно-геологических изысканиях. 15 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов, СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |
| (II этап) Обмерные работы |
|  | Выполнить обмерные работы с целью уточнения фактических геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, определения их соответствия проекту или отклонение от него. Сроки выполнения этапа Документация | Уточнить разбивочные оси сооружения, его горизонтальные и вертикальные размеры; Проверить пролеты и шаг несущих конструкций; Замерить основные геометрические параметры несущих конструкций; Определить фактические размеры расчетных сечений конструкций и их элементов и проверить их соответствие проекту; Определить формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверить их соответствие проекту; Проверить вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений; Замерить прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги. Определить наличие, расположение, количество и класс арматуры, признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя; Определить наличие трещин, измерить величину их раскрытия и т.д. 10 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. Результаты включить в обследование технического состояния. |
| (III этап) Обследование технического состояние |
|  | Выполнить обследование технического состояния строительных конструкций с выдачей Заключения об их состоянии. Сроки выполнения этапа Документация Количество экземпляров | - определение действительного состояния элементов здания; - получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций; - детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений; - составление дефектных ведомостей (описей работ); - фото фиксация дефектов и повреждений; - графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений; - определение состава и объема работ по реконструкции; - составление заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями, достаточными для разработки проектно-сметной документации. 20 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов, ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Начальник комплексного проектного отдела                                                       И.В. Крючков